忻府审管审批函发〔2022〕3号

忻州市忻府区行政审批服务管理局

关于山西旗竟通年产15万平方米混凝土铺地砖生产项目环境影响报告表的批复

山西旗竟通建材有限公司：

你单位报送的《“山西旗竟通年产15万平方米混凝土铺地砖生产项目环境影响报告表”的报批申请》及相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《山西旗竟通年产15万平方米混凝土铺地砖生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、山西旗竟通年产15万平方米混凝土铺地砖生产项目位于山西省忻州市忻府区豆罗镇关城村东南1.2km处，占地面积6667平方米。项目主要建设内容有：生产车间、原料库、成品库、洗车平台，配备有鄂破机、立式锤破机、搅拌机、全自动制砖机等设备。项目总投资130万元，其中环保投资26万元。我局已对该项目进行了备案（项目代码：2104-140902-89-01-924565）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点，以及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告表》中提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，降低对周边环境的影响。施工期扬尘控制满足“六个百分百”要求；施工废水沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘，不得外排；禁止夜间施工，采用高效低噪设备，定期对设备进行维护和保养；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。原料库地面全部硬化，库顶设喷雾降尘设施；机器上方设置集气罩，收集后的含尘废气由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；厂区及与外运输道路之间连接段全部硬化，定期洒水抑尘，运输车辆应采用密闭车斗或车斗遮盖篷布。粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。

3、严格落实运营期水污染防治措施。设沉淀池收集车辆冲洗废水，经沉淀处理后循环使用；设雨水收集池，收集的雨水和沉淀后的生活污水用于厂区洒水抑尘；所有废水均不得外排。

4、严格落实运营期噪声污染防治措施。优先选用高效低噪声设备，采取有效的隔声、减振、消声等措施，出入车辆减速慢行，尽量减少鸣笛。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。生产过程中收集的尘灰及不合格产品处理后与砖屑碎渣一并回用于生产系统。生活垃圾定点堆放，由当地环卫部门统一收集处置。废机油、废液压油、废油桶、废棉纱收集后暂存于危废间，及时委托有资质的单位处置。固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施分阶段竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局忻府分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局忻府分局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市忻府区行政审批服务管理局

2022年3月31日