建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目

建设单位（盖章）：忻州市忻府区聚鑫砂厂

编制日期：2019年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市忻府区聚鑫砂厂 |
| 法人代表 | 王书文 | 联系人 | 史万雨 |
| 通讯地址 | 忻州市忻府区聚鑫砂厂 |
| 联系电话 | 18235039666 | 传真 | / | 邮政编码 | 034021 |
| 建设地点 | 忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | B1019 粘土及其他土砂石开采 |
| 占地面积 （平方米） | 矿区面积：0.0246km2 工业场地面积：8000平方米 | 绿化面积 (平方米) | 200 |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资(万元) | 29 | 环保投资占总投资比例 | 29% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 （1）项目背景 2006年9月，忻州市忻府区顺连矿业加工厂取得原忻府区建设环境保护局行政手续，后忻州市忻府区顺连矿业加工厂更名为忻州市忻府区聚鑫砂厂，更名后生产规模和生产性质保持不变。该厂位于忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村南，生产性质为来料加工年产1万m3建筑用砂，无开采砂石项目。 近年来，随着人民生活水平的提高和国民经济的快速发展，国家加大了对农村住房的投入力度，城乡建设步伐大大加快，基本住房建设规模越来越大，各地农民新建住房快速落成，工厂企业的办公室楼房也明显增多，这也同时拉动了建筑砂石的快速发展。忻州市忻府区聚鑫砂厂抓住这一有利时机，并充分利用当地砂石丰富的资源，对现有砂厂进行全面技术改造，技改工程主要为申请取得砂石矿山的采矿许可证，增加砂石开采工序；对原工业场地进行重新布局；对砂石加工工艺进行改造；修缮、拆除、替换以及增设生产设备和设施；完善各项环保措施等。技改工程后，项目年产1万m3建筑用砂的生产规模保持不变。 （2）“三线一单”符合性 ①生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 据引用忻州市2017年全年监测数据可知，忻州市2017年环境空气质量不达标。但本项目位于忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村，为农村地区离城市区域较远，周边为荒地或农作地，无工业企业，环境空气质量良好，故本次评价视为达标区。项目区附近地表水体为牧马河，水质一般；周边村庄地下饮用水无水质不良反映报告；另外，项目位于农村地区，周边无重工业企业，其声环境质量良好。 本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 ③资源利用上线 本项目为土砂石、石材开采加工，采用较为先进的生产工艺减少对水、电及原材料消耗。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为土砂石、石材开采加工，没有相关行业准入条件。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“137土砂石、石材开采加工/其他”，应编制环境影响报告表。 忻州市忻府区聚鑫砂厂委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》（送审稿）。 2019年5月16日，忻州市生态环境局忻府分局在忻府区主持召开了《忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》（送审稿）技术审查会，会后项目编制组根据专家意见对报告表进行了补充修改，编制了《忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》（公示本），现提交企业，并报请忻州市生态环境局忻府分局审批。 矿区 由采矿许可证可知，该矿开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，矿区范围由以下8个拐点坐标圈定，开采深度由934米至880米标高。矿区面积为0.0246km2。采矿证有效期5年，矿区范围拐点坐标见表1。 表1 矿区范围坐标一览表 拐点 西安80坐标系3°带 X Y 1 4243534.27 38377756.79 2 4243514.27 38377813.79 3 4243879.27 38377765.79 4 4243399.27 38377708.79 5 4242994.27 38377564.79 6 4243154.27 38377794.79 7 4243094.27 38377764.79 8 4243004.27 38377634.79 4、建设内容及规模 本项目建设内容为对现有砂厂进行全面技术改造，技改工程主要为申请取得砂石矿山的采矿许可证，增加砂石开采工序；对原工业场地进行重新布局；对砂石加工工艺进行改造；修缮、拆除、替换以及增设生产设备和设施；完善各项环保措施等。技改工程后，项目年产1万m3建筑用砂的生产规模保持不变。主要工程内容见表2。 表2 建设项目组成一览表 类别 名称 主要建设内容 备注 主体 工程 采矿区 露天开采建筑用砂，矿区面积0.0246km2，矿山开采规模为1万m3/年。开采深度由934米至880米标高；开采方式为台阶式露天开采。项目矿山表土剥离量小，在矿区暂存后用于工业场地坑洼填垫或土地复垦，不设专门的排土场 新建 工业场地 项目设1个工业场地，总占地面积8000 m2；建设1条生产线，包括建设车间厂房，购置安装破碎机、筛分机、洗砂机、脱水筛等设备 新建 成品库 设置1座600m2成品库 新建 辅助 工程 办公楼 彩钢结构1层，主要用于日常办公、生活 新建 公用 工程 供水 自备水井 利旧 供电 由秦家沟村接入，设置1台500KVA变压器 利旧 供暖 本项目冬季不生产，无需供暖 利旧 环保 工程 废水 生活污水 生活污水水质简单，直接就地泼洒抑尘 新建 洗砂废水 洗砂生产废水经三个沉淀池（每个池子50m3）沉淀处理后，上清液进入循环水池循环利用，不外排 新建 废气 采装 在开采，装卸过程中进行雾泡抑尘 新建 成品库 成品库为半封闭形式 新建 上料 破碎入料口设置半封闭设施 新建 破碎筛分车间 破碎、筛分位于全封闭破碎车间，并设集尘罩和1台布袋除尘器进行除尘处理，集尘效率95%，除尘效率99%，后经15m排气筒排放 新建 输送皮带 生产线输送皮带全封闭，在跌落点设置溜槽，雾炮抑尘 新建 道路运输 进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在工业场地出口设置一个20m3的运输车辆清洗池 新建 固体 废物 生活垃圾 收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 新建 除尘灰 集中收集用于厂区道路坑洼填垫 新建 洗砂泥渣 经自然晾晒干化后，暂存于泥渣暂存间（100m2），用于厂区内场地平整或生态修复土地复垦 新建 危险废物 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理 新建 环境噪声 采用低噪设备、车间隔声及基础减振措施 新建 生态环境 采场 工程的矿体全部开采完毕后，进行覆土、植被恢复等 工业场地 服务期满后，对场地进行恢复 办公区 服务期满后，对场地进行恢复 4、周边环境概况 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村南，厂界1公里范围内基本为农业用地或荒地，无村庄等人群聚集区。项目具体地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 5、总平面布置 本项目总平面布置基本呈矩形布置，北侧为办公生活区，东侧为矿山，西侧为乡村公路，生产线位于工业场地中央，产品库棚位于厂区最南端。项目总平面布置见附图3。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 备注 1 装载机 2 利旧 2 挖掘机 2 利旧 3 振动给料机 1 新购 4 粗鄂式破碎机 1 新购 5 细鄂式破碎机 1 新购 6 锤式破碎机 1 新购 7 振动筛 1 新购 8 洗砂机 2 新购 9 脱水筛 1 新购 7、产品方案 项目产品方案见下表4。 表4 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 规格 年运行天数 1 建筑用砂 1万m3/年 30-60目 180 8、主要原辅材料 原辅材料使用情况见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 产品名称 数量 来源 1 砂石 1万m3/a 自属矿区开采 2 水 1263.8 m3/a 自备井 3 电 5.0万kWh 秦家沟村 9物料平衡 表6 物料平衡分析 投入 产出 名称 用量（m3） 名称 产量（m3） 矿采毛砂 10500 水洗砂 10000 10、劳动定员及工作制度 职工定员20人，其中技术管理人员4人、生产工人16人。工作制度为年工作日180天，每天三班，一班为8小时工作制。本项目不设住宿、食堂。工人均为附近村庄的村民， 11、公用工程 （1）供电 项目用电引自秦家沟村，厂区自备一台500KVA变压器，供电能满足生产及生活用电的需求。 （2）供热 项目冬季不生产，无需采暖。 （3）给排水 1）给水 本项目厂区有自备井，能满足本项目生产要求。 ①生活用水 本项目厂区不设食宿，厕所为旱厕。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员20人，即生活用水量为0.6m3/d，则年用水量为108m3/a。 ②生产用水 工业场地：洗砂单位用水量为1.0m3/m3，本项目日洗砂量为55.5m3，则用水量为55.5m3。根据企业提供，循环水量为50m3/d，新鲜水用量（补水量）为5.5m3/d。设置三格沉淀池共150m3的循环水池。能满足要求。 ③绿化用水 本项目设置绿化面积200m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×450m2=126m3/a，日消耗绿化用水约0.6m3/d。 ④道路洒水：本项目道路面积约为500m2，据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量0.5m3/d。 ⑤轮胎清洗用水车辆轮胎清洗用水：设置车辆轮胎清洗平台，本项目建筑砂石运输量平均为55m3/d，按单车1次运输量为5m3计算，每天约需运输11辆.次。车辆轮胎清洗水量为0.01m3/辆.次，则每天轮胎清洗水约0.11m3/d，年工作180天，则年用水量19.8m3/a。 2）排水 本项目无生产废水外排。职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.48m3/d，年排水量为86.4m3。职工日常废水直接泼洒抑尘。 本项目厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。项目用水情况分析见表。水平衡图见图1。 表7 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工日常用水 30L/人·d 20 0.6 108 0.48 86.4 180天 道路用水 0.5L/m2·次 2次/d 500m2 0.5 90 —— —— 180天 绿化用水 0.28m3/m2•a 200m2 0.26 56 —— —— 210天 车辆轮胎清洗用水 0.01m3/辆.次 11 0.11 19.8 —— —— 180天 生产用水 0.1m3/m3（产品）补水 55.5 5.5 990 —— —— 180天 合计 / 6.97 1263.8 0.48 86.4 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 12、工程投资 本项目总投资100万元，资金全部为企业自筹。环保投资29万元，占总投资比例的29%。环保投资见表8。 表8 环保投资一览表 序号 类别 污染源 污染物名称 环保措施 投资金额 （万元） 1 大气污染物 成品库 粉尘 设半封闭储料棚 3 上料口 粉尘 入料口设置半封闭设施 1 破碎、筛分车间 粉尘 破碎和筛分设备置于封闭车间，破碎和筛分废气进入1台布袋除尘器进行除尘处理，其集尘效率95%，除尘效率99%，后经15m高排气筒排放 8 皮带输送 粉尘 输送皮带全封闭，跌落点设置溜槽，减少落料点 1 2 水污染物 生活污水 COD、BOD、氨氮 收集后用于厂区泼洒抑尘 / 洗砂废水 SS 设置三格沉淀池（共150m3） 3 洗车台废水 SS 经沉淀池沉淀后循环使用 2 3 噪声 机械设备等 噪声 选用低噪设备，采用消声、隔声措施 1 4 固废 职工生活 生活垃圾 经垃圾桶集中收集后送往环卫部门指定地点进行处置 / 除尘器 除尘灰 收集后用于厂区 道路坑洼填垫 / 洗砂废水 沉淀池 泥渣 经自然晾晒干化后，存于泥渣暂存间（100m2）用于厂区内洼地填垫平整或生态修复土地复垦 2 危险废物 含油棉纱、手套等 暂存于危废暂存间，定期运送至有资质单位处理 1 5 生态 采场 露天采场进行生态恢复、覆土绿化 7 工业广场 服务期满后，对工业场地生态恢复 办公区 服务期满后，对办公区生态恢复 合计 29 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目原有生产工艺较简单，生产过程为：外购原料砂石入厂暂存，原料砂石经破碎机粗破、细破后进入筛分机，合格产品堆存厂内待售。 企业原有污染物治理措施及排放情况如下。 （1）废气污染源、污染物处理和排放情况 项目废气污染源主要是2台破碎机、1台振动筛生产时产生的粉尘颗粒物，采用全封闭和洒水喷淋抑尘；原料堆场、产品堆场以及皮带走廊在物料转输、装卸和堆放过程中产生无组织排放的粉尘，各堆场采用洒水喷淋和篷布苫盖，皮带机用廊道封闭；车辆运输过程中产生的少量扬尘，车辆运输过程中产生的粉尘采用洒水抑尘方法，可确保厂界无组织排放粉尘达标。 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，对物料运输产生的扬尘，采取以下措施： ①限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落； ②汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面和定时洒水； ③控制运输速度，车辆经过敏感点时要慢行； （2）废水污染源、污染物处理和排放情况 废水主要来自员工的生活废水和生产废水。 生产废水主要是破碎前后的喷淋洒水和洗砂用水，由于洗砂过程用水可实现循环利用，故生产用水的日用水量即为蒸发水量、物料带走的水量及喷淋用水的水量。 厂区内不设浴室，使用旱厕，没有冲厕水，只有少量的洗漱污水产生，水质相对简单，全部用于厂区内洒水抑尘，不外排。职工大小便进入厂区旱厕，定期清运至农田可用作农家肥。 （3）固废产生、处理和排放情况 固废主要来源于员工的生活垃圾以及生产过程中产生的洗砂泥。项目建立了洗沙泥的临时处置场所，在其周围设置拦挡措施，以防对环境造成影响，洗沙泥含水率比较高，自然晾干后用于厂区复垦用土，基本对环境没有影响。生活垃圾设置垃圾桶，定期由厂内员工清运至周边生活垃圾指定点处理，对环境影响很小。 （4）噪声产生、处理和排放情况 项目噪声主要来源于破碎机、振筛机、水洗机等设备的运行噪声。 ①在设备选型上，优先选择了低噪声设备，降低了噪声源的声压级； ②在总体设计上布局合理，总平面布置设计，将主要的高噪声设备集中，且远离敏感目标； ③对电功率大的机械采用减震垫； ④设置噪声控制距离； ⑤合理安排运输时间，尽量避免夜间输送； ⑥限制车辆鸣笛，尽量减少车辆噪声对道路沿线的影响。 本次技改建设内容为对现有砂厂进行全面技术改造，技改工程主要为申请取得砂石矿山的采矿许可证，增加砂石开采工序；对原工业场地进行重新布局；对砂石加工工艺进行改造；修缮、拆除、替换以及增设生产设备和设施；完善各项环保措施等。技改工程后，项目年产1万m3建筑用砂的生产规模保持不变。 技改施工期，随着对原有生产设备的停用、拆除，对工业场地布局的重新调整，以及增强场地硬化等措施，原有的工业污染和环境影响将消除，并且不存在对技改后污染的叠加累计影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 省 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 省 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）环境保护目标 根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，属于农村地区，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本次评价确定项目周围村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区，具体见表和附图6。 表6 主要环境保护目标 环境要素 敏感点名称 性质 方位 距离 环境功能 环境空气 秦家沟村 村庄 NE 1800m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 上河北村 SE 1300m 秦家沟新村 SW 300m 南张村 SW 1000m 地表水 牧马河 地表水 S 1200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 地下水 庄磨镇集中供水水源 地下饮用水源地 W 4500 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 声环境 秦家沟新村 村庄 SW 300m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准 生态保护 植被 植被 周边地区 — （2）环境保护级别为： ①大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ②地表水：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ③地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 ④声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 经过现场勘查，该项目位于农村地区，属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见下表。 表11 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 污染物名称 年平均 24小时平均 1小时平均 单 位 TSP 200 300 / μg/Nm3 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 2、地表水 根据《山西省地表水功能区划》（DB14/67-2014），本项目距离最近的河为牧马河（起源头，止西岁兴水库），水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。具体标准值详见表。 表12 地表水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称 CODcr BOD5 NH3-N PH 溶解氧 标准限值 ≤20 ≤4 ≤1.0 6-9 ≥5 3、地下水 地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；见下表。 表13 地下水环境评价标准 （单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH 总硬度 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤1.00 污染物 砷 汞 六价铬 铅 氟化物 镉 标准值 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.005 污染物 铁 锰 氯化物 硫酸盐 溶解性总固体 标准值 ≤0.3 ≤0.1 ≤250 ≤250 ≤1000 污染物 氨氮 高锰酸盐指数 总大肠菌群(CFU/100mL) 石油类 菌落总数(CFU/mL) 标准值 ≤0.5 ≤3.0 ≤3.0 0.05 ≤100 4、声环境 经过现场勘查，该项目所在区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准，标准值见下表。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目上料、破碎、筛分产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2中颗粒物排放标准，排放的工业粉尘、皮带运输、堆场产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表15 大气污染物综合排放标准 污染源 最高允许 排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120（mg/m3） 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 本项目运营期矿区及工业场地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值见下表。 表16 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1 55 45 本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。 4、固体废物 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号），该项目被控制的污染物为工业粉尘，本项目污染物排放量为：粉尘：0.41t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 开采工艺 图2 开采工艺流程及产污环节图 矿山开采工艺工艺流程分析： 1、露天开拓运输方式、采场构成要素及其技术参数 1.1露天开拓运输方式 该矿山为山坡露天矿，根据矿床埋藏条件，地形特征，生产规模等条件，采用灵活性较大，适应性较强的公路开拓，使用10吨位的自卸汽车，运输矿石。 （1）汽车运输线路 运输线路依据自然地形，宜采直进固定坑线开拓，各阶段水平通过矿区内线路与主运输线路相通。 （2）开采顺序和推进方式 根据露天矿山的特点，按其设备的功能，采用台阶式采矿方法。开采顺序：采用由上而下分合阶开采，露天可采工作线沿地形等高线布置，采场由北向南推进。 （3）台阶高度的确定 本区砂石为混合岩化变质岩，硬度一般在6－10，本矿拟采用挖掘机，最大挖掘高度9．51m，最大挖掘半径9．42m，最大挖掘深度6．16m及生产工艺要求，参考我国露天矿的常用参数，选取垂直高度为10m的合阶根据岩矿物理机械性质和采掘工艺要求，露天开采的阶段高度确定为10m，终了阶段高度为20m。 （4）最大开采深度及开采水平划分 本区储量估算标高为990－1044m，设计采场标高为990－1044m，采场水平分为990、1010、1030m。 1.2露天采场其它结构要素 采场 采场 采场最高开采标高 934m 采场最低开采标高 880m 采场垂直深度 54m 开采阶段高度 10m 安全平台宽度 5m 露天采场最小底宽 20m 终了台阶高度 20m 终了阶段坡面角 45° 工作阶段边坡角 55° 采场最小工作平台宽度 30m 剥采比 0.33 1.3开采工艺 本矿不需要爆破，露天工作面高度即是台阶高度10m。 ①剥离覆层 首先需剥离覆盖层。采场地面为土壤层，采矿前，先用机械进行剥离，本矿区剥离的表土量较少，在矿区暂存后，用于周边土地复垦或坑洼地填垫。 ②掘沟 本矿山采用挖掘机掘沟，汽车运输，当阶段高度10m，挖掘机斗容1m3，汽车载重量10t，运输堑沟宽度为16m，开沟段及入车沟底宽为18m。 ③铲装 本方案选用1m3单斗装载机铲装。 ④运输工作 采用10t矿用自卸汽车运输。 1.4矿体表土处置 根据项目单位提供资料，项目矿山表土层单薄，废土石产生量较少，不设专门的排土场，开采过程产生的剥离表土在矿区暂存后，作为厂区坑洼地填垫，或生态修复土地复垦。 二、加工工艺 图3 本项目加工工艺流程及产污环节图 本项目不设原料库，边开采边加工。 矿石加工基本流程 将采矿场开采来的砂石通过汽车运输至项目加工区，然后毛砂石由振动给料机均匀喂送到粗鄂式破碎机进行粗破和细鄂式破碎机进行细破；破碎后的砂石进入筛分机，筛下毛砂经水洗、脱水做为产品储存，筛上砂石由皮带输送机输送到锤式破碎机再次进行细破；细破后回到筛分机继续筛分；筛下物进行水洗，脱水，入成品库；筛上物继续返回锤式破碎机。洗砂机产生的废水经过三个沉淀池处理后，进入循环水池后返回洗砂机回用，没有生产废水外排。 主要污染工序： 施工期污染工序： 施工活动主要为工业场地的建设及运输道路的建设。工程施工影响范围主要为矿区工业场地及邻近区域，施工活动的影响主要有环境空气、水环境、固体废物、环境噪声等污染源及对生态环境的影响。 （1）环境空气 主要为建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 （2）水污染源 主要是施工人员日常生活污水，就地泼洒抑尘，自然蒸发。 （3）噪声污染源 主要为地面施工机械及汽车运输等产生的噪声。这些噪声多为突发性噪声，施工期为短期效应。 （4）固体废物 主要为建筑垃圾和覆层剥离产生的土石。 （5）生态环境 建设期对生态环境的影响主要是施工开始时场地开挖对土地产生扰动作用，施工清理地面、短期水土流失加剧，对区域生态环境无重大影响；随着施工结束，场地硬化和绿化，生态环境得到恢复。 运营期污染工序： 随着本工程投入运营，污染源发生变化，对环境的影响也有所改变。 （1）环境空气 主要污染源为采装过程产生的粉尘、矿石上料、破碎产生的粉尘、皮带运输转载粉尘、成品库粉尘、道路运输扬尘等。 （2）水环境 主要污染源为办公生活区产生的生活污水、洗砂产生的洗砂废水、轮胎清洗废水、水洗砂淋控水和雨水收集。 （3）噪声污染工序 噪声源主要为：挖掘机、装载机、破碎机、筛分机和运输等工作阶段产生的噪声。 （4）固废 剥离的表土、采矿废土石、办公生活区产生的生活垃圾、除尘器产生的除尘灰、洗砂产生的洗砂泥渣和危险废物。 （5）生态环境 工程完成后对生态环境造成较大影响的是采动引起的植被破坏、掘矿石可能造成的水土流失等生态环境影响，其次是运输扬尘影响植物生长。采取生态治理和土地复垦措施后，可使生态环境得到一定的恢复。 主要污染源如下表所示： 表17 主要污染源及排污点一览表 类别 污染源 主要污染物 产生规律 去向 大气 污染物 采装 粉尘 间歇 排向大气环境 上料 粉尘 连续 破碎、筛分 粉尘 连续 皮带运输转载 粉尘 连续 跌落点 粉尘 连续 成品库 粉尘 连续 道路运输 扬尘 间歇 废水 办公生活区 COD、BOD、SS 间歇 不外排 洗砂（淋控） 洗砂废水 连续 轮胎清洗 轮胎清洗废水 间歇 噪声 挖掘机 机械噪声 间歇 隔声、消声、限制车速 装载机 间歇 破碎机 连续 筛分机 洗砂机 连续 脱水筛 连续 运输 车辆噪声 间歇 固废 剥离 表土 间歇 在矿区暂存，后用于厂区坑洼填垫和土地复垦 采矿废土石 废土石 间歇 除尘器 除尘灰 连续 洗砂 洗砂泥渣 连续 危废 含油棉纱、废手套 间歇 危废暂存间 办公生活区 生活垃圾 间歇 统一收集环卫部门处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 采装 | 粉尘 | 无组织 | 1.0 | 无组织 | 0.4 |
|  | 生产线上料 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 生产线破碎筛分 | 粉尘 | 有组织 3000 | 43.2 | 有组织 30 | 0.41 |
|  | 生产线皮带转载 | 粉尘 | 无组织 | 2.5 | 无组织 | 0.25 |
|  | 生产线跌落点 | 粉尘 | 无组织 | 1.0 | 无组织 | 0.2 |
|  | 成品库房 | 粉尘 | 面源 | 7.62 | 面源 | 0.76 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 线源 | 3.26 | 线源 | 0.98 |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS | 86.4t/a | 0 |
|  | 洗砂废水 （淋控水） | SS | 55.5 | 0 |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | 1.1 | 0 |
| 固体 废物 | 表土 | 表土 | 900m3/a | 0 |
|  | 洗砂 | 泥渣 | 300m3/a | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 43t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油、废棉纱、废手套 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 噪声 | 80-110dB(A) | 60dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目占地主要是山区荒地，本项目对环境的生态影响主要表现在对山体表面植被的破坏及采掘矿石可能造成的水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目技改建设期为2个月，施工活动主要包括： ①采矿场建设：包括运输道路建设、初始拉沟挖掘、建设土石方排弃、矿区截水沟等的建设； ②矿山工业场地建设：包括矿石堆场、破碎筛分车间、辅助设施等的建设。 工程施工影响范围主要为矿山采区、工业场地及规划道路沿线，施工活动影响主要为废气、废水、固体废物、噪声以及生产、生活设施建设对工程建设区自然、生态环境及周围居民生活的影响，其中以施工噪声、废气及建设期固废排放对环境的影响比较显著。 1、大气污染物 1.1大气环境影响因素分析 ① 在采矿场初始拉沟挖掘、运排过程中、外排土场防排水工程、土方排弃围挡和运输道路建设施工中，大型设备挖掘机、自卸汽车、装载机等的作业过程将产生大量的施工扬尘，表层黄土剥离过程中产生的粉尘量较大，因此表层剥离对施工区周围环境影响较大； ② 施工中剥离物运输产生的道路扬尘和车上物料散落起尘量较大，运至外排土场在物料倾倒和推排时也将产生较多的粉尘； ③其它施工活动（如截水沟建设等）过程中的建筑搅拌扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘等也对周围环境产生一定的影响。 ④施工队为周边居民，不设食堂炉灶及工棚采暖等环节。 类比北京市环境科学研究所等单位在施工现场扬尘监测统计资料，施工现场内TSP浓度平均超过环境空气质量标准二级标准（日均值）2倍以上，管理差的工地则超标3.6倍以上。燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物及氮氧化物等。 1.2废气污染防治措施 建设期大气污染主要是采矿场及外排土场施工扬尘、运输道路扬尘污染。针对本工程的施工特点，评价要求建设单位在建设过程中应重点执行以下污染控制措施： ① 建设期应严格按照工程建设及施工操作规范实施，杜绝随意性，并要加强对施工人员的行为管理； ② 施工安排应有明确的计划，同时要对每个施工环节提出具体的要求； ③ 施工监理单位和有关环保部门应经常检查监督，严格管理； ④ 建设期开挖出的剥离物、土石方等应在48小时内完成清运，按照施工安排及时排入外排土场，并用工程机械推平压实，以减少扬尘污染；不能按时完成清运的，应采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑤ 限定物料堆放场地，采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，并采取覆盖措施； ⑥ 运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取蓬布苫盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；运输车辆不得超载； ⑦ 当空气质量为重度污染（空气质量指数≥201）和气象预报风速达5级以上时，停止土方工程，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方工程，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ⑧ 矿区外围道路应定期清扫，特别是村庄周围，应使用洒水车定时洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度。 建设期的大气污染源为无组织、低空排放源，对环境的影响是暂时的、间断的，随着建设期的结束这些大气污染会自动消除。 2、水污染物 施工过程产生的废水主要包括：配料、冲洗产生的施工废水及施工人员少量的生活污水。施工场地内使用旱厕，生活污水产生量很少，一般就地泼洒；配料、冲洗等废水仅含有少量混砂，不能形成流量，一般就地利用。 废水污染防治措施 施工废水仅含有少量混砂，不含其它杂质，经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 少量生活污水就地泼洒，用于道路降尘。 施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取以上措施后，本工程建设期水环境影响较小。 3、固体废物 建设期排放的固体废物主要为少量的建筑垃圾和施工队伍生活垃圾。。 固废排放控制措施 ① 修筑运输道路，改善路况，减小运输扬尘影响； ② 应指定专人进行固废排放的监管，避免出现乱堆乱排现象； ③ 道路施工中的土石方不能在道路两侧沿线随意取、弃，所需土石应结合矿山剥离土石情况取用或排弃至外排土场； ④ 生活垃圾及时清运，送当地环卫部门指定地点统一处置。 采取以上措施后，固体废弃物的排放对环境影响较小。 4、噪声 建设期噪声主要是采掘及地面工程时挖掘机、装载机、自卸汽车等大型设备噪声。主要高噪声设备噪声级见表。 表18 主要高噪声设备噪声情况 序号 噪声设备 噪声级dB(A) 1 挖掘机 90～95 2 装载机 80～90 3 自卸车 ～95 噪声防治措施 建设期主要噪声来源为施工机械及运输车辆产噪，根据建设场地的位置，项目区周围无敏感点的分布，评价认为：施工机械及运输噪声源属短期、暂时性的影响，建设期施工活动对评价区声环境的影响较小。 但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求： ① 建设单位要严格控制建设期噪声，避免在同一地点安排大量动力机械设备，造成局部声级过高； ② 合理安排施工时间，对强噪声设备应避免在夜间作业， ③ 对机械操作工采取轮流作业制，防止工人长时间接触高噪声源； ④ 运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶，同时避免夜间运输。 5、生态环境 主要是采掘场的开挖、表土层剥离以及外排土场的建设和使用过程改变地表形态，破坏原有的地表植被，引发新的水土流失，同时还将改变土地利用类型，造成土地利用结构和功能的变化，其中以水土流失最为严重。 ① 本工程建设期采掘场的剥离物损坏的土地类型为荒地，这部分破坏的土地较长时间不能恢复，生态环境将受到较长时间的影响； ② 排土场压占的土地主要为荒草地，这部分占地在排渣开始后可通过生态整治得以恢复，但土地功能发生了变化； ③ 工业场地、道路等地面设施建设为永久占地，不可恢复。 ④ 建设期地表剥离和大量的土石方搬移，将形成新的水土流失，建设期间排弃的土石剥离物在原始地形将形成松散的土岩石堆，外排土场表层的松散土粒易被雨水冲失，造成水土流失；地面设施也将使地表受到扰动，造成水土流失。 根据评价调查，采掘场首采区建设范围属低覆盖度草地区，受长期人为影响，自然植被稀疏，无农业植被分布；排土场属沟型地貌，沟内现状无农田及国家保护级别的植被分布，属荒草地。上述植被在建设和使用中将全部被破坏，根据本工程的特征，随着建设期的完成，矿山开采将随之展开，在形成适当的可恢复用地后，土地复垦、植被恢复等均将实施，可使水土流失得到有效控制，地表植被得到有效的恢复。 生态环境保护措施 工程施工建设中对区域生态环境影响最大的是水土流失，加之当地生态环境状况恶劣，施工区范围植被覆盖状况很差，如控制不及时或措施不到位，其在短期内造成的破坏将得到扩大和持续。对此，评价要求： ① 工程建设的同时，应按照设计和评价要求首先完善场地、道路的引水、导水工程； ② 施工单位要严格限制施工范围，珍稀植被资源； ③ 尽可能避开雨季施工，并及时对地面进行夯实或硬化处理； ④ 严格控制建设期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响； ⑤ 尽量缩短施工周期；严格按照工程水土保持方案和土地复垦规划实施相关工程； ⑥ 道路施工中禁止沿线取土、取石，道路建设完成后应将所有弃石弃土运至外排土场，或就地修建护坡、护堤，不得有滞留土石的现象，且在道路建设中要完善排水系统，加强道路绿化。 ⑦ 工程建设期用土来自采场的开挖土，不另外设置取土场。 ⑧ 建设期应同步进行工业场地的硬化和绿化工作，减少水土流失。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1项目大气污染物排放情况分析 （1）矿区覆层剥离产生的粉尘 对于矿体覆盖层，采用挖掘机进行剥离；然后将剥离的表土用于厂区坑洼填垫。剥离覆层时加强采场洒水。 （2）采场采装过程产尘 石料从矿堆直接装车，在这一过程中将产生一定量的粉尘，产生的粉尘约1.0t/a。环评要求堆场周围要经常洒水降尘，降低采装时产生的粉尘，经采取措施后，抑尘效率为60%，粉尘排放量为0.4t/a。 （3）上料 本项目上料过程中会产生粉尘，本项目在上料口设置半封闭系统，三面硬质围挡，一面进料。以减少上料过程中产生的粉尘量。 （4）破碎、筛分产生的粉尘 本项目建设有2台鄂式破碎机（粗、细各1台）、1台锤式破碎机和1台振动筛分机，在各破碎机和筛分机上方设置集尘罩收集含尘废气，统一进入一台布袋除尘器处理后经15m排气筒外排。粉尘通过集尘罩用风机负压收尘，集尘效率97%，再进入布袋除尘器进行处理，除尘器除尘效率为99%。类比同类项目，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3000mg/m3，风机风量为10000m3/h。则破筛生产线粉尘的产生情况如下： 粉尘的产生量为：10000m3/h×3000mg/m3×180d×8h=43.2t/a； 粉尘的有组织排放量为：43.2t/a×95%×（1-99%）=0.41t/a； 根据计算，本项目破碎筛分车间粉尘产生量为43.2 t/a，排放量为0.41t/a，各除尘器排气筒排放浓度为30mg/m3。排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，实现达标排放。 集尘罩的集尘效率为95%，车间对其抑制作用为90%，无组织排放量为0.22t/a。 （5）皮带转载粉尘 本项目皮带输送转载过程会产生粉尘，经类比，粉尘产生量2.5t/a，评价要求带式输送机及皮带走廊应设计为封闭式，减轻粉尘污染。采取此措施后，可减少粉尘量90%以上，则粉尘排放量均为0.25t/a。 （6）跌落点 本项目跌落点会产生粉尘，经类比，粉尘产生量1.0t/a，评价要求跌落点设置溜槽，减少落料点，减轻粉尘污染。采取此措施后，可减少粉尘量80%以上，则粉尘排放量均为0.2t/a。 （7）成品库 砂石经破碎筛分水洗后运至成品库，成品库堆放面积约600m2，成品库在堆存、装卸过程中会产生粉尘影响，类比堆场扬尘计算方法，按照下式进行计算： 堆场扬尘： 装卸扬尘： 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； Q2——装卸扬尘，g/次；（一年 次） U——风速，m/s；起尘风速≥4m.s； S——堆场表面积，m2； w——空气相对湿度（%）；（60%） W——物料湿度，%； M——车辆吨位，t；（5t/辆） H——装卸高度，m。（3m） 本项目成品堆存面积600m2，由于原料多为块状，遇风起尘量不大，在不采取任何措施下，成品库、装卸的粉尘产尘量分别为1.22t/a和2.1t/a。 为从根本上降低扬尘的影响，加强堆场管理，环评要求原料堆场、产品堆场不得露天堆存，需对厂区地面进行硬化，对原料堆场、成品堆场采用彩钢结构全封闭，高度为8m，并进行水喷淋，进行抑尘，采取上述措施后，可减少粉尘量95%以上，装卸时，尽量降低装卸高度，并进行洒水降尘，采取以上措施后，项目原料库无组织排放量为0.11t/a，成品库无组织排放量为0.17t/a，根据大气环境防护距离计算工具（ver1.1）计算无超标点。 （8）运输扬尘 道路扬尘主要为汽车运出原矿产生的粉尘，计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量 （kg/km·辆） ——总扬尘量 （kg/a） V——车辆速度 （km/h） M——车辆载重 （t/辆）， P——路面灰尘覆盖量 （kg/m2），0.2kg/m2 L——运距 （1.7km） Q——运输量 （t/a） 运输过程各路段起尘量估算见表。 表19 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) Q (万t/a) L (km) Q´p (t/a) 进场公路 石料 0.2 20 10 8 1 3.26 经计算本项目运输扬尘的产生量为3.26t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在1号工业场地出口设置一个20m3的运输车辆轮胎清洗池。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量70%。运输扬尘排放量为0.98t/a。 综上分析，本项目的大气污染物的产生、采取的环保措施及排放情况见表19。 1.2 大气环境影响预测 1.2.1评价等级 本项目大气污染物主要为上料、破碎粉磨、皮带运输过程等产生的粉尘。本次按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2•2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。 表20 评价工作等级判定 环境因素 评价分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 项目的废气污染物主要为TSP、PM10，选择估算模式(aerscreen)对项目大气评价工作进行分级计算。 1.2.2大气预测模式及参数的选择 估算模式选用 估算模式（AERSCREEN）用于评价等级及评价范围判定，可计算点源（含火炬源）、面源和体源等污染物的短期浓度最大值，可以模拟熏烟下洗和建筑物。 Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日均浓度限值的三倍值。 模式中相关参数的选取： 模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。 表21 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村 农村 最高环境温度（℃） 38.8 最低环境温度（℃） -27.8 土地利用类型 荒地 区域湿度条件 半湿润半干旱区 是否考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 否 1.2.3污染源源强参数 本次评价利用估算模式计算了项目大气污染物TSP、PM10在不同距离处所造成的污染浓度，说明其对环境空气影响程度。 表22 车间面源参数表 面源名称 面源 长度 面源 宽度 海拔 高度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 m m m M h t/a 生产车间 30 20 1100 8 4320 连续 TSP 0.36 成品库 30 20 1100 8 1440 间歇 TSP 0.17 表23 点源参数表 污染源名称 排气筒底部中心 坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 车间 112.606 38.311 1108 15 0.5 30 6 PM10 0.04 g/s 1.2.4估算结果 表24 本项目采用估算模式计算的评价等级表 污染源 类型 污染因子 最大地面空气质量浓度 (μg/m3) 评价标准 (μg/m3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 破碎筛分车间 点源 颗粒物 1.83 900 0.02 0.00 三 生产车间 面源 颗粒物 6.4 900 6.4 0.00 二 成品库 面源 颗粒物 3.02 900 3.02 0.00 二 由上表可见，生产车间有组织排放造成的PM10排放最大落地浓度为0.00183mg/m3，占标率为0.02%，出现距离为下风向112m。因此，项目排污造成的有组织污染物最大地面浓度均达标，且占标准的比例均小于1%，项目对大气环境影响较轻。生产车间无组织排放造成的TSP无组织排放最大落地浓度为0.006mg/m3，占标率为6.4%，出现距离为下风向22m，评价等级确定为二级。 因为项目的生产车间进行了全封闭，其最大落地浓度在车间和厂区内，同时根据大气环境防护距离计算工具（ver1.1）计算项目无超标点，故项目污染物的排放对外环境的影响较小。项目粉尘无组织排放主要的影响为项目操作工人的影响，故环评要求，项目要加强对操作人员的卫生防护，配备相应的防护用具，采取相应的措施改善操作工人的操作环境。 1.2.5大气环境影响评价自查表 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5～50km( 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 (TSP、PM10、PM2.5) 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充 监测□ 现状评价 达标区( 不达标区(□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污 染源□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（TSP、PM10、PM2.5） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 有监测 环境质量 监测 监测因子：（TSP、PM10、PM2.5） 监测点位数（0） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 无大气防护距离 污染源年排放量 SO2:（0） t/a NOx:（0） t/a 颗粒物:（0.41） t/a VOCs:（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 本项目位于忻府区庄磨镇秦家沟村，距离市区直线距离约15km，环境空气受市区的影响较小，项目所在区域为农村地区，周边均为荒地及农田，无工业企业，环境空气质量相对较好，故本次评价区域视为达标区。 1.2.6评价结论 综上所述，在采取了环评措施后，项目产生的大气污染物均达标排放，有组织排放的污染物地面最大浓度占标率均小于1%，对环境空气影响较小。项目最大落地距离为111米，离项目最近的秦家沟新村居民距项目区300米，不会受到项目的影响，故项目建设对大气环境的影响是可以接受的。 2、水环境影响分析 ①职工生活洗漱污水 生活污水主要为工作人员洗漱用水，厂区工作人员20人，用水定额为30L/人•d计，则项目总用水为0.6m3/d（108m3/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约0.48t/d（86.4t/a）。生活污水水质简单，直接就地泼洒抑尘。 ②轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 ③本项目年加工砂石10000t，年工作180天，每天生产砂石55.5t，补充新鲜水5.5m3/d，循环水量为50m3/d，生产过程中洗砂废水经三个沉淀池（每个50m3）沉淀后，全部循环使用，不外排。另外洗砂淋控水设置回流渠道，废水引入沉淀池。 ④雨水收集池 初期雨水收集池容积采用忻州忻府区暴雨强度公式计算如下： 式中：q----设计暴雨强度（L/s.公顷）； ψ----径流系数（取0.9）； T----设计重现期限，取2年； S----汇水面积，单位：m2，汇水面积约4000m2； t----时间，单位min，取降水历时15min； Q----雨水流量，m3/h。 经计算q=169.7L/s.公顷； Q＝274.91m3/h； 初期雨水收集池主要考虑前15min发生量，经计算，发生量65m3，则初期雨水收集池容积取100m3。 本项目设置1座100m3初期雨水收集，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理；收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。 ⑤防渗措施 为防止项目建设对地下水环境的影响，环评要求：水洗工序、泥渣晾晒区、泥渣暂存间及危废暂存间等区域地面进行重点防渗处理，具体的防渗要求：抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 ⑥水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3－2018），本项目地表水评价等级为三级B，不进行地表水环境影响预测，只进行环境可行性分析，本项目定员20人，年工作180天，生活污水主要为职工洗漱用水，水质简单，污染程度低，产生量小，用于道路抑尘洒水，不外排；生产废水循环利用等不外排，因此对水环境影响轻微。地表水环境影响评价自查表见下表。 表26 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他√ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A □；三级B √ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建(；拟建(；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他( 治施 防施 环保措施 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 √ 手动 □；自动 □；无监测√ 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 评价结论 可以接受(；不可以接受( 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、声环境影响分析 （1）工程噪声声源及源强分析 本项目的噪声源主要为破碎机、筛分机、洗砂机、脱水机等。项目各设备的类比噪声值及安装位置见表。 表27 项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 声级值dB（A） 运行特点 污染防治措施 1 挖掘机 110 连续 限制工作范围时间 2 装载机 115 连续 限制工作范围时间 3 破碎机 95-100 连续 隔声、基础减震 4 筛分机 95-100 连续 隔声、基础减震 5 洗砂机 70~85 连续 隔声、基础减震 6 脱水筛 70~85 连续 隔声、基础减震 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表。 表28 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 预测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标 情况 贡献值 标准 超标 情况 1#西厂界 46.55 55 达标 40.55 45 达标 2#东厂界 48.27 55 达标 41.97 45 达标 3#南厂界 52.00 55 达标 44.52. 45 达标 4#北厂界 51.27 55 达标 38.87 45 达标 根据工业场地产噪源的特征提出以下要求： 根据产噪源的特征提出以下要求： ① 要求运营期应加强调度管理，限制车速； ② 在总体设计上布局合理，将主要的高噪声设备集中以便控制； ③在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式； ④将高噪声设备安装在室内，对电机功率大的机械采用减震垫； ⑤设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 4、固体废弃物环境影响分析 该项目生产固体废物主要为开采过程中的剥离覆层，生产过程中洗砂产生的泥渣、除尘灰以及职工日常生活产生的生活垃圾。 （1）剥离表土覆层 剥离表土量为900m3/a，剥离表土暂存于矿区，后用于周边土地复垦或坑洼地填垫。 （2）泥渣 泥渣产生量为300 m3/a，干化后用于厂区内及周边坑洼地填垫。 （3）除尘灰 本项目布袋除尘器收集的除尘灰约43 t/a，收集的除尘灰用于厂区道路坑洼填垫。 （4）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.8t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （5）危险废物 本项目危险废物主要为含油废棉纱、废手套，年产0.1t，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。 5、生态环境影响分析 （1）矿山开采对地形地貌的影响 本项目属于露天开采，开采范围内对地表的影响较大。特别是大规模的露采时，采场内地貌发生较大的改变，周边形成了较陡的人工开采边坡，区域内地层表土全部被剥离，出现较大面积的裸露面。排土场内堆积着较多的地表土和裂隙土，以及开采产生的废渣。表土和废渣的大量长期堆积，不仅对土地产生一定的破坏，而且易发生次生灾害。由此可见，矿山开采对地表的影响较为严重。 （2）矿山开采对地表植被的影响 本项目属于露天开采，废土的堆放以及生产附属区、矿山公路的修建，均造成较大面积植被的毁坏，占用范围内植被基本被全部清除，直至矿山关闭复垦后，植被才得以慢慢恢复。 根据实地调查，矿区植被以草地为主，物种多样性简单，矿区内无国家珍稀濒危植物和国家重点保护植物，由此可见，矿山活动不会对植被的多样性产生威胁，影响较轻。 项目所在地在地与忻府区生态功能分区和忻府区生态经济区划位置关系如附图7和附图8所示。项目不违背二区限制要求。 （3）矿山开采对水环境造成的影响 1 ）矿业活动对地表水的影响 根据现场勘查，矿区范围内没有地表水体，矿业活动直接对地表水体的影响不大。但是排土场内经过长时间剥离表土和弃渣的堆积，如得不到有效保护的前提下，在降雨径流的作用下，极易造成水土流失。 2 ）矿业活动对地下水的影响 矿业活动对地下水的影响主要表现在随着开采时间的增长，地下水补给来源的减少，可能会产生地下水位的下降。 （4 ）矿山开采对动物造成的影响 对动物的影响，取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面因素。矿区范围内的野生动韧以野兔、刺猬、蛇、蛙类为主，国家及省级保护动物已难以发现。随着矿山活动的正常生产，施工机械、人员的进场，表土的堆积及施工噪声将破坏现有野生小动物的生存环境，导致动物栖息环境变化，使该区域的动物不得不迁移到周围适应环境中去栖息和繁衍。但矿区周围可栖息的范围较广～总体环境优越，是野生动物的良好栖息场所。在矿山开采结束复垦后，部分野生动物又可以回到原栖息地附近区域，因此项目活动对区内的动物不会产生明显影响。 6、环境管理 本工程建设与运营过程中环境管理的重点部位和内容有： （1）建设过程相应的环境管理 ①原材料的临时堆存； ②建设施工过程的污染治理与施工管理； ③环境保护设施的建设。 （2）生产运行过程相应的环境管理： ①各工序污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护； ②原料成品堆场的污染防治； ③泥渣、危废等堆存管理； ④场区内外绿化管理； ⑤运输道路和运输车辆的管理。 7、环境监测的内容 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见下表。 表29 监测计划表 项目 监测点位 监测项目 监测频率 备注 废气 破碎筛分排气筒 粉尘 每年监测一次，每次连续2天，每天3次，每次连续1h采样时间 外委监测 厂界上风向1个，下风向2个 颗粒物无组织排放 外委监测 噪声 厂界东、南、西、北各1个点 Leq（dB(A)） 每半年监测一次，每次监测1天，昼夜分别测量 外委监测 8、环境风险影响分析 本项目生产主要为砂石加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），进行环境风险分析，本项目不涉及附录B的危险物质，通过风险源调查，结合企业提供的本项目所用各类原辅材料的情况，项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质，项目设备维修过程产生的废棉纱、废手套等危废，产生量为0.1t/a，量少，且不会产生泄露、爆炸等突发性事故，因此项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 项目周边环境敏感目标的分布情况见附图2环境保护目标分布图。项目周边敏感目标主要为庄磨镇秦家沟村，距离项目最近的村庄300m处，人口数140人。 本项目原辅材料不涉及附录B中的危险物质，所用设备也不涉及危险性，项目设备维修、保养过程中产生的废棉纱、废手套等危废，产生量为0.06t/a，量少，其影响环境的主要方式为处理不当会下渗污染土壤，进而穿过包气带污染地下水含水层，造成区域土壤及地下水环境污染。为避免发生上述渗漏事故，环评要求：企业对危废暂存间进行防渗，防渗系数不小于10-7cm/s，周边设置不低于0.5m的围堰，暂存间内严禁使用明火，做好消防工作，配备消防器材，杜绝火灾事故。同时企业应编制突发环境事件应急预案，配备应急物资，采取上述措施后，可有效避免环境风险事故的发生。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目 建设地点 忻州市忻府区庄磨镇秦家沟村南 地理坐标 经度 E112°36′23″ 纬度 N38°18′40″ 主要危险物质及分布 本项目涉及的环境风险物质主要为设备维修、保养过程中产生的废机油、废棉纱等危险废物，暂存于危废暂存间 环境影响途径及危害后果 废棉纱、废机油等发生渗漏，导致上述物质下渗污染土壤，进而穿过包气带污染地下水含水层，造成区域土壤及地下水环境污染 风险防范措施要求 对危废暂存间进行防渗处理，防渗系数不小于10-7cm/s，周边设置不低于0.5m的围堰，严禁使用明火，做好消防工作，配备消防器材，杜绝火灾事故。编制突发环境事件应急预案，配备应急物资 说明：本项目主要为砂石加工项目，原辅材料及生产设施无易燃易爆、有毒有害等风险，项目设备维修、保养过程中产生的废机油、废棉纱等危险废物，因产生量较少，暂存于危废暂存间，故项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。项目采取相应的环保措施后，大大降低了对周边环境风险的影响。 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表。

表31  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 总量控制 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 采装 | 粉尘 | 面源 | 0.4 | 无 | 采场周边场地洒水降尘，除尘效率60% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  | 生产线上料 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无 | 上料口设置半封闭设施 |  |
|  | 生产线破碎筛分 | 粉尘 | 30 | 0.41 | 0.41 | 位于全封闭车间，设置集尘罩+1台布袋除尘器，经处理后由15m高烟囱排放 |  |
|  | 生产线皮带转载 | 粉尘 | 无组织 | 0.25 | 无 | 全封闭皮带 |  |
|  | 生产线跌落点 | 粉尘 | 无组织 | 0.2 | 无 | 跌落点设置溜槽，减少落料点 |  |
|  | 成品库 | 粉尘 | 面源 | 0.76 | 无 | 半封闭储料棚 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 线源 | 0.98 | 无 | 进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在工业场地出口设置一个20m3的运输车辆轮胎清洗池 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | / | 0 | 无 | 生活污水直接泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | / | 0 | 无 | 设置三格沉淀池经沉淀处理后循环使用 |  |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | / | 0 | 无 | 经沉淀池沉淀后循环使用 |  |
|  | 水洗砂淋控水 | SS | / | 0 | 无 | 经收集系统收集后用于厂区洒水抑尘 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | / | ＜60dB（A） | 无 | 隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A) |
|  | 运输噪声 |  |  |  |  | 夜间禁止运输，村庄路段减速慢行 |  |
| 固废 | 表土 | 表土 | / | 0 | 无 | 用于厂区道路和坑洼地填垫 | 合理处置，不外排 |
|  | 洗砂沉淀池 | 泥渣 | / | 0 | 无 | 经自然干化后，存于泥渣暂存间（100m2），用于厂区道路坑洼填垫和生态修复土地复垦 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | / | 0 | 无 | 收集后，交由当地环卫部门处置 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | / | 0 | 无 | 用于厂区道路坑洼填垫 |  |
|  | 危险废物 | 含油棉纱、废手套 | / | 0.1 | 无 | 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理 |  |
| 生态 | 露天采场 | 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定，矿石在开始下一台段开采前，应完成对开采完成台段坡面及预留平台的初步植被恢复，开采完毕后，对于采区进行生态恢复治理，边坡种植爬山虎，平台栽植乔木的方式绿化 | 生态环境得到补偿，减少水土流失 |
|  | 道路 | 开采完毕后的覆土、植被恢复等 |  |
|  | 工业场地 | 工业场地绿化。服务期满后对工业场地进行生态恢复治理 |  |
|  | 办公区 | 服务期满后对办公区进行生态恢复治理 |  |
| 生态水保 | 临时占地区全部绿化生态恢复 |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采装 | 粉尘 | 采场周边场地洒水降尘 | 抑尘效率60% |
|  | 成品库房 | 粉尘 | 半封闭储料库 | 抑尘效率90% |
|  | 矿石上料 | 粉尘 | 上料口设置半封闭设施 | 达标排放 |
|  | 矿石破碎筛分 | 粉尘 | 位于全封闭车间，设置集尘罩+1台布袋除尘器，经处理后由15m高烟囱排放 | 达标排放 |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 设置全封闭皮带输送机 | 抑尘效率90% |
|  | 跌落点 | 粉尘 | 跌落点设置溜槽，减少落料点 | 达标排放 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载 | 抑尘效率70% |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、SS、BOD5 | 直接就地泼洒抑尘 | 合理处置 |
|  | 洗砂废水 （淋控水） | SS | 经沉淀池处理后，循环使用 | 合理处置 |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | 经沉淀池处理后，循环使用 | 合理处置 |
| 固 废 | 采矿区 | 表土 | 暂存厂内，用于厂区坑洼填垫和生态恢复土地复垦治理 | 合理处置 |
|  | 洗砂沉淀池 | 泥渣 | 经自然干化后存于泥渣暂存间（100m2），用于厂区道路坑洼填垫或生态修复土地复垦 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，由当地环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后用于道路坑洼填垫 |  |
|  | 危险废物 | 含油棉纱、废手套 | 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 尽量选择低噪声设备；加强设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态。同时，车辆运输过程中，尽量放慢车速，减轻车辆噪声。 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、对生态环境影响 1.1工程占地对生态环境的影响 矿山建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用的土地指生产、生活设施及开发破坏影响的土地，矿山开采过程中的废弃物（如表土等）需要大面积的堆置场地，这些都会直接破坏地表土层和植被，从而导致对土地的过量占用和对堆置场原有生态系统的破坏。 工程项目占地包括永久性占用和临时性占用（施工作业占用），永久性占地改变了原有土地使用功能；临时占地由于机械碾压等外力因素，植被也将受很大破坏。永久性占地数量，由工程设计所决定，不易变更。临时占地数量受施工管理等因素的影响，具有一定弹性，因此，施工期应对原料堆场、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，尽量减少临时用地数量和面积。在施工中应尽量减少对绿地（特别是水土流失易发段）植被的破坏，在施工合同中应有明确的环保目标和相应条款。对大的挖方地段应予以适当处理，以利于自然生态的恢复，避免造成水土流失。在施工过程中还应由计划合理地安排施工，设置固定的施工便道，施工车辆严禁随意开辟运输道路，减少对地表植被的碾压。 本工程用地不占用农业用地，工程建设将破坏矿区原有的荒山植被，被工程用地和人工矿区植被所代替，在工程施工建设中，要严格工程山坡破坏范围，要加强绿化和周边植被恢复，增加周边及矿区内的植被覆盖率。 1.2矿山开采对动植物的影响分析 矿山开采会造成区域原有自然地貌将会有较大程度的改变和重塑，地表绿色自然生态景观将发生一定程度的变异，使区内植被覆盖率降低，繁殖能力下降，生物多样性降低，从而导致植被环境功能下降，对于区域植被造成不同程度的损毁。土地损毁造成区内植被损毁，野生动物失去生存环境而向外围迁徙，但是，随着生态恢复治理和复垦工程的实施，将会恢复地表植被，提高项目区区域植被覆盖率，使区域逐渐由原来的自然景观转变为人工景观，野生动物也会逐渐回迁。 1.3矿山开采对水土流失的影响 矿山开采是本项目运营期引起水土流失的主要因素，山体开挖、植被破坏，矿石切割，矿石运输等将对评价区水土流失产生一定的影响，最终的影响程度与生态恢复和水土保持措施的实施密切相关，如措施不当，恢复不及时，则可能造成严重的水土流失。 随着矿山开采力度的加大，采矿工作面的下降，原有的山体地貌将被改变，山体裸露，形成一个四面环山的小型盆地区，采矿区内的植被消失。预计矿山服役期满后，将形成一个矿山平台。为防止水土流失，环评要求对矿区进行覆土绿化，种植适宜当地气候的草类或树木，使植被覆盖率恢复到原有状态，并切实做好水土保持工作。 因此，需在矿山开采及复垦工程实施过程中在矿区范围内、露天采场等区域设立监测点，派专人监测。并在矿山开采过程中采取边坡防护等防护措施，减少水土流失，同时需要及时对项目区进行土地复垦，将危险性降到最低。 1.4对地表形态的影响分析 该矿为露天开采矿山，矿山开采形成的露天采场、建设用地等设施均对地表形成损毁，损毁土地改变了区域的原地形地貌，但是各用地项目面积有限，不会造成大范围、大规模的地貌景观的改变。在损毁土地使用试用期结束后及时对其采取复垦工程及生物措施，经过数年植被自然恢复，可使原有地表景观得到一定程度的恢复。 2、工业场地的生态恢复工程 工业场地占地面积0.8hm2，全部恢复为林地。 2.1砌体拆除清理工程 工业场地所有建筑物都将在矿山开采完后进行拆除，将其中可利用材料联系附近村民运走使用，废弃材料就近选择荒沟填埋后覆土。 2.2恢复植被工程 植被恢复工程配置模式如下： 林地模式： 乔木：油松 种植密度：油松834株/hm2。 乔木株行距：3m×4m品字形排列 乔木规格：裸根胸径3cm，2年生 整地规格：乔木采用鱼鳞坑整地，规格为0.6×0.6m×0.6m 道路生态恢复工程 在矿山开采完成后，矿区道路可生态恢复为人工牧草地。覆土厚度0.3m，面积0.58hm2。 植被恢复工程配置模式如下： 草本：紫花苜蓿 种植密度：紫花苜蓿籽撒播30kg/hm2。 露天采场生态恢复 1）露天采场平台生态恢复设计 根据生态恢复方向的确定，采场平台恢复为有林地。矿山开采终了后，采场平台场地内多见废弃的碎石和基岩裸露。平整后，需挖鱼鳞坑后覆土，土壤来自于取土场，使用机械进行覆土，然后进行植物种植。 ①覆土工程 按照复垦方向和复垦标准，按每个坑所需土方量进行覆土，土源来自取土场。 ②平整工程 覆土之后，进行平整。 ③生态恢复工程 植被恢复工程配置模式如下： 乔木：油松，株行距：3m×2m。 灌木：柠条，株行距：1m×2m。 2）露天采场边坡生态恢复设计 采场最终边坡要素：终了台阶坡面角50°。安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。 具体生态恢复措施如下： 采场边坡根据生态恢复适宜性评价，采场边坡坡度较陡，地表均为石质，不适宜覆土。仅在平台边坡交界处种植爬山虎，即保证了边坡的稳定性，同时也达到了绿化的目的不再安排其他生态恢复措施。在平台与边坡交界处种植爬山虎，应离坡底50cm处挖坑，株距取0.5m。 |

结论和建议

结论 1 建设项目概况 忻州市忻府区聚鑫砂厂年开采加工1万m3建筑用砂项目位于忻府区庄磨镇秦家沟村南，厂址中心地理坐标为：东经112°36′23″，北纬38°18′40″。矿区面积0.0246km2。项目总投资100万元，其中环保投资29万元，占总投资的29%。 2 环境质量现状 根据现场调查和了解，本项目位于农村地区，环境空气质量较好。项目附近地表水体为为牧马河，位于本项目南侧约1200m，项目不产生外排废水，对地表水不产生影响。本项目附近以农业生态环境和自然生态环境相结合，生态环境较好。本项目周围均为荒地，故本区域声环境现状较好。 3 污染物排放情况、环保措施及主要环境影响 ①大气污染物排放 本项目大气污染因素为采装过程中产生的粉尘，矿石上料、破碎、筛分粉尘、成品库，皮带输送、跌落点、运输道路产生的扬尘等。采装过程中产生的粉尘，应加强洒水抑尘；矿石上料口设置本封闭设施；矿石破碎筛分车间设置1个集尘罩+1台布袋除尘器处理；成品设半封闭储料棚；皮带输送采用全封闭皮带，跌落点设置溜槽，减少落料点。道路运输产生的扬尘，要求进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在厂区大门处设置运输车辆轮胎清洗池。经采取工程及环评要求的治理措施后，能够得以有效控制。 ②水污染物排放 本项目在运营期主要产生的废水类型为生活污水；生活污水水量小，直接就地泼洒、洒水抑尘。 洗砂废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。 轮胎清洗废水经沉淀池处理后，循环使用。 水洗砂淋控水经收集系统收集后，用于厂区洒水抑尘。 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘。 ③固体废物 本工程主要固体废物为生产过程中剥离的表土、泥渣、除尘灰和少量的生活垃圾。 本项目剥离的表土以及除尘灰、泥渣暂存后用于矿区道路填垫和土地复垦。危险废物暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。生活垃圾交由当地环卫部门收处。因此，本工程产生的固体废物不会对环境造成大的影响。 ④噪声 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取本报告提出的选用低噪声设备、隔声、消声、基础减震、设置软连接等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准值。 ⑤生态环境保护措施及影响 本项目水土流失是相对敏感的生态问题，在项目建设及运行过程中，开采等工程行为将使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。 项目建成后，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。 4 环境管理与监测 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 5环境质量影响结论 本工程在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部综合利用；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响较小。 综上所述，该项目建设符合国家和地方产业政策，符合当地城市发展规划和土地利用规划要求，污染物达标排放，选址可行。在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： （1）认真执行国家建设项目环境管理的有关规定和本环评提出的有关对策，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生。 （2）进一步拓宽剥离表土综合利用途经，减少排量，变废为宝; （3）加强对环境保护及环境管理重视程度，按照清洁生产审核指南的要求进行审核，建立健全环境管理制度，并进行原始记录及数据统计； （4）制定完整的土地复垦计划，并纳入日常生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件 附件1 委托书 附件2 采矿许可证 附件3 营业执照 附图1 地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目总平面布置图 附图4项目厂址所在地表水系位置图 附图5项目周边环境保护目标图 附图6 水源地保护图 附图7 忻府区生态功能区划图 附图8 忻府区经济生态功能区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地面水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

忻州市忻府区聚鑫砂厂

年开采加工1万m3建筑用砂项目

生态环境影响专项评价

二〇一九年五月

目  录

1 生态环境影响评价原则与评价等级	3

1.1评价原则	3

1.2评价等级	3

1.3评价范围	3

1.4评价方法	3

1.5评价因子选择	4

2 评价区生态环境现状调查	4

2.1地形地貌	4

2.2气候特征	4

2.3土壤	5

2.4植被	5

2.5生态功能区划和生态经济区划	5

2.6生态环境现状调查	9

3 生态环境影响分析	9

3.1工程占地对生态环境的影响	9

3.2 矿山开采对动植物的影响分析	10

3.3矿山开采对水土流失的影响	10

3.4对地表形态的影响分析	11

4 生态环境影响综合评价	11

5生态影响的防护	11

5.1矿山采区生态环境影响防护	12

5.2生活办公区生态环境影响防护	13

5.3运矿道路生态环境影响评价	13

5.4生态环境管理	14

6 生态恢复措施	14

6.1工业场地的生态恢复工程	14

6.2道路生态恢复工程	15

6.3露天采场生态恢复	15

6.4监测和管护工程	16

7小结	16

## 1 生态环境影响评价原则与评价等级

### 1.1评价原则

通过对本项目所在地区自然资源和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然生态环境现状分析，结合本工程运营的影响特征，对评价范围内动植物、水土流失等基本生态因子做出综合评价，在此基础上，提出项目运营时区域生态环境保护的措施和建议。

项目区主要植被属温带森林草原植被区，植被区具有明显的华北特征。项目区附近主要为油松、落叶松、新疆杨、旱柳、刺槐、柠条、沙棘、草本等，当地植被覆盖率约为70%，生态环境脆弱，重点考虑对区域生态环境的保护，对此，评价将以严谨的态度对工程生态影响进行分析，并提出具体的生态保护对策。

### 1.2评价等级

表1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，本工程总占地0.0246km2，即工程占地面积≤2km2，评价影响区域无风景名胜区、森林公园、重要湿地等重要生态敏感区，工程所影响区域生态敏感性为一般区域，确定本次生态环境影响评价为三级。

### 1.3评价范围

依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定本次评价范围为矿界边界外扩500m，包括：矿区范围、工业场地、办公区等。

### 1.4评价方法

本项目建设对生态环境影响，主要表现在矿山开采对动植物种类、数量影响，对原有栖息地的破坏，表土堆放占用土地、改变景观等。在现状调查与资料类比的基础上，对评价区生态环境质量和工程建设对生态环境的影响进行综合评价，确定其主要影响因素和影响程度，为制定工程建设期和运营生态环境保护措施提供依据。

### 1.5评价因子选择

根据本项目开发建设特点及评价区生态状况，确定采用植被覆盖度、动物种类、水土流失、景观四个环境因素。表1-2给出了项目建设与运营存在的生态影响及特征、对象，并结合影响区具体情况对有关因子进行了筛选。

表1-2生态评价对象列表

| 影响来源 | 影响环节 | 影响特征 | 影响范围 | 评价生态因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石开采 | 扬尘 | 开采产生粉尘影响矿区大气环境 | 矿区 | 植物生产力 |
|  | 剥离土石 | 矿区开采改变原有土地功能，矿区废弃土石占地，破坏植被，破坏原有动植物栖息环境。 |  | 土壤肥力 植物覆盖度（多样性） 动物种类（数量） |
| 运输道路 | 占用土地 | 输运道路沿线抛洒 | 运矿道路 | 农业生态 |
| 工业场地 | 对土地使用功能的影响 | 占用土地，破坏植被，改变动植物栖息环境 | 工业场地 | 土壤肥力，植被覆盖度 |
| 办公区 | 对土地使用功能的影响 | 占用土地，破坏植被，改变动植物栖息环境 | 办公区 | 土壤肥力，植被覆盖度 |

## 2 评价区生态环境现状调查

### 2.1地形地貌

经勘查本区地处山西省北中部，区内地势北东高南西低，最高海拔标高1044m，最低海拔标高898m，相对高差146m，属低山区。沟谷多沿东西向展布。矿区大部分基岩裸露，地形坡度约10－34°，东南部的沟坡地带，主要由残坡积覆盖，为构造侵蚀地形。

### 2.2气候特征

本区属暖温带半干早大陆性季风气候，四季变化比较明显，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季降温迅速，冬季寒冷少雪。据忻府区气象局资料，区内年平均气温8.6℃，历年极端最高气温38.8℃（1961年6月10日），历年极端最低气温30.0℃（2002年12月26日）。多年平均降水量44.3mm，多年平均蒸发量1610.3mm，降水特点是年际变化大，年内季节差异大，强度变化大。历年最大一小时降水量568mm（1958年8月25日），历年最大一日降水量130mm（1958年8月25日），历年最大一次降水天数为10天（1995年5月），历年最大一次连续降水量为250.2m（1958年8月），历年最大冻土深度109cm（1983年2月），历年最大积雪深度21cm（2002年12月24日）。

### 2.3土壤

项目区土壤干早，气热有余，水分不足，有机质含量低，土壤肥力和养分条件相对比较贫瘠。土壤中铁、锌、锰、硼不缺，铜含量较丰富，钼极缺。区域地面破碎，沟壑纵横，水蚀、风蚀、沟壑发育，侵蚀严重，土层较厚，有效土层厚度5－6m。

### 2.4植被

项目区主要植被属温带森林草原植被区，植被区具有明显的华北特征。项目区附近主要为油松、落叶松、新疆杨、旱柳、刺槐、柠条、沙棘、草本等，

### 2.5生态功能区划和生态经济区划

（1）生态功能区划

根据忻府区生态功能区划，本项目矿区属于Ⅰ2忻定盆地西部丘陵旱作农业水土保持单元。

该区总面积384.9km2，植被类型主要以栽培植被为主，还有少量的林草地零散分布，植物类型主要以农作物群落、百里香、本氏针茅草原、蒿类草丛为主，地貌类型主要为小起伏黄土覆盖中山和峁状黄土丘陵，地层主要为石炭二叠系地层，土壤主要为淡灰褐土性土和川地淡灰褐土。系统主要生态服务功能为生态农业和水土保持。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：植被覆盖度在20%以下，土壤侵蚀大部分区域为极强度一剧烈侵蚀，敏感程度为中度一高度敏感，生境敏感程度大部分区域为不敏感区，也有零散的强度敏感区，地质灾害为轻度一中度敏感、也有零散的不敏感区，生态环境综合敏感程度为中度一高度敏感。生物多样性大部分区域为一般重要，也有零散的极重要区，水源涵养大部分区域为一般重要，也有零散的中等重要区，水土保持大部分区域为极重要，生态服务功能大部分区域为中等重要，也有零散的比较重要区。

该区的主要生态环境问题：人为活动破坏植被现象，造成水土流失：农业耕作活动过程过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染；农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响；区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重．水土流失降低土壤的服务功能，地表径流冲刷表土对黄河河道及地表水环境产生不利影响。此外，区块内乡村人口的增加以及居民生活水平的提高，将对区内生态环境带来新压力；人为砍伐森林、个别散养和农业生产活动破坏植被，进一步加剧水土流失程度。

该区保护目标：保护关键是保证流域维系生物多样性的自然环境不遭到破坏和保护地表土壤：

①农业生态环境；

②养灌草植被：百里香、本氏针茅草原、蒿类草丛。

该区生态系统的保护措施是：①对于水土流失相对较重的区域，实施退耕还林、小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区内建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程；③科学实施旱作农业，拿出切实有效可行的综合开发方案，以指导农业生态环境建设和促进乡村经济的高效增长；④加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传，逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题。

（2）生态经济区划

根据忻府区生态经济区划，本项目所在地属于限制开发区中的Ⅲ忻府区东北部农工牧综合经济区。

区位特征：该区位于兰村镇中东部、奇村镇的刘家洼、杨家卯、河湾、南孙家墉，紫岩乡西部、解原的王偏梁、郭偏梁、嫣则，西张乡，涉及5个乡镇38个自然村，面积约138km2。

生态环境特征：该区域植被状况较差，植被覆盖度除少数区域达到70%以上，其余地区基本都在30%以下，植物类型主要为一年一熟的作物群落，还有少量的刺槐林、油松林、虎榛子、沙棘、黄刺梅灌丛；地貌类型主要为峁状黄土丘陵；地层结构主要为寒武奥陶系地层、还有少量的第四系更新统地层；土地利用现状主要为旱地，还有少量的有林地、裸岩、石砾岩地；该区域有少许的矿产资源分布（解原有煤矿、腌家坪一带有铁矿、庙沟一带有石灰石）；该区域地下水资源为开发潜力区。

生态功能小区：包括忻府区东北部针阔叶混合林水源涵养生态功能单元、忻府区东部旱作农业与水土保持生态功能单元；

生态服务功能：水土保持。

生态环境敏感性：该区生态环境敏感性属轻度敏感。

生态经济功能：生态农工牧业经济开发。

资源环境承载力：该区土地资源广阔、地下水资源缺乏，有一定的矿产资源分布；资源与环境整体承载能力较好。

现状开发密度：本区经济发展基础以土地资源利用为主；以农业和畜牧业经济开发为主导，但矿产资源的开采极小，所以该区域整体开发密度仍然较小。

发展方向：①土壤资源薄弱区，以恢复草灌植被为主导，发展羊、牛的生态畜牧和干水果经济林产业；②黄土资源丰富，土地条件较好，控制水土流失，宜发展以玉米和谷类为主导的生态型农业经济；③矿产资源的开发要合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的煤炭开采与加工和建材等产业经济。

目前和发展中存在的问题：

农业方面：

①如何提高居民对实施生态农业与绿色农业的认识和农业科技的普及，是实现该区域农业经济高效发展须首先解决的观念问题；②如何开拓市场疏导农产品销售渠道以及产品注册与商标认定，是提高农业产值及人均收入必须解决的问题。③农村居民沼气与太阳能等清洁能源的推广与使用，仍存在资金和技术问题，影响推广速度。④区内水土流失是主要的生态环境问题，直接影响农业与畜牧业以及经济林产业经济的发展，制定水土保持工程规划以及对工程规划的实施力度，都直接关系到生态环境改善的进展与效果。

工业方面：

①煤炭开采企业规模小，装备水平不高，整合各类资源实施规模化集约化生产，需要企业家改变观念，高角度的认识可持续发展的理念，促进产业的优化组合。②该区域的建材行业技术设备、工艺落后，现有工业生产技术改造能否达到高起点要求，关键是能否真正的选用国际先进或领先的生产与污染防治技术，以及是否能加强科学管理促进清洁生产与节能减排，是保证区域经济与环境协调发展根本所在。③拟建工业项目应根据环境容量资源分布和地形条件优化布局；另外建设项目能否高起点设计与配备高装备水平，直接关系到环境的影响程度。

保障措施：

工业方面：

①根据资源环境的承载能力实施分散式布局，科学利用其他区域剩余的环境容量，并且要在优化工业经济布局的同时，搞好产业的选择与结构的调整；②目前该区域环境容量资源还有一定的剩余，且该区域有一定的矿产资源储备，因此，经济发展的着力点必须放在引进技术含量高，经济效益好，消耗资源与环境容量少的高新产业，才会促进县域经济的健康发展；③采选过程中造成的生态破坏问题，要制定恢复方案，实施高标准工程恢复；并要随着国家产业政策和相关技术规范与标准的改变或更新，进行及时的调整。

农业方面：①制定科学的、系绕的生态农牧业经济发展规划，在阶段规划的基础上制定具体的操作方案；组织农民成立经济合作社和推举经纪人，为农牧产品的销售疏通市场渠道；②出台优惠政策，内容包括资金的引进、投资者的权益和农民利益的保护等；③筛选粮食与经济作物优种，设置优种供应站，保证优种的供应和种植技术的指导。④耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。25°以上的坡耕地实施以林草类植被为主导的立体水土保持工程；15-25°的坡耕地以马铃薯种植为主导农业；建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；⑤发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色和有机农业奠定肥源基础；同时解决该区内化学肥料过量使用和居民生活污染等综合问题。

生态功能区划图见图1-1，生态经济区划图见图1-2。（两图在公示本省略）

3、本项目的建设与“两区划”的相符性

该矿现持有由山西省忻州市国土资源局2017年2月8日颁发的采矿许可证，证号为：C1409022017037130144026，不属于无证矿山。

项目建设过程中造成的生态影响有占用和毁坏矿区的地表植被，本项目采用多台阶分层开采方式开采，边开采边对台阶复垦绿化，以灌草结合的方式进行绿化，灌木选择柠条等，减少地表水土流失，恢复项目区的生态效能。矿山在开采过程中必须履行环境保护，水土保持，土地复垦等义务，落实矿山生态环境保护与综合治理方案，使生态环境得以恢复。对于涵养水分有促进作用，落实生态功能和经济区划的发展方向的要求。

### 2.6生态环境现状调查

（1）土地利用现状

项目区共涉及面积2.55hm2，为其他林地和其他草地，本项目区土地利用现状见表1-3。

表2-1 项目区土地利用类型现状统计表

| 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） | 占总面积（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 033 | 其他林地 | 0.56 | 21.96 |
| 04 | 草地 | 034 | 其他草地 | 1.99 | 78.04 |
| 合计 | 2.55 | 100 |

由表可知，在矿区范围内广泛分布的类型为其他林地和其他草地，分别占矿区总面积的21.96%和78.04%。上述两者占评价区总面积的100%，构成了评价区土地利用类型的主体。

（2）土地损毁现状

目前项目区已损毁土地面积1.13hm2，为矿山现有采空区。

表2-2      项目区已损毁土地情况表

| 挖损形式 | 损毁单元 | 损毁地类 | 面积（hm2） | 损毁情况 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖损 | 露天采场 | 其他林地 | 0.04 | 已损毁 | 重度 |
|  |  | 其他草地 | 1.09 | 已损毁 | 重度 |
| 合计 | 1.13 | 已损毁 | 重度 |

## 3 生态环境影响分析

### 3.1工程占地对生态环境的影响

矿山建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用的土地指生产、生活设施及开发破坏影响的土地，矿山开采过程中的废弃物（如表土等）需要大面积的堆置场地，这些都会直接破坏地表土层和植被，从而导致对土地的过量占用和对堆置场原有生态系统的破坏。

工程项目占地包括永久性占用和临时性占用（施工作业占用），永久性占地改变了原有土地使用功能；临时占地由于机械碾压等外力因素，植被也将受很大破坏。永久性占地数量，由工程设计所决定，不易变更。临时占地数量受施工管理等因素的影响，具有一定弹性，因此，施工期应对原料堆场、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，尽量减少临时用地数量和面积。在施工中应尽量减少对绿地（特别是水土流失易发段）植被的破坏，在施工合同中应有明确的环保目标和相应条款。对大的挖方地段应予以适当处理，以利于自然生态的恢复，避免造成水土流失。在施工过程中还应由计划合理地安排施工，设置固定的施工便道，施工车辆严禁随意开辟运输道路，减少对地表植被的碾压。

本工程用地不占用农业用地，工程建设将破坏矿区原有的荒山植被，被工程用地和人工矿区植被所代替，在工程施工建设中，要严格工程山坡破坏范围，要加强绿化和周边植被恢复，增加周边及矿区内的植被覆盖率。

### 3.2 矿山开采对动植物的影响分析

矿山开采会造成区域原有自然地貌将会有较大程度的改变和重塑，地表绿色自然生态景观将发生一定程度的变异，使区内植被覆盖率降低，繁殖能力下降，生物多样性降低，从而导致植被环境功能下降，对于区域植被造成不同程度的损毁。土地损毁造成区内植被损毁，野生动物失去生存环境而向外围迁徙，但是，随着生态恢复治理和复垦工程的实施，将会恢复地表植被，提高项目区区域植被覆盖率，使区域逐渐由原来的自然景观转变为人工景观，野生动物也会逐渐回迁。

### 3.3矿山开采对水土流失的影响

矿山开采是本项目运营期引起水土流失的主要因素，山体开挖、植被破坏，矿石切割，矿石运输等将对评价区水土流失产生一定的影响，最终的影响程度与生态恢复和水土保持措施的实施密切相关，如措施不当，恢复不及时，则可能造成严重的水土流失。

随着矿山开采力度的加大，采矿工作面的下降，原有的山体地貌将被改变，山体裸露，形成一个四面环山的小型盆地区，采矿区内的植被消失。预计矿山服役期满后，将形成一个矿山平台。为防止水土流失，环评要求对矿区进行覆土绿化，种植适宜当地气候的草类或树木，使植被覆盖率恢复到原有状态，并切实做好水土保持工作。

因此，需在矿山开采及复垦工程实施过程中在矿区范围内、露天采场等区域设立监测点，派专人监测。并在矿山开采过程中采取边坡防护等防护措施，减少水土流失，同时需要及时对项目区进行土地复垦，将危险性降到最低。

### 3.4对地表形态的影响分析

该矿为露天开采矿山，矿山开采形成的露天采场、建设用地等设施均对地表形成损毁，损毁土地改变了区域的原地形地貌，但是各用地项目面积有限，不会造成大范围、大规模的地貌景观的改变。在损毁土地使用试用期结束后及时对其采取复垦工程及生物措施，经过数年植被自然恢复，可使原有地表景观得到一定程度的恢复。

## 4 生态环境影响综合评价

矿山开采必然会导致局部地区原有生态系统特征的转化，这一过程主要的不利影响表现为植被遭到破坏、水土流失加剧、资源减少以及环境污染对动植物造成危害等。

根据现状调查、工程特点分析和生态环境影响分析可知，本项目生产建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响，水土流失在拓宽占地和矿山开采范围趋于严重。因此，根据《土地复垦规定》、《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，必须设计相应的水土保持和土地复垦措施，并且加强工程施工运营管理，保证措施到位，才能使本工程对生态环境的不利影响降低到最小程度。

根据本工程建设和运营特点，依据《环境影响评价技术导则·生态影响》的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

（1）项目建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，各项工程的建设，除考虑有利于生产、生活外，还应考虑尽量少占土地。

（2）对受开采活动影响的土地与植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，对生产建设过程中造成的土地破坏进行土地复垦和水土保持工作，以恢复其生态环境。

（3）由于施工等活动而造成的资源减少，必须执行损失补偿的原则。

## 5生态影响的防护

生态影响评价工作不但要发现建设项目可能产生的影响，更重要的是能够提出避免、消减或补偿的措施。

生态影响的防护是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。由于本工程的建设将占用一定量的土地，改变了原有的土地利用格局；矿山开采将导致区域自然体系生产能力的降低。因此，应采取必要的生态防护措施。

### 5.1矿山采区生态环境影响防护

本项目开采为阶梯式开采，必须执行边开采，边进行边坡治理，最后进行终了边坡治理和采坑的恢复治理工作。采坑生态植被恢复方案主要包括填土绿化、边坡攀缘植物垂直绿化、种植槽植苗绿化的生态修复模式。根据矿区自然环境和露天采坑边坡的特点，以及己有科研成果推广应用的可能性，对不同坡度、坡面稳定程度、坡面现有植被状况采用多项工程和生物相结合的技术措施，实现生态修复。具体为：

a)对采区开采工作应进行整体规划，按照“自上而下、分层开采、逐步推进”的要求进行设计。采场首先进行边坡的治理，对其边坡进行削坡减载，对危险滑体进行挂网、喷锚等加固措施，并种植植被。利用岩面局部坑洼或人工种植穴，栽植攀缘植物实施垂直绿化。使用植物有爬山虎、中国地锦等。

露天采场平台选择客土种植，采用灌草结合的方式绿化，土源来自剥离表土。露天采场底场覆土面积约为2.59hm2，覆土厚度0.5m，覆土量约为4.7万m3，覆土来自采场剥离的表土，采用自卸汽车倒车方式卸土，并进行人工平土。

根据分析，露天采场边坡采取坡脚开挖种植沟，种植爬山虎进行绿化的方式恢复植被，不需进行覆土设计。

b)垒砌石堰设计

为蓄水保墒及防止水土流失，在露天采场较窄平台外侧垒砌石堰，每隔15m设置一道伸缩缝。

c)排水设施设计

为保证矿山安全生产，矿山建设阶段需设计修建截洪沟、排水沟等设施，在采场闭坑后维持原有排水系统，不进行补充设计。

d)道路工程设计

露天采场道路为复垦工程实施及后期管护等工作实施时临时使用，露天采场种植白羊草具有一定的抗压性，能够满足复垦后管护所需小型运输机械通过，不需单独设计道路。

e)植被种植工程设计

随着露天采场各级台阶的形式，需要对形成稳定状态的较窄平台、底场及边坡分别种植不同的复垦植被，采用灌草结合的方式进行绿化。

其中，在固定边坡坡脚处开挖种植沟槽。栽植攀爬性和适宜性都比较强的爬山虎，利用此类攀爬植物的攀爬性对矿坑坡体进行绿化，爬山虎株距为0.3m。

露天采场植物措施配置详见表。

表5-1 露天采场植物措施配置表

| 编号 | 树种或草种 | 株距（m） | 植树密度/播种数 | 播种方式 | 种植时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬山虎 | 0.3 | — | 栽植 | 4、5、6 |
| 2 | 柠条（较窄平台） | 1×1 | 10000株/hm2 | 营养袋苗木 | 4、5、6 |
| 3 | 白羊草 | — | 25kg/hm2 | 撒播 | 4、5、6 |
| 4 | 胡枝子 | 2×4 | 1250株/hm2 | 带土球坑植 | 4、5、6 |
| 5 | 刺梅（底场） | 2×4 | 1250株/hm2 | 营养袋苗木 | 4、5、6 |

### 5.2生活办公区生态环境影响防护

（1）污染物排放对生态环境的影响分析

本工程污染物排放主要来自于堆场扬尘及运输扬尘，粉尘对植物的影响主要表现于对作物光合作用的影响上，粒径大于1μm的颗粒物的扩散过程中可自然沉降，附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍作物生长。

（2）对植被覆盖率的影响

本工程工业场地、生活办公区均不在自然保护区内，工程占地面积较小，对原有植被破坏较小。通过提高绿化系数，可提高植被覆盖率。

### 5.3运矿道路生态环境影响评价

（1）运矿道路施工期生态环境的影响分析

道路施工过程施工区的土地利用发生改变，从而对评价区范围内自然体系的生态完整性产生一定程度的影响；工程施工会对施工区的土壤、植被产生破坏影响；工程施工会对在施工区内活动的动物产生一定影响。

道路施工期取土场会破坏地表植被，地表裸露引起水土流失加剧。

（2）运矿道路运营期生态环境的影响分析

本项目运营后提高了矿区与道路的流通效能，提高了石英矿与外界的流通效能，进而带动潞城市的经济发展。但本项目运输过程中会产生粉尘，有碍沿途植被的生长。

### 5.4生态环境管理

生态环境管理是政府依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规等进行的行政管理工作。对资源开发项目生态影响实施有效管理是日常工作的重要组成部分。因此，本评价根据工程的性质、规模，生态影响的程度和范围，提出的监督管理方案见表1-10。

表5-2 主要生态环境因素管理方案表

|  | 受破坏土地的生态恢复 |
| --- | --- |
| 目标 | 投产后，服务期间二年内破坏植被恢复率达到100%，矿区绿化率达到30%以上 |
| 指标 | 按计划完成当年植被恢复任务，服务期满后完成矿区采坑生态恢复工程。 |
| 方法 | 植树种草 |

## 6 生态恢复措施

本项目的建设对当地的生态环境会造成一定影响，根据项目所在地周边的生态环境，在项目矿山开采完毕后对项目矿山生态恢复工程进行了设计，确定本项目的生态恢复措施如下。

### 6.1工业场地的生态恢复工程

工业场地占地面积0.8hm2，全部恢复为有林地。

（1）砌体拆除清理工程

工业场地所有建筑物都将在矿山开采完后进行拆除，将其中可利用材料联系附近村民运走使用，废弃材料就近选择荒沟填埋后覆土。

（2）恢复植被工程

植被恢复工程配置模式如下：

林地模式：

乔木：油松

种植密度：油松834株/hm2。

乔木株行距：3m×4m品字形排列

乔木规格：裸根胸径3cm，2年生

整地规格：乔木采用鱼鳞坑整地，规格为0.6×0.6m×0.6m

### 6.2道路生态恢复工程

在矿山开采完成后，矿区道路可生态恢复为人工牧草地。覆土厚度0.3m，面积0.58hm2。

植被恢复工程配置模式如下：

草本：紫花苜蓿

种植密度：紫花苜蓿籽撒播30kg/hm2。

### 6.3露天采场生态恢复

1）露天采场平台生态恢复设计

根据生态恢复方向的确定，采场平台恢复为有林地。矿山开采终了后，采场平台场地内多见废弃的碎石和基岩裸露。平整后，需挖鱼鳞坑后覆土，土壤来自于取土场，使用机械进行覆土，然后进行植物种植。

①覆土工程

按照复垦方向和复垦标准，按每个坑所需土方量进行覆土，土源来自取土场。

②平整工程

覆土之后，进行平整。

③生态恢复工程

植被恢复工程配置模式如下：

乔木：油松，株行距：3m×2m。

灌木：柠条，株行距：1m×2m。

2）露天采场边坡生态恢复设计

采场最终边坡要素：终了台阶坡面角50°。安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。

具体生态恢复措施如下：

采场边坡根据生态恢复适宜性评价，采场边坡坡度较陡，地表均为石质，不适宜覆土。仅在平台边坡交界处种植爬山虎，即保证了边坡的稳定性，同时也达到了绿化的目的不再安排其他生态恢复措施。在平台与边坡交界处种植爬山虎，应离坡底50cm处挖坑，株距取0.5m。

土地复垦规划图见附图7。

### 6.4监测和管护工程

1）监测设计

监测措施分为土壤监测和植被监测。

土壤的监测主要针对生态恢复后土壤的结构、养分状况等理化性状进行监测。根据本矿实际情况，布设观测点1个。监测频率为1次/点/年，监测时间为3年。

植被监测主要针对植被生长情况的监测。具体工作为调查植被覆盖度、生长情况及退化情况。布设监测点2个。每年监测一次，监测频率为1次/点/年，监测时间为3年。

2）管护工程

管护工程主要采用人工方法对生态恢复区幼林管护期进行管护，根据本项目实际情况，确定幼林管护期为3年，待成林验收后交由土地使用权或承包经营权人管护。

幼林管护包括巡查监测以及养护。监测内容包括植被成活率、长势、病虫害，通过监测，实时栽植，并进行病虫害防治。养护内容包括浇水、修枝、喷药、刷白、苗木防冻等。

浇水：根据不同气候和立地条件及时浇水保持土壤湿度。特别是在夏季，此时气温高，蒸腾量大，需水量也大。雨水不充沛时要灌水，如久旱无雨更应勤灌水。

修枝：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝、及枯枝和烂头。

喷药：防治重点是大树和小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等到受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害功能下降，因此必须密切注意对大树观察，一旦出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。

防冻：要针对不同植被进行覆盖防冻或缠裹防冻。

## 7小结

①从本次工程的总体布局情况来看，施工期土地占用、水土流失、运营期矿山开采是较敏感的生态问题。

②在项目建设及运行过程中，矿山开采等工程行为将使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。

③项目建成后，随着运营期的不断延长，周边的生态环境会受人类活动的影响，其原有的生态结构发生一定程度的调整，项目用地使部分陆生动物的栖息环境丧失，矿山开采、污染物排放等影响均会对动植物造成有害影响，但在积极实施生态防护与防治措施的情况下，其不利影响将被控制在一定的范围内，矿区周围的环境将基本保持现状。

# Text boxes

0.48

生活用水

新鲜水6.97

0.6

0.12

5.5

洗砂水

5.5

0.26

绿化用水

0.26

道路洒水

0.5

0.5

沉淀池

循环水池

车辆轮胎清洗池

沉淀池

0.11

50

0.11

表土

剥离覆层

粉尘

粉尘、噪声

挖掘机掘沟

装载机采装

粉尘、噪声

粉尘、噪声

汽车运输

生活污水、生活垃圾

职工生活

原料

粉尘

粉尘、噪声

振动给料机

粉尘、噪声

粉尘、噪声

大粒径

粉尘、噪声

（粗、细）鄂式破碎机

振动筛

锤式破碎机

沉淀后出水

循环沉淀池

噪声、废水

洗砂机

洗砂废水

废水

泥渣

噪声、废水

脱水筛

土地复垦

粉尘

成品库房