建设项目环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称：忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场

建筑用砂开采加工项目变更

建 设 单 位：忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场

编制日期：二〇一九年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场 |
| 法人代表 | 戴舒静 | 联系人 | 蔚长征 |
| 通讯地址 | 忻州市忻府区庄磨镇小庄村 |
| 联系电话 | 13509702928 | 传真 | / | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市忻府区庄磨镇小庄村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及编码 | C3039 其他建筑材料制作 |
| 占地面积 | 16933m2 | 绿化面积 | 2000m2 |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2020.12 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 本项目于2017年9月委托北京尚世环境科技有限公司编制了《忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目环境影响报告表》，忻州市生态环境局忻府分局于2018年1月10日以忻府环审函字【2018】第001号文对该项目进行了批复。项目于2018年3月投入运营，在生产经营过程中为满足不同类型的用砂要求，企业决定在生产规模不变的情况下，除原有的2条水洗砂生产线外，新增1条干砂生产线，根据不同的用砂要求，3条生产线实行“两用一备”作业方式，企业生产工艺、主要设备及产品规格发生变更，属于重大变更，故重新编制了环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十五 非金属矿采选业”中的137 土砂石、石材开采加工，环评类别为报告表。 受忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场的委托，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更环境影响报告表》（送审本）。忻州市生态环境局忻府分局于2019年7月2日，在忻府区主持召开了《忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更环境影响报告表》（公示本），现提交建设单位报请主管部门公示。 二、“三线一单”符合性 1、生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇小庄村，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 3、资源利用上线 本项目为对水、电及原材料消耗较小。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、选址环境敏感性符合性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》——“本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域： 自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。 本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 四、工程概况 1、项目名称、建设单位及性质 项目名称：忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更 建设单位：忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场 建设性质：新建 2、工程投资及来源 总投资：本项目建设总投资350万元。 资金来源：企业自筹。 3、地理位置及周边环境 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇小庄村，地理坐标为北纬38°18′28″，东经112°34′0″。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 4、矿区范围 根据本项目现有C1409022017037130144008号采矿证，矿区位于忻州市忻府区庄磨镇小庄村西，矿区面积0.0066km2，生产规模1.0万立方米/年。 矿区范围拐点坐标： （1980西安坐标系） J1，4243074.25，38373784.79 J2，4243082.88，38373879.72 J3，4243038.15，38373933.70 J4，4242986.18，38373913.52 标高：从923米至883米 5、工程建设内容及规模 本项目占地25.4亩，新增干砂生产线1条，购置破碎机、振动筛等设备，配套相应环保设施，年产建筑用砂10000立方米。本项目主要建设内容见表1。 表1 建设项目组成一览表 类别 名称 原环评批复内容 本次变更内容 备注 主体工程 采矿区 台阶式露天开采，挖掘机挖掘岩矿 与原环评批复一致 1#水洗砂 生产线 破碎机1台、振动筛1台、洗砂机1台、脱水筛1台，皮带若干 破碎机2台、振动筛1台、洗砂机1台、球磨机1台，皮带若干 变更 2#水洗砂 生产线 破碎机2台、振动筛1台、洗砂机1台、球磨机1台，皮带若干 与原环评批复一致 干砂生产线 破碎机2台、振动筛1台，皮带若干 新增 辅助工程 办公用房 建筑面积200m2，活动房 与原环评批复一致 公用 工程 供电 1台350kVA变压器 安装400、315KVA变压器各一台 变更 供水 厂内自备井 与原环评批复一致 排水 旱厕，生活污水经1个5m3的沉淀池沉淀后用于洒水抑尘 车辆轮胎清洗水循环使用 供暖 冬季不生产 与原环评批复一致 储运工程 原料堆场 占地面积200m2，半封闭，底层硬化 砖混结构，原料库500m2（20m×10m×8m、20m×15m×8m） 变更 成品堆场 占地面积800m2，底层硬化，加工区四周设置6m高挡风抑尘网 砖混结构，水洗砂库500m2（50m×10m×8m）、干砂库200m2（20m×10m×8m） 变更 环保 工程 废水 新建1个5m3的废水收集沉淀池，收集日常职工洗漱等生活废水，沉淀后用作绿化、抑尘用水，综合利用。 与原环评批复一致 三级沉淀池三座，均为10m×5m×3m，洗砂生产废水经三级沉淀池沉淀处理后，循环利用，不外排 三级沉淀池两座，均为10m×5m×3m，洗砂废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排 变更 水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产 新增 车辆轮胎清洗水循环使用 新增 大气治理 破碎筛分工序：3台破碎机和2台振动筛总计设置5个集气罩+1个布袋除尘器的措施，处理后经1个15m高排气筒排放 1#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；2#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；干砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放 变更 其他无组织产尘工序采用封闭、喷淋等抑尘措施，厂区边界设挡风抑尘网 与原环评批复一致 运输过程加盖篷布，限制超载，厂区出口设置10m3的运处车辆轮胎清洗池 新增 噪声治理 选用低噪声设备，对噪声设备基础进行减振处理 与原环评批复一致 固体废物 剥离岩土采区暂存，用于采场生态恢复 与原环评批复一致 设置垃圾收集桶1处，生活垃圾定期由环卫工人清理 与原环评批复一致 新建泥渣池2座，用于堆存洗砂泥渣。废泥渣干化后，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往附近山沟填沟造地 经压滤系统处理后形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地 变更 设置一间危废暂存间，用于存放生产期间产生的废机油等危废 与原环评批复一致 除尘灰用袋装密闭收集，暂存于干砂库内，作为石粉出售 新增 洗车沉淀泥自然晾干，送入采空区填埋 新增 厂区绿化 绿化面积1000m2 绿化面积2000m2 变更 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 工序 设备名称 型号（规格） 数量（台） 备注 1 采矿区 挖掘机 神纲SK200-8 1 2 柳工装载机 1 3 自缷车（大型） 2 4 自缷车（小型） 3 5 加工区 柳工装载机 1 6 皮带机 S60 18 7 鄂式破碎机 300×900mm 6 8 振动筛 3 9 球磨机 Φ2m×3m 2 10 洗砂机 Φ2m 2 11 带式压滤机 LDFT-3000 2 12 公用设备 变压器 400KVA、315KVA 1 7、建设规模及产品方案 项目建设规模为年产建筑用砂10000立方米，具体产品方案见表3。 表3 项目产品方案表 产品类型 规格尺寸 年产量（t） 建筑用砂 水洗砂<0.5cm 4000m3/a 水洗砂<0.7cm 4000m3/a 干砂 2000m3/a 8、主要原辅材料消耗 原辅材料使用情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 产品名称 数量 来源 1 石英石 10000m3/a 矿区开采 2 水 2500t/a 企业自备深水井 3 电 60000kW.h/a 庄磨镇 9、生产制度和职工定员 生产制度：年平均生产200天，每天一班，每班工作8小时。 劳动定员：全厂劳动定员15人，其中管理人员2人，生产人员13人。 10、公用工程 （1）供电 项目用电引自庄磨镇，厂区自备400、315KVA变压器，供电能满足生产及生活用电的需求。 （2）供热 项目冬季不生产，无需采暖。 （3）给排水 1）给水 企业自备深水井，能满足本项目生产要求。 ①生活用水 本项目厂区不设食宿，厕所为旱厕。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照40L/d·人计，本项目劳动定员15人，即生活用水量为0.6m3/d，则年用水量为120m3/a。 ②生产用水 本项目生产用水主要为破碎球磨洒水和洗砂用水，破碎球磨洒水按0.04t水/m3原料计，每日最大加工量为50吨，则用水量为2m3/d；洗砂用水按0.1水/m3砂计，每日最大加工量为40吨，则用水量为4m3/d。 ③绿化用水 本项目设置绿化面积2000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×2000m2=560m3/a，日消耗绿化用水约2.8m3/d。 ④道路洒水 本项目道路面积约为4000m2，据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量4m3/d。 ⑤轮胎清洗水 设置车辆轮胎清洗平台，本项目年产建筑用砂10000立方米，按单车1次运输量为10m3计算，则年运输量为1000次。车辆轮胎清洗水量为0.1m3/辆.次，则年轮胎清洗水约100m3/a，年工作200天，则天用水量0.5m3/d。 排水 本项目生产废水主要为轮胎清洗废水，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，每天定期补水量为用水量的10%，则需补充新鲜水0.05m3/d。职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.48m3/d，年排水量为96m3。职工日常废水经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。 本项目厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。项目用水情况分析见表5。水平衡图见图1。 表5 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工日常用水 40L/人·d 15 0.6 120 0.48 96 生产用水 破碎、球磨洒水 0.04t水/m3原料 50 2 400 洗砂用水 0.1水/m3砂 40 4 800 绿化用水 0.28m3/m2•a 2000m2 2.8 560 道路用水 0.5L/m2·次 2次/d 4000m2 4 800 轮胎清洗水 0.1m3/辆.次 1000次 0.5 100 合计 / 13.9 2780 0.48 96 项目水平衡图见下图： 11、经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表6。 表6 主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 m3/a 10000 二 原辅材料消耗 1 石英石 m3/a 10000 三 能耗指标 1 电 104kW.h/a 6 2 水 t/a 2500 四 占地面积 m2 16933 五 绿化面积 m2 2000 六 定员 人 15 七 工作制度 d 200d×8h 八 总投资 万 350 12.环保投资 本项目总投资350万元，资金全部为企业自筹。环保投资35万元，占总投资比例的10%。环保投资见表7。 表7 环保投资估算表 序号 类别 污染源 污染物 治理措施 投资金额 （万元） 1 大气污染物 原料堆存 粉尘 全封闭原料库（20m×10m×8m、20m×15m×8m） （列入工程投资） 入料口 粉尘 半封闭 1 破碎筛分 粉尘 1#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；2#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；干砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放 15 物料转载 粉尘 全封闭皮带走廊 3 成品堆存 粉尘 全封闭成品库（水洗砂库500m2，尺寸50m×10m×8m、干砂库200m2，尺寸20m×10m×8m） （列入工程投资） 道路运输 扬尘 运输过程中加盖篷布，限制超载，厂区出口设置一个10m3的运输车辆轮胎清洗池 1 2 废水 生活污水 COD、BOD、氨氮 本项目不设食堂，不设宿舍、洗浴，设有旱厕，生活污水水质简单，经沉淀后，用于厂区道路洒水抑尘 0.5 生产废水 SS 洗砂废水和轮胎清洗废水经沉淀后循环使用；水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产 1 3 固体废物 职工生活 生活垃圾 收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 0.5 除尘器 除尘灰 用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售 0.5 水洗砂 生产线 洗砂泥 经压滤系统处理后形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地 3 运输车辆 洗车沉淀泥 自然晾干，送入采空区填埋 0.5 设备维修 废润滑油、废机油 厂区东侧设6m2危废暂存间暂存，交由有资质单位进行处理 1 4 噪声 机械设备等 采用低噪设备、车间隔声及基础减振措施 3 5 生态 绿化 绿化面积1000m2 5 合计 35 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目2018年3月投入运营，建设有2条水洗砂生产线，计划新增1条干砂生产线。现场踏勘发现，项目工业广场已建成，矿区已进行了小面积开采，破坏了植被和生态环境，企业编制完成了《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，针对采矿范围内突出的生态环境问题制定具体目标，使生态环境破坏得到有效治理。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生活环境等） 略

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 经过现场勘查，该项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见下表。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg /m3 项目 取值时间 NO2 SO2 TSP PM2.5 PM10 CO O3 年平均 40 60 200 35 70 / / 24小时平均 80 150 300 75 150 4 200 1小时平均 200 500 / / / 10 / 日最大8小时平均 / / / / / / 160 2、地表水： 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），属“岁兴水库出口-智村桥”段，水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，功能代码为50农业用水区、62与人体非接触景观娱乐用水区，水质要求为Ⅱ类。本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准值见下表。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 污染物 pH 硫化物 COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤0.1 ≤15 ≤3 ≤0.5 污染物 总磷 氟化物 石油类 阴离子表面活性剂 标准值 ≤0.1 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L 3、地下水： 根据地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水质标准，具体数值见下表。 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017） （单位：mg/L，PH除外） 项目 pH 总硬度 氟 物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 细菌总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 个/L，细菌总数单位为 个/mL。 4、声环境 经过现场勘查，本项目北厂界紧邻153县道，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)，交通干线边界外55m范围内区域划分为4a类声环境功能区，故项目北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 备注 2类 60 50 厂界东、西、南侧 4a类 70 55 厂界北侧 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准，标准值见下表。 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 粉尘 120 15 3.5 周围外浓度最高点 1.0 mg/m3 2、噪声 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，标准见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 功能区类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 厂界东、西、南侧 4类 70 55 厂界北侧 3、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015] 25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目符合晋环发[2015] 25号文件的要求，申请排污总量。 根据工程分析，本项目大气污染物总量控制指标为粉尘，则本项目运营期总量控制指标为：粉尘(有组织)：0.43t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图2 本项目工艺流程及产污环节图 基本流程 本次变更不涉及开采部分，开采部分按照原环评及环评批复要求落实。 ①水洗砂生产线 （1）由采场运来的原料在原料库堆存，铲装下料至一级破碎机进行一级破碎，再由皮带运至二级破碎机进行二级破碎。 （2）经破碎后的石料经封闭的皮带运输机进入筛分，筛下物可作为半成品进入洗砂工序；筛上物进入球磨机进行球磨。 （3）球磨和破碎后的砂石料经水洗后即为成品，堆存于水洗砂库。 洗砂水含较多的SS，送入压滤系统进行泥水分离处理形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后送往厂区北侧山沟填沟造地。 ②干砂生产线 （1）由采场运来的原料在原料库堆存，铲装下料至一级破碎机进行一级破碎，再由皮带运至二级破碎机进行二级破碎。 （2）经破碎后的石料经封闭的皮带运输机进入筛分，筛上物返回二级破碎，筛下物即为成品，堆存于干砂库。 本项目物料平衡见表9。 表9 物料平衡汇总表 序号 进料 出料 1 砂石 22823.68t/a（10000m3/a） 产品（水洗砂） 17840t/a（8000m3/a） 2 产品（干砂） 4460t/a（2000m3/a） 3 粉尘（有组织） 0.43t/a 4 粉尘（无组织） 0.48t/a 5 除尘灰 42.77t/a 6 洗砂泥 480t/a 合计 22823.68t/a 22823.68t/a

主要污染工序： 施工期主要污染工序 施工活动主要为生产区的建设。工程施工影响范围主要为本项目区域及邻近区域，施工活动的影响主要有环境空气、水环境、固体废物、环境噪声等污染源及对生态环境的影响。 1、环境空气 主要为建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 2、水污染源 主要是施工人员日常生活污水，就地泼洒抑尘，自然蒸发。施工期生产废水主要为施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 3、噪声污染源 主要为地面施工机械及汽车运输等产生的噪声。这些噪声多为突发性噪声，施工期为短期效应。 4、固体废物 主要为建筑垃圾和生活垃圾。 5、生态环境 建设期对生态环境的影响主要是施工开始时场地开挖对土地产生扰动作用，施工清理地面、短期水土流失加剧，对区域生态环境无重大影响；随着施工结束，场地硬化和绿化，生态环境得到恢复。 二、营运期主要污染工序 1、大气污染物 （1）原料堆存产生的粉尘； （2）入料口产生的粉尘； （3）破碎筛分产生的粉尘； （4）物料转载产生的粉尘； （5）成品堆存产生的粉尘； （6）道路运输扬尘。 2、水污染物 本项目废水主要污染源为办公生活区产生的生活污水、洗砂废水、轮胎清洗产生的清洗废水以及水洗砂堆存产生的淋控水。 工人的日常生活产生生活废水，主要污染物为SS、BOD5、COD等；轮胎清洗废水主要污染物为SS。 3、噪声 本项目产噪设备主要包括破碎机、振动筛、球磨机、洗砂机、皮带输送机等机械设备，声压级在75-100dB（A）；另外机动车运输产生的噪声在80-85 dB（A）之间。 4、固体废弃物 （1）生活垃圾； 除尘灰； 洗砂泥； （4）洗车沉淀泥； （5）废机油、废润滑油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生的浓度及 产生量 | 处理后产生的浓度及 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 原料堆存 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 入料口 | 粉尘 | 无组织 | 0.2 t/a | 无组织 | 0.03 t/a |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 3000 mg/m3 | 48 t/a | 27.08mg/m3 | 0.43 t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.48 t/a |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 无组织 | 0.3 t/a | 无组织 | 0.03 t/a |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 无组织 | 0.054 t/a | 无组织 | 0.016 t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 沉淀后用于厂区洒水抑尘 | 合理处置，不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 洗砂废水、轮胎清洗废水，经沉淀后循环使用；水洗砂堆存设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产 |  |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 42.77t/a | 用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售 |
|  | 水洗砂生产线 | 洗砂泥 | 480t/a | 设置泥渣干化池，底部设置导排水系统，泥渣经风干后运往附近工程综合利用，未利用的送采空区 |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 0.5t/a | 自然晾干，送入采空区填埋 |
|  | 设备维修 | 废润滑油、机油 | 0.03t/a | 危废暂存间暂存，交由有资质单位进行处理 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 85~105dB(A) | 60dB（A） |
| 其他 | 绿化面积1000m2 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本次变更不涉及开采部分，开采部分按照原环评及环评批复要求落实。加工区产生的废气、废水、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目建设期为2个月，本项目施工活动主要包括： 施工期建设内容主要包括生产车间、原料库、成品库的建设。施工活动影响主要为废气、废水、固体废物、噪声以及生产、生活设施建设对工程建设区自然、生态环境及周围居民生活的影响，其中以施工噪声、废气及建设期固废排放对环境的影响比较显著。 1、大气污染物 1.1大气环境影响因素分析 主要为建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 扬尘是施工中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。施工扬尘主要来自以下几个方面： （1）土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘； （2）建筑材料装卸、堆放过程造成的扬尘； （3）各种施工运输车辆往来造成的扬尘； （4）施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。 1.2废气污染防治措施 建设期大气污染主要是建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘污染建设。建设施工时应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌。为防治建筑工地扬尘对环境的污染，严格落实建筑工地“6个100%”治理工作，即100%围挡封闭、100%物料覆盖、100%车辆冲洗、100%道路硬化、100%湿法作业、100%密闭运输措施。全面加大对施工工地的环保监督检查力度，在项目开工前，监管部门就全面介入指导，不符合要求的工地一律不得进行下步施工。同时，监管部门在施工过程中严格督导，包括喷淋设备的使用等，不达标的工地一律停工整改。 针对本工程的施工特点，评价要求建设单位在建设过程中应重点执行以下污染控制措施： （1）施工扬尘防止措施 ①施工现场周边要设置统一硬质围挡，不低于1.8m。 ②遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； ④施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若需堆置超过一周的，应在建筑垃圾底部设置铺垫，在其表面覆盖防尘布、防尘网，对堆料表面进行定期喷水，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ⑤施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （2）运输扬尘措施 ①施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 ③施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物不会对周围环境产生影响。 建设期的大气污染源为无组织、低空排放源，对环境的影响是暂时的、间断的，随着建设期的结束这些大气污染会自动消除。 2、水污染物 施工过程产生的废水主要包括：配料、冲洗产生的施工废水及施工人员少量的生活污水。施工场地内使用旱厕，生活污水产生量很少，一般就地泼洒，用于道路降尘；配料、冲洗等废水仅含有少量混砂，不含其他杂质，经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘。 废水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。 建筑废水主要来自施工过程中的设备冲洗等施工工序，废水量不大，多为无机废水，含有石油类、悬浮物等，不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，同时设立隔油池、临时沉淀池，经处理后再次利用。 生活污水来自施工人员日常生活，施工人员为10人。工地生活用水按50L/人·d，用水量为0.5t/d，施工期为2个月，污水排放系数以80%计，排放量约为0.4t/d。其主要污染物为SS等。建设单位应建立临时沉淀池，污水经处理后用于洒水抑尘等。 施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取以上措施后，本工程建设期水环境影响较小。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要来自施工过程产生的少量土石方、杂土、碎石、碎砖块等建筑垃圾。项目施工过程中的弃土用于修整厂区低洼路段。 项目施工人员为10人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为5kg/d。 尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响厂区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往当地环卫部门指定地点统一处置。 施工过程中的生活垃圾，虽属无害固体废弃物，但施工生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响，必须及时清运，杜绝因乱堆乱放对环境产生的影响。生活垃圾及时清运，送当地环卫部门指定地点统一处置。 项目施工期切实做好固体废物防治措施，其影响是暂时的，随项目施工建设结束而消失。 4、噪声 建设期噪声主要是采掘及地面工程时挖掘机、装载机、自卸汽车等大型设备噪声。主要高噪声设备噪声级见表10。 表10 主要高噪声设备噪声情况 序号 噪声设备 噪声级dB(A) 1 挖掘机 90～95 2 装载机 80～90 3 自卸车 90～95 噪声防治措施 建设期主要噪声来源为施工机械及运输车辆产噪，根据建设场地的位置，项目区周围最近的村庄距离为0.1km，无敏感点的分布，评价认为：施工机械及运输噪声源属短期、暂时性的影响，建设期施工活动对评价区声环境的影响较小。 但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求： 所有高产噪设备的施工时间应安排在日间，禁止在夜间施工，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。对机械操作工采取轮流作业制，防止工人长时间接触高噪声源，并且配戴防护耳塞；运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶，同时避免夜间运输。 在采取上述措施后，施工期的噪声排放大大减少，项目厂区距离最近的村庄小庄村约0.1km，不会对周围人居环境造成影响。 综上所述，本项目经采取防治措施后，可大大减小施工时对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

营运期环境影响分析 大气环境影响分析 （1）原料堆存 本项目原料放置于封闭库房内，产生的粉尘量较小，对环境影响极小。 （2）入料口 破碎机入料口采取半封闭措施，经类比，粉尘产生量0.2t/a，采取此措施后，可减少粉尘量85%以上，则粉尘排放量为0.03t/a。 （3）破碎筛分 将原料送至破碎筛分工序。在破碎、筛分、转运过程中产生一定量粉尘。破碎筛分工序年运行200天，每天8小时。 本项目生产车间1#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；2#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；干砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放。三条生产线实行“两用一备”作业方式，粉尘通过集尘罩用风机负压收尘，集尘效率90%，再进入布袋除尘器进行处理，除尘器除尘效率为99%。 类比同类项目，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3000mg/m3，风机风量为5000m3/h。 粉尘的产生量为：5000m3/h×3000mg/m3×200d×8h×2=48t/a； 粉尘的有组织排放量为：48t/a×90%×（1-99%）=0.43t/a； 根据计算，本项目破碎筛分工序粉尘产生量为48t/a，排放量为0.43t/a，排放浓度为27.08mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，实现达标排放。 集尘罩的集尘效率为90%，车间对其抑制作用为90%，无组织排放量为0.48t/a。 （4）物料转载 本项目皮带输送转载过程会产生粉尘，经类比，粉尘产生量0.3t/a，评价要求带式输送机及皮带走廊应设计为封闭式，减轻粉尘污染。采取此措施后，可减少粉尘量90%以上，则粉尘排放量均为0.03t/a。 （5）成品堆存 本项目成品放置于封闭库房内，产生的粉尘量较小，对环境影响较小。 （6）道路运输 项目采区至生产区运输道路约0.6km，道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量 （kg/km·辆） ——总扬尘量 （kg/a） V——车辆速度 （km/h） M——车辆载重 （t/辆）， P——路面灰尘覆盖量 （kg/m2），0.2kg/m2 L——运距 （0.5km） Q——运输量 （t/a） 运输过程各路段起尘量估算见表11。 表11 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) Q (t/a) L (km) Q´p (t/a) 出厂道路 建筑用砂 0.2 5 10 10000 0.6 0.054 经计算本项目运输扬尘的产生量为0.054t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求采区至进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），原料运输过程中加盖篷布，限制超载。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量70%。运输扬尘排放量为0.016t/a。 综上分析，本项目的大气污染物的产生、采取的环保措施及排放情况见表12。 表12 大气污染物的产生及排放情况 序号 排放源 污染物 名称 产生情况 治理措施 运行时间 排放情况 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 1 原料堆存 粉尘 无组织 少量 全封闭库房 200d/a，8h/d 无组织 少量 2 入料口 粉尘 无组织 0.2 半封闭 200d/a，8h/d 无组织 0.03 3 破碎筛分 粉尘 3000 48 集气罩+布袋除尘器 200d/a，8h/d 27.08 0.43 无组织 0.48 4 物料转载 粉尘 无组织 0.3 全封闭皮带走廊 200d/a，8h/d 无组织 0.03 5 成品堆存 粉尘 无组织 少量 全封闭库房 200d/a，8h/d 无组织 少量 6 道路运输 扬尘 无组织 0.054 运输过程中加盖篷布，限制超载；出厂前进行轮胎清洗 间歇运行 无组织 0.016 （8）大气估算模型 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型Aerscreen，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取有组织排放粉尘作为预测因子。 （1）评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物评价因子为PM10，PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均质量浓度的3倍作为评价标准。 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 PM10 1h(日均值3倍) 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （2）污染源强确定 本项目点源排放参数如下表： 点源污染源排放参数 编号 名称 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气流速（m/s） 排放速率（g/s） 1 破碎筛分 15 0.3 19.86 0.0373 （3）估算模型参数 本项目估算采用附录推荐模型中的估算模型Aerscreen，模型参数见下表。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.8 最低环境温度/℃ -27.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离 / 岸线方向 / （4）估算模型计算结果 本项目大气污染物估算模型计算结果见下表。 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 破碎筛分工序排气筒 PM10 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.1925E-02 0.00 25 4.973 1.11 50 5.881 1.31 100 11.16 2.48 200 12.30 2.73 202 12.30 2.73 300 10.67 2.37 500 6.830 1.52 1000 5.082 1.13 5000 1.858 0.41 10000 1.141 0.25 15000 0.7890 0.18 20000 0.6335 0.14 25000 0.5150 0.11 最大值 12.30 2.73 出现位置 202m 根据估算模型计算结果，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度占标率为2.73%＜10%，属于二级评价；无须进行大气环境防护距离计算。采取环评提出的污染控制措施后，本项目各项大气污染物满足排放标准，满足经济技术可行性，对环境影响较小。 （9）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：0.43t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和生产废水，全部利用不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018要求，评价等级为三级B。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生活污水 生活污水主要为工作人员洗漱用水，厂区工作人员15人，用水定额为40L/人•d计，则项目总用水为0.6m3/d（120t/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约0.48t/d（96t/a）。生活污水水质污染程度轻微，沉淀放置一段时间后即可用于厂区洒水。厂区建设旱厕，定期清掏，可作为有机肥用于农田。 ②生产废水 洗砂废水和轮胎清洗水经沉淀池后循环使用；水洗砂库会产生淋控水，环评要求设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产，不得在厂区漫流。 依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水沉淀后用于厂区洒水，生产废水回用于生产。 综上所述，本项目投产后全厂无废水外排，项目对当地地表水环境的影响可以接受。 地表水评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 □ 区域水资源开发利用 状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势 调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ： 达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 ☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“54土砂石开采-其他”，为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价工作。 4、声环境影响分析 （1）工程噪声声源及源强分析 本项目的噪声源主要为破碎机、振动筛、球磨机、洗砂机和道路运输等等。项目各设备的类比噪声值及安装位置见表13。 表13 项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 位置 声级值dB（A） 运行特点 污染防治措施 1 破碎机 生产区 95-100 连续 限制工作范围 2 振动筛 生产区 95-100 连续 限制工作范围 3 球磨机 生产区 95-100 连续 限制工作范围 4 洗砂机 生产区 95-100 连续 限制工作范围 5 道路运输 生产区 95-100 间歇 限制工作范围 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表14。 表14 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 北厂界 51.1 60 达标 0 50 达标 东厂界 50.8 60 达标 0 50 达标 南厂界 53.2 60 达标 0 50 达标 西厂界 51.5 60 达标 0 50 达标 根据产噪源的特征提出以下要求： ① 要求运营期应加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛； ② 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；设备选型上应尽量采用低噪声设备。 ③对物料、土方等运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 5、固体废弃物环境影响分析 该项目生产固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾、除尘器收集的除尘灰、洗砂泥、洗车底泥和废润滑油、机油。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.5t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （2）除尘灰 本项目布袋除尘器收集的除尘灰约42.77t/a，用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，送废石场填埋。 （3）洗砂泥 本项目水洗砂生产线产生的洗砂泥直接送入压滤系统进行泥水分离处理形成干泥饼，经核算，本项目洗砂泥产生量约480 t/a，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地。 （4）汽车沉淀泥 本项目进行轮胎清洗时，水经过沉淀池循环使用，沉淀池会产生少量洗车沉淀泥，约0.5t/a，经过自然晾干后，用于铺路使用。 （5）废润滑油、废机油 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂。本项目产生的废机油、废润滑油等废油脂约0.03t/a。 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在厂区东侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 企业将生产过程中产生的废润滑油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向忻州市生态环境局忻府分局申报登记，接受忻府区生态环境保护综合行政执法队监督管理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险环境影响分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.03t/a。Q值为0.000012，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 （2）环境敏感目标概况 表15 主要环境保护目标 环境要素 敏感点名称 性质 方位 距离 环境功能 环境空气 小庄村 村庄 WN 100m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区； 庄磨镇 WS 200m 南张村 E 1000m 地表水 牧马河 / S 38m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 地下水 评价区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 声环境 附近 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准 生态 植被 植被 周边地区 — （3）环境风险识别 ①粉尘非正常情况排放 正常情况下，粉尘通过污染治理设施治理后能够达标，可减轻环境污染。 非正常情况，污染治理设施发生故障，或遇大风天气，会使粉尘大量排放到大气中，产生的大量粉尘可能会对附近居民及企业职工造成影响。 因此，粉尘非正常情况排放属于环境污染源，也属于环境风险源。 ②火灾导致的消防废水外排 当厂区发生火灾时，消防废水直接排放，会对水环境造成污染。 因此，火灾导致的消防废水外排是环境风险源。 （4）环境风险分析 ①粉尘非正常情况排放风险评估 环境风险源：破碎筛分等生产工序 污染物种类：烟尘、SO2、NOX 环境风险类别：大气、生态 影响范围：厂区下风向的环境空气和植被 影响后果：如遇环保设施故障，或遇大风天气，产生的粉尘超标排放，会对周围大气环境产生严重影响。 ②火灾引发的消防废水外排风险评估 环境风险源：火灾 污染物种类：消防废水 环境风险类别：水环境、生态以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，具体如下： 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （6）分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （忻府）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 112°34′0″ 纬度 38°18′28″ 主要危险物质及分布 破碎筛分等生产工序 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环保设施故障，或遇大风天气，产生的粉尘超标排放，会对周边大气环境产生严重影响；当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.03t/a。Q值为0.000012，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本工程建设与运营过程中环境管理的重点部位和内容有： ①建设过程相应的环境管理 A.建设施工过程的污染治理与施工管理； B.环境保护设施的建设 ②生产运行过程相应的环境管理： A.各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护； B.成品堆存的污染防治； C.场区规范建设，设置围挡，按照环评要求完成绿化工程； D.运输道路和运输车辆的管理； （2）环境监测的内容 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见表16。 表16 监控计划表 项目 监测点位 监控项目 监测频率 备注 废气 破碎筛分工序排气筒 粉尘 每年一次 外委监测 厂界外10m 颗粒物无组织排放 每年一次 外委监测 噪声 厂界外1m，高1.2m， 四周各设1个点 Leq（dB(A)） 每季一次 外委监测 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表17。

表17 项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 原料堆存 | 粉尘 | 全封闭原料库500m2（20m×10m×8m、20m×15m×8m） | 无组织 | 少量 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  | 入料口 | 粉尘 | 半封闭 | 无组织 | 0.03 |  |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 27.08 | 0.43 |  |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.48 |  |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 全封闭皮带走廊 | 无组织 | 0.03 |  |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（水洗砂库500m2，尺寸50m×10m×8m、干砂库200m2，尺寸20m×10m×8m） | 无组织 | 少量 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 运输过程中加盖篷布，限制超载，厂区出口设置一个10m3的运输车辆轮胎清洗池 | 无组织 | 0.016 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 沉淀后（5m3沉淀池）泼洒抑尘 | / | 0 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 生产废水主要为洗砂废水和轮胎清洗废水，经沉淀后循环使用；水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产；三级沉淀池两座，均为10m×5m×3m | / | 0 |  |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 | / | 1.5 | 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售 | / | 42.77 |  |
|  | 水洗砂生产线 | 洗砂泥 | 经压滤系统处理后形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地 | / | 480 |  |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 自然晾干，送入采空区填埋 | / | 0.5 |  |
|  | 生产区 | 废润滑油、机油 | 厂区东侧设6m2危废暂存间暂存，由有资质单位处理 | / | 0.03 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 夜间禁止开采，隔声减震 | / | ＜60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
|  | 运输噪声 |  | 村庄路段减速慢行 |  |  |  |
| 生态 | 绿化面积1000m2 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料堆存 | 粉尘 | 全封闭原料库500m2（20m×10m×8m、20m×15m×8m） | 达标排放 |
|  | 入料口 | 粉尘 | 半封闭 |  |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 全封闭皮带走廊 |  |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（水洗砂库500m2，尺寸50m×10m×8m、干砂库200m2，尺寸20m×10m×8m） |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 运输过程中加盖篷布，限制超载，厂区出口设置一个10m3的运输车辆轮胎清洗池 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 沉淀（5m3沉淀池）后泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 生产废水主要为洗砂废水和轮胎清洗废水，经沉淀后循环使用；水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产；三级沉淀池两座，均为10m×5m×3m |  |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售 |  |
|  | 水洗砂 生产线 | 洗砂泥 | 经压滤系统处理后形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地 |  |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 自然晾干，送入采空区填埋 |  |
|  | 生产区 | 废润滑油、机油 | 厂区东侧设6m2危废暂存间暂存，交由有资质单位进行处理 |  |
| 噪声 | 尽量选择低噪声设备；加强设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态。同时，车辆运输过程中，尽量放慢车速，减轻车辆噪声。 |
| 生态 | 绿化面积1000m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 为进一步改善区域内生态环境，建设单位应加强厂内绿化。利用植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境，保持生态平衡方面的作用。重点在办公生活区和道路两侧，种植树木花草等。总之，随着厂区绿化建设和对厂内污染源的治理，可把工程建设对生态环境的影线降到最小，基本维持原有生态结构和功能。 |

# 结论和建议

结论 1、建设项目概况 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇小庄村，地理坐标为北纬38°18′28″，东经112°34′0″。 本项目占地25.4亩，新增干砂生产线1条，购置破碎机、振动筛等设备，配套相应环保设施，年产建筑用砂10000立方米。 2、环境质量现状 略。 3、污染物排放情况 本项目运营期大气污染物主要为有组织粉尘与无组织粉尘，有组织粉尘主要为破碎筛分时产生的粉尘，无组织粉尘主要为原料堆存、入料口、物料转载、成品堆存及车辆运输起尘；本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水水质简单，经沉淀后泼洒抑尘，洗砂废水和轮胎清洗废水经沉淀后循环使用，水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产；噪声主要为运输车辆和机械设备等产生的噪声，运输车辆进入厂区限速行驶，设备采取入室放置、基础减振、消声、软性连接等措施，厂界噪声排放值能够达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准；固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、洗砂泥、洗车沉淀泥、废机油和废润滑油，处置合理。 4、环境保护措施 （1）环境空气影响影响分析及防治措施 本项目产生的主要大气污染物分为有组织粉尘与无组织粉尘。有组织粉尘主要为破碎筛分时产生的粉尘；无组织粉尘主要为原料堆存、入料口、物料转载、成品堆存及车辆运输起尘。 1#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；2#水洗砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；干砂生产线破碎机2台、振动筛1台各设1个集尘罩，共用1套布袋除尘设施，处理后经15m高排气筒排放；原料堆存设全封闭库房；入料口采取半封闭措施；物料转载设全封闭皮带走廊；成品堆存设全封闭库房；道路运输产生的扬尘，要求运输过程中加盖篷布，限制超载。经采取工程及环评要求的治理措施后，能够得以有效控制。 （2）水环境影响分析及防治措施 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水水质简单，经沉淀后泼洒抑尘；洗砂废水和轮胎清洗废水经沉淀后循环使用，水洗砂库设置淋控水收集系统，将收集的水引入沉淀池回用于生产。 （3）固体废物环境影响分析及防治措施 ①生活垃圾：在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。 ②除尘灰：用袋装，密闭收集，储存于干砂库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，送废石场填埋。 ③洗砂泥：送入压滤系统进行泥水分离处理形成干泥饼，运往附近工程建设项目综合利用，未利用的干化后运往厂区北侧山沟填沟造地。 ④汽车沉淀泥：经过自然晾干后，用于铺路使用。 ⑤废润滑油、废机油：厂区东侧设置危险废物暂存间(6m2)暂存，定期交由有资质单位处置。 （4）噪声环境影响分析及防治措施 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取本报告提出的选用低噪声设备、隔声、消声、基础减震、设置软连接等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准值。 5、对区域环境的影响 （1）废气：本项目实施后大气污染物能够达标排放，对周边环境空气影响较小； （2）废水：项目废水不外排，不会对地表水体及地下水产生影响； （3）固体废物：项目产生的废弃物均可做到合理处理，对环境影响较小； （4）噪声：项目采取环评规定的治理措施后，对外环境影响较小，尤其夜间不生产，不会出现噪声扰民。 因此，本项目在严格采取环评规定的污染防治措施后，对区域环境影响较小。 6、环境管理与监测 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 综上所述，忻州市忻府区鑫吉广石英砂加工场建筑用砂开采加工项目变更符合国家和地方产业政策要求。在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： （1）认真执行国家建设项目环境管理的有关规定和本环评提出的有关对策，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （2）加强对环境保护及环境管理重视程度，按照清洁生产审核指南的要求进行审核，建立健全环境管理制度，并进行原始记录及数据统计。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 采矿许可证 附件4 相关环保手续 附件5 技术审查意见 附图1 地理位置图（应反映行政区划、水系和地形地貌等） 附图2 环境保护目标图 附图3 平面示意图 附图4 地表水系图 附件5 项目与水源地位置关系图 附图6 忻府区生态功能区划图 附图7 忻府区生态经济区划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.12

用于厂区洒水抑尘

0.48

0.6

2

职工日常用水

破碎、球磨洒水

2

4

新鲜水13.9

洗砂用水

4

2.8

2.8

绿化用水

4

4

道路、场地洒水

0.05

0.5

轮胎清洗水

0.45

经沉淀池沉淀后循环使用

图1  项目水平衡图（m3/d）

粉尘

原料

扬尘、噪声

运输

干砂生产线

水洗砂生产线

粉尘、噪声

铲装、下料

铲装、下料

粉尘、噪声

一级破碎

一级破碎

粉尘、噪声

二级破碎

二级破碎

筛

上

物

粉尘、噪声

筛分

筛分

筛上物

筛

下物

噪声

球磨

成品干砂

噪声、固废

水洗

成品水洗砂