建设项目环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称：忻州市忻府区德盛砂场年开采

及加工1万m3建筑用砂项目

建 设 单 位：忻州市忻府区德盛砂场

编制日期：二〇二〇年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市忻府区德盛砂场 |
| 法人代表 | 孙树林 | 联系人 | 孙树林 |
| 通讯地址 | 忻州市忻府区德盛砂场 |
| 联系电话 | 15935026017 | 传真 | / | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市忻府区西张镇岩峰村 |
| 立项审批部门 | 忻府区发展和改革局 | 批准文号 | 忻府发改备案[2019]71号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及编码 | B1019 粘土及其他土砂石开采 C3039 其他建筑材料制作 |
| 占地面积 | 6000m2 | 绿化面积 | 500m2 |
| 总投资（万元） | 168 | 其中：环保投资（万元） | 29 | 环保投资占总投资比例 | 17.26% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2020.12 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着人民生活水平的提高和国民经济的快速发展，国家加大了对农村住房的投入力度，城乡建设步伐大大加快，基本住房建设规模越来越大，各地农民新建住房快速落成，工厂企业的办公室楼房也明显增多，这也同时拉动了建筑用砂的快速发展。忻州市忻府区德盛砂场抓住这一机遇，决定在忻府区西张镇岩峰村建设年开采及加工1万m3建筑用砂项目。 2019年6月6日忻府区发展和改革局以忻府发改备案[2019]71号文下发了忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目备案通知书。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十五 非金属矿采选业”中的“137 土砂石、石材开采加工”，环评类别为报告表。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》（送审本）。忻州市生态环境局忻府分局于2019年7月2日，在忻府区主持召开了《忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目环境影响报告表》（公示本），现提交建设单位报请主管部门公示。 二、“三线一单”符合性 1、生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市忻府区西张镇岩峰村，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 3、资源利用上线 本项目为对水、电及原材料消耗较小。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、选址环境敏感性符合性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 禹王洞 禹王洞位于山西省忻州市城东南20公里的系舟山腰，处于太原与五台山旅游的必经之路。俗称仙人洞，亦称仙等窑，相传大禹曾在此系舟治水，洞内有一石像，酷似禹王，后改称禹王洞。金代诗人元好问墓及野史亭，中国古代四大美人之一的貂蝉故里及福田寺等名胜古迹也在溶洞附近。 禹王洞集惊、险、奇、美于一体，它究竟有多深，至今仍是个谜。目前已探明的洞深约2000余米，已整修出可供游人参观的有四层共三厅十洞，长约700余米。禹王洞是一天然石灰岩溶洞，洞内洞连洞，路通路，九曲回环，色彩斑斓，奇洞怪石，造型奇特。内有“八戒化石”、“子母狮子”、“刺猬游洞”、“睡狮初醒”、“万佛朝圣”、石笋、石柱、石花、石瀑、石佛、石塔等数不胜数，众多的自然景观，使人赞叹不已，流连忘返。洞外山势雄伟，森林茂密，风景秀丽，气候宜人，花香鸟语，被列为国家森林公园。 本项目矿区距离禹王山庄售票处0.65km，距离禹王洞2.82km，不在禹王洞风景区保护范围内。 林区 根据本项目现有采矿证矿区范围拐点坐标： （1980西安坐标系） J1，4240225.37，38394976.83 J2，4240056.37，38395076.83 J3，4239954.37，38395065.83 J4，4240123.37，38394965.83 标高：从1218米至1155米 本项目矿区面积0.0121km2，不在林区保护范围内。 四、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目 建设单位：忻州市忻府区德盛砂场 建设性质：新建 建设地点：本项目位于忻州市忻府区西张镇岩峰村，地理坐标为北纬38°17′41.45″，东经112°48′29.89″。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 项目投资：总投资168万元，资金来源为企业自筹。 2、矿区范围 根据本项目现有C1409022017037130144007号采矿证，矿区位于忻州市忻府区西张镇岩峰村东南，矿区面积0.0121km2，生产规模1.0万立方米/年。 矿区范围拐点坐标： （1980西安坐标系） J1，4240225.37，38394976.83 J2，4240056.37，38395076.83 J3，4239954.37，38395065.83 J4，4240123.37，38394965.83 标高：从1218米至1155米 3、建设内容及规模 本项目加工区占地9亩，总建筑面积1700平方米，包括办公及生活用房、彩钢结构的成品原料场、生产加工车间及设备维修车间等；购置装载机、颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、电子磅、除尘等配套设备设施。本项目主要建设内容见表1。 表1 建设项目组成一览表 类别 名称 主要建设内容 备注 主体 工程 采矿区 台阶式露天开采，挖掘机挖掘岩矿 新建 生产车间 彩钢结构，建筑面积600m2（40m×15m×6m），购置安装鄂式破碎机1台、锤式破碎机1台、振动筛1台、配套皮带输送机 新建 辅助 工程 原料库 彩钢结构，建筑面积400m2（20m×20m×6m），用于存放原矿 新建 成品库 彩钢结构，建筑面积500m2（25m×20m×6m），用于存放产品 新建 办公生活区 彩钢结构，建筑面积180m2（45m×4m×3m） 新建 磅房 彩钢结构，建筑面积20m2（5m×4m×3m） 新建 公用 工程 供水 企业自备深水井 新建 供电 由西张镇接入，设置1台160KVA变压器 新建 供暖 本项目冬季不生产，无需供暖 新建 环保工程 大气污染物 开采下料 雾炮机喷水 新建 原料堆存 全封闭库房（20m×20m×6m） 新建 入料口 半封闭 新建 破碎工序 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放 新建 物料转载 全封闭皮带走廊 新建 成品堆存 全封闭库房（25m×20m×6m） 新建 道路运输 进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗 新建 废水 生活污水 沉淀后泼洒抑尘 新建 轮胎清洗废水 在厂区出口处设置一个2.5m3（2.5m×2m×0.5m）的运输车辆轮胎清洗池，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用 新建 固体废物 生活垃圾 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃 新建 剥离表土 没有剥离的岩土，剥采比为0 新建 除尘灰 用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地 新建 洗车沉淀泥 自然晾干，运往附近村沟填沟造地 新建 设备维修 废润滑油、废机油 在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理 新建 环境噪声 采用低噪设备、车间隔声及基础减振措施 新建 生态 绿化面积500m2 新建 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 工序 设备名称 型号（规格） 数量（台） 备注 1 采矿区 挖掘机 -- 2 新建 2 装载机 -- 2 新建 3 自卸车 -- 2 新建 4 生产车间 鄂式破碎机 -- 1 新建 5 锤式破碎机 -- 1 新建 8 振动筛 -- 1 新建 10 带式输送机 -- 若干 新建 11 公用设备 变压器 160KVA 1 新建 5、建设规模及产品方案 项目建设规模为年开采及加工建筑用砂1万m3，具体产品方案见下表。 表3 项目产品方案表 产品类型 年产量（m3） 建筑用砂 1万 6、主要原辅材料消耗 原辅材料使用情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 产品名称 数量 来源 1 砂石 1万m3/a 矿区开采 2 水 1000t/a 企业自备深水井 3 电 60000kW•h/a 西张镇 7、生产制度和职工定员 生产制度：年平均生产210天，每天一班，每班工作8小时。 劳动定员：全厂劳动定员10人，其中管理人员2人，生产人员8人。 8、公用工程 （1）供电 项目用电引自西张镇，厂区自备一台160KVA变压器，供电能满足生产及生活用电的需求。 （2）供热 项目冬季不生产，无需采暖。 （3）给排水 ①给水 企业自备深水井，能满足本项目生产要求。 A.生活用水 本项目厂区不设食宿，厕所为旱厕。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员10人，即生活用水量为0.3m3/d，则年用水量为63m3/a。 B.绿化用水 本项目设置绿化面积500m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×500m2=140m3/a，日消耗绿化用水约0.67m3/d。 C.道路洒水 本项目道路面积约为2000m2，据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量2m3/d。 D.轮胎清洗水 设置车辆轮胎清洗平台，本项目年开采及加工建筑用砂1万m3，根据本项目“开发利用方案”矿石密度为2.23t/m3，则本项目年开采及加工建筑用砂22300吨，按单车1次运输量为10t计算，则年运输量为2230次。车辆轮胎清洗水量为0.1m3/辆.次，则年轮胎清洗水约223m3/t，年工作210天，则天用水量1.06m3/d。 ②排水 本项目生产废水主要为轮胎清洗废水，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，每天定期补水量为用水量的10%，则需补充新鲜水0.11m3/d。职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.24m3/d，年排水量为50.4m3。职工日常废水经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。 本项目厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。项目用水情况分析见表5。水平衡图见图1。 表5 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工日常用水 30L/人·d 10 0.3 63 0.24 50.4 210d 绿化用水 0.28m3/m2•a 500m2 0.67 140 210d 道路用水 0.5L/m2·次 2次/d 2000m2 2 420 210d 轮胎清洗水 0.1m3/辆.次 2230次/a 1.06 223 210d 合计 / 4.03 846 0.24 50.4 项目水平衡图见下图： 9、经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表6。 表6 主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 m3/a 10000 二 原辅材料消耗 1 砂石 m3/a 10000 三 能耗指标 1 电 104kW.h/a 6 2 水 t/a 1000 四 占地面积 m2 6000 五 建筑面积 m2 1700 六 绿化面积 m2 500 七 定员 人 10 八 工作制度 d 210 九 总投资 万 168 10.环保投资 本项目总投资168万元，资金全部为企业自筹。环保投资29万元，占总投资比例的17.26%。环保投资见表7。 表7 环保投资估算表 序号 类别 污染源 污染物 治理措施 投资金额 （万元） 1 大气污染物 开采下料 粉尘 雾炮机喷水 1 原料堆存 粉尘 全封闭库房（20m×20m×6m） 4 入料口 粉尘 半封闭 0.5 破碎筛分 工序 粉尘 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放 6 物料转载 粉尘 全封闭皮带走廊 2 成品堆存 粉尘 全封闭库房（25m×20m×6m） 5 道路运输 扬尘 进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗 0.5 2 废水 生活污水 CODcr、BOD5、SS 沉淀后泼洒抑尘 0.5 轮胎清洗 废水 SS 在厂区出口处设置一个2.5m3（2.5m×2m×0.5m）的运输车辆轮胎清洗池，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用 1 3 固体废物 办公生活区 生活垃圾 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃 1 采场 剥离岩土 没有剥离的岩土，剥采比为0 / 布袋除尘器 除尘灰 用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地 1 运输车辆 洗车沉淀泥 自然晾干，运往附近村沟填沟造地 0.5 生产区 废润滑油、废机油 在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理 1 4 噪声 机械设备等 采用低噪设备、车间隔声及基础减振措施 3 5 生态 绿化 绿化面积500m2 2 合计 29 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于忻州市忻府区西张镇岩峰村，项目四周均为丘陵山区。本项目为新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生活环境等） 略 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）环境保护目标 根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本次评价确定项目周围村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区，具体见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 经度（°） 纬度（°） 方位 距离 环境功能 环境空气 河捞岭村 112.803068 38.289465 WS 0.65km 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） 二类标准 禹王山庄售票处 112.808304 38.301455 N 0.65km 岩峰村 112.791996 38.308123 WN 1.65km 禹王洞口 112.833281 38.311188 EN 2.82km 地表水 牧马河 -- -- WN 7.65m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类水质标准 地下水 西张水源地 -- -- N 6.28km 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 厂址周围 浅层地下水 -- -- 厂址周围 地下水 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 项目周围耕地与动植物 加强区域生态建设，促进区域生态环境改善 （2）环境保护级别为： ①大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； ②地表水：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； ③地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； ④声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 经过现场勘查，该项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见下表。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物 1小时平均 24小时平均 年平均 单位 1 PM10 — 150 70 μg/m3 2 PM2.5 — 70 35 3 SO2 500 150 60 4 NO2 200 80 40 5 O3 200 160(8h) — 6 CO 10 4 — mg/m3 2、地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），属“岁兴水库出口-智村桥”段，水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，功能代码为50农业用水区、62与人体非接触景观娱乐用水区，水质要求为Ⅱ类。本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准值见下表。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 序号 污染物名称 标准值 单位 序号 污染物名称 标准值 单位 1 pH（无量纲） 6～9 无量纲 13 水温 - ℃ 2 DO ≥6 mg/L 14 砷 ≤0.05 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤4 15 汞 ≤0.00005 4 CODCr ≤15 16 隔 ≤0.005 5 BOD5 ≤3 17 铬（六价） ≤0.05 6 氨氮 ≤0.5 18 铅 ≤0.01 7 总磷 ≤0.1 19 氰化物 ≤0.05 8 总氮 ≤0.5 20 挥发酚 ≤0.002 9 Cu ≤1.0 21 石油类 ≤0.05 10 锌 ≤1.0 22 阴离子表面 活性剂 ≤0.2 11 氟化物 ≤1.0 23 硫化物 ≤0.1 12 硒 ≤0.01 24 粪大肠菌群 ≤2000 个／L 3、地下水 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 氨氮 硝酸盐 （以N计） 亚硝酸盐（以N计） 挥发酚 氰化物 砷 标准 6.5～8.5 ≤0.50 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 项目 总汞 铬（六价） 总硬度 铅 氟化物 镉 铁 标准 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 项目 锰 溶解性 总固体 硫酸盐 氯化物 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(CFU/100mL) 耗氧量 标准 ≤0.10 ≤1000 ≤250 ≤250 ≤100 ≤3.0 ≤3.0 4、声环境 本项目所在区域为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 标准 时 段 标准值 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼 间 ≤60 夜 间 ≤50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 根据《山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局联合发布《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》》中的规定：自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目（已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉）执行相应大气污染物特别排放限值标准。故本项目含尘废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值及表3颗粒物无组织排放限值。标准值见下表。 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值 监控位置 浓度(mg/m3) 颗粒物 20 15 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 2、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） 昼 间 夜 间 2类 60 50 3、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015] 25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目符合晋环发[2015] 25号文件的要求，申请排污总量。 根据工程分析，本项目大气污染物总量控制指标为粉尘，则本项目运营期总量控制指标为：粉尘(有组织)：0.34t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图2 工艺流程及产污环节图 基本流程 1、开采工序 （1）岩石剥离 根据本项目编制的“开发利用方案”，本项目可采储量约10万m3，设计年开采1万m3，矿区没有剥离岩土，剥采比为0。 （2）开采阶段的确定 ①台阶高度的确定 本区所采风化砂为钾长花岗岩，硬度一般在6-12，本矿拟采用挖掘机进行挖掘开采，确定露天开采的阶段高度确定为10m，终了阶段高度为20m。 ②最大开采深度及开采水平划分 本区储量估算标高为1155--1218m，设计采场标高为1160--1218m，采场水平分为1160、1180m、1200m。 ③开采台阶和终了台阶的高度及数量 露天开采的阶段高度确定为10m，终了阶段高度为20m。最终形成1160、1180m、1200m三个平台。 （3）露天采场边坡要素的确定 采场的工作阶段坡面角：75°，终了台阶坡面角：60°，最终边坡角:57-60°。 （4）开采顺序及推进方向 开采顺序：采用由上而下分台阶开采，露天可采工作线沿地形等高线布置，采场由北向南推进。 （5）掘沟及采装 本矿山采用挖掘机掘沟，汽车运输，当阶段高度10m，挖掘机斗容1m3，三轮车载重量1.5t，开沟段及入车沟底宽为12m。采装采用挖掘机进行采装。由10t自卸车运往加工场地堆存。 2、加工工序 （1）由采场运来的原料在原料库堆存，铲装下料至鄂式破碎机进行破碎，再由皮带运至锤式破碎机进行二次破碎。 （2）经破碎后的砂石由皮带输送机运至筛分机进行筛分，筛上物返回锤式破碎机重新破碎，筛下物送至成品库。 本项目物料平衡见下表。 表8 物料平衡汇总表 序号 进料 出料 1 砂石 22369.331t/a 产品（建筑用砂） 22300t/a（10000m3/a） 2 粉尘（有组织排放） 0.34t/a 3 粉尘（无组织排放） 1.291t/a 4 除尘灰 67.7t/a 合计 22369.331t/a 22369.331t/a

主要污染工序： 施工期主要污染工序 1、大气污染物 施工扬尘；施工期材料运输、装卸及堆放时，由于风力等原因引起的扬尘污染。 2、水污染物 施工人员产生的生活废水；施工设备冲洗废水。 3、噪声 施工机械噪声；施工车辆噪声。 4、固体废物 施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 1、大气污染物 （1）开采下料产生的粉尘； （2）原料堆存产生的粉尘； （3）入料口产生的粉尘； （4）破碎筛分产生的粉尘； （5）物料转载产生的粉尘； （6）成品堆存产生的粉尘； （7）道路运输扬尘。 2、水污染物 本项目废水主要污染源为办公生活区产生的生活污水、轮胎清洗产生的清洗废水。 工人的日常生活产生生活废水，主要污染物为SS、BOD5、COD等；轮胎清洗产生的清洗废水主要污染物为SS。 3、噪声 本项目产噪设备主要包括鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、皮带输送机等机械设备，声压级在50-80dB（A）；另外机动车运输产生的噪声在55-70 dB（A）之间。 4、固体废弃物 （1）生活垃圾； （2）剥离表土； （3）除尘灰； （4）洗车沉淀泥； （5）废机油、废润滑油。

项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生的浓度及 产生量 | 处理后产生的浓度及 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 开采下料 | 粉尘 | 无组织 | 0.6t/a | 无组织 | 0.12t/a |
|  | 原料堆存 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 入料口 | 粉尘 | 无组织 | 0.3t/a | 无组织 | 0.045t/a |
|  | 破碎筛分 工序 | 粉尘 | 3000mg/m3 | 75.6t/a | 13.49mg/m3 | 0.34t/a |
|  |  |  | 无组织 | 75.6t/a | 无组织 | 0.756t/a |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 无组织 | 0.5t/a | 无组织 | 0.05t/a |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 无组织 | 1.28t/a | 无组织 | 0.32t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 沉淀后泼洒抑尘 |
|  | 轮胎清洗 废水 | SS | 在厂区出口处设置一个2.5m3（2.5m×2m×0.5m）的运输车辆轮胎清洗池，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用 |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.05t/a | 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃 |
|  | 采场 | 剥离岩土 | / | 没有剥离的岩土，剥采比为0 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 67.7t/a | 用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地 |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 0.5t/a | 自然晾干，运往附近村沟填沟造地 |
|  | 生产区 | 废润滑油、废机油 | 0.01t/a | 在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 50~80dB(A) | 60dB（A） |
| 其他 | 绿化面积500m2 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在矿山开采整个过程中会给生态环境带来很大的危害，项目运营期的生态影响主要表现为： （1）开采前，要将欲开挖石方上的植被、软土进行处理，去除石方上的软土、松土，这些都会使得植被大量减少，使得土壤的水土保持能力降低。 （2）开采过程中，会剥离部分表土，从而对原有植被造成一定的影响。同时，主要矿层被采空，会造成严重漏水和上覆岩土层结构破坏，使植物失去生存条件；大量开采，破坏了山体及地表植被，加速了水土流失的发展。开挖坡脚、切削边坡，造成山体失衡。随着矿区开采的逐步扩展，裸露面将进一步扩大。同时临时弃土堆表面的扩大亦将增加裸露面，破坏了自然景观。开采区的植被如果遭到破坏，其后果将是很严重的，由于开采区一般土质不十分肥沃，植物生长较缓慢，土层较浅，所以植物一旦破坏，将带来数年甚至数十年不能恢复的后果。 因此，矿山开采过程中，应及时覆土，恢复植被，对整个矿山进行水保林建设。应对土地进行平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。 （3）开采过后，在山坡大量堆积固体废弃物，一方面导致对土地的过量占用和对堆置场原有生态系统的破坏；另一方面加重了负荷，导致滑坡不断发生。加上人们对植被等情况不重视，被破坏的植被无法得到恢复，一定程度上使得水土流失加剧、生态环境恶化、自然景观受到破坏。同时，矿山废弃物中的有害成分，通过径流和大气飘尘，会破坏周围的土地、水域和大气，其污染影响面将远远超过废弃物堆置场的地域和空间。 （4）在进行开采的整个过程中，破坏林地生态系统地表植被，增大地表裸露面积，降低了植被对土壤资源化的有利作用，导致土壤疏松裸露，系统水土保持能力下降。受雨水冲刷影响，会使得失去植被保护、水土保持能力下降的土壤进一步被雨水侵蚀，地表径流增大，极易造成水土流失，由此可能堵塞农田排灌沟，淹没农作物。如果遇到暴雨等恶劣的天气状况，极有可能造成泥石流，导致严重的生态环境恶化。 如果植被受到破坏，引起了水土流失，这一系列的生态效应最终将导致生物量锐减。植被受到破坏，引起水土流失。同时，会导致周围的生态环境恶化，植物减少，其吸收的二氧化碳、释放的氧气也开始减少，对整个生态环境来说是非常恶劣的；同时，植物的减少会导致食草动物开始迁移或死亡，数量减少，肉食动物也因得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到遏止。所有的这些破坏了食物链，导致生态平衡受到影响，形成了恶性循环。最终使得生物量减少，二氧化碳、氧气产生量减少，这些对生态环境而言都是不利的。 本次工程开采的岩矿全部利用荒山、荒坡，矿区周围无耕地，主要为灌木林、草地和少量林地，植被发育较好，覆盖率较高。因此，矿山的开采活动有可能会对区域植被的数量、种类等产生一些不利的影响。充分考虑矿山开采过程中对采场生态治理和恢复工程，在生态治理和恢复中进行覆土、撒草子、种植乔灌木等生态恢复措施，这些措施都将逐步恢复区域内植被的数量和种类。因此，本项目在严格采取上述措施后，可使区域生态环境逐步得到改善。 实施生态植被恢复方案主要包括开采平台客土绿化、边坡攀缘植物垂直绿化、种植槽植苗绿化的生态修复模式。根据矿区自然环境和露天采坑边坡的特点， 以及己有科研成果推广应用的可能性, 对不同坡度、坡面稳定程度、坡面现有植被状况， 采用多项工程和生物相结合的技术措施，实现生态修复。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目建设期为2个月，本项目施工活动主要包括： 施工期建设内容主要包括生产车间、原料库、成品库和办公生活区的建设。施工活动影响主要为废气、废水、固体废物、噪声以及生产、生活设施建设对工程建设区自然、生态环境及周围居民生活的影响，其中以施工噪声、废气及建设期固废排放对环境的影响比较显著。 1、大气污染物 1.1大气环境影响因素分析 主要为建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 扬尘是施工中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。施工扬尘主要来自以下几个方面： （1）土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘； （2）建筑材料装卸、堆放过程造成的扬尘； （3）各种施工运输车辆往来造成的扬尘； （4）施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。 1.2废气污染防治措施 建设期大气污染主要是建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘污染建设。建设施工时应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌。为防治建筑工地扬尘对环境的污染，严格落实建筑工地“6个100%”治理工作，即100%围挡封闭、100%物料覆盖、100%车辆冲洗、100%道路硬化、100%湿法作业、100%密闭运输措施。全面加大对施工工地的环保监督检查力度，在项目开工前，监管部门就全面介入指导，不符合要求的工地一律不得进行下步施工。同时，监管部门在施工过程中严格督导，包括喷淋设备的使用等，不达标的工地一律停工整改。 针对本工程的施工特点，评价要求建设单位在建设过程中应重点执行以下污染控制措施： （1）施工扬尘防止措施 ①施工现场周边要设置统一硬质围挡，不低于1.8m。 ②遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； ④施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若需堆置超过一周的，应在建筑垃圾底部设置铺垫，在其表面覆盖防尘布、防尘网，对堆料表面进行定期喷水，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ⑤施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （2）运输扬尘措施 ①施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 ③施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物不会对周围环境产生影响。 建设期的大气污染源为无组织、低空排放源，对环境的影响是暂时的、间断的，随着建设期的结束这些大气污染会自动消除。 2、水污染物 施工过程产生的废水主要包括：配料、冲洗产生的施工废水及施工人员少量的生活污水。施工场地内使用旱厕，生活污水产生量很少，一般就地泼洒，用于道路降尘；配料、冲洗等废水仅含有少量混砂，不含其他杂质，经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘。 废水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。 建筑废水主要来自施工过程中的设备冲洗等施工工序，废水量不大，多为无机废水，含有石油类、悬浮物等，不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，同时设立隔油池、临时沉淀池，经处理后再次利用。 生活污水来自施工人员日常生活，施工人员为10人。工地生活用水按50L/人·d，用水量为0.5t/d，施工期为2个月，污水排放系数以80%计，排放量约为0.4t/d。其主要污染物为SS等。建设单位应建立临时沉淀池，污水经处理后用于洒水抑尘等。 施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取以上措施后，本工程建设期水环境影响较小。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要来自施工过程产生的少量土石方、杂土、碎石、碎砖块等建筑垃圾。项目施工过程中的弃土用于修整厂区低洼路段。 项目施工人员为10人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为5kg/d。 尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响厂区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往当地环卫部门指定地点统一处置。 施工过程中的生活垃圾，虽属无害固体废弃物，但施工生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响，必须及时清运，杜绝因乱堆乱放对环境产生的影响。生活垃圾及时清运，送当地环卫部门指定地点统一处置。 项目施工期切实做好固体废物防治措施，其影响是暂时的，随项目施工建设结束而消失。 4、噪声 建设期噪声主要是采掘及地面工程时挖掘机、装载机、自卸汽车等大型设备噪声。主要高噪声设备噪声级见表9。 表9 主要高噪声设备噪声情况 序号 噪声设备 噪声级dB(A) 1 挖掘机 90～95 2 装载机 80～90 3 自卸车 90～95 噪声防治措施 建设期主要噪声来源为施工机械及运输车辆产噪，根据建设场地的位置，项目区周围最近的村庄距离为0.65km的河捞岭村，无敏感点的分布，评价认为：施工机械及运输噪声源属短期、暂时性的影响，建设期施工活动对评价区声环境的影响较小。 但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求： 所有高产噪设备的施工时间应安排在日间，禁止在夜间施工，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。对机械操作工采取轮流作业制，防止工人长时间接触高噪声源，并且配戴防护耳塞；运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶，同时避免夜间运输。 在采取上述措施后，施工期的噪声排放大大减少，项目厂区距离最近的村庄河捞岭村约0.65km，不会对周围人居环境造成影响。 综上所述，本项目经采取防治措施后，可大大减小施工时对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

营运期环境影响分析 大气环境影响分析 （1）开采下料 本项目开采下料采取雾炮机喷水的措施，经类比，粉尘产生量0.6t/a，采取此措施后，可减少粉尘量80%以上，则粉尘排放量为0.12t/a。 （2）原料堆存 本项目原料放置于封闭库房内，产生的粉尘量较小，对环境影响极小。 （3）入料口 破碎机入料口采取半封闭措施，经类比，粉尘产生量0.3t/a，采取此措施后，可减少粉尘量85%以上，则粉尘排放量为0.045t/a。 （4）破碎筛分工序 将原料送至破碎筛分工序。在破碎、筛分、转运过程中产生一定量粉尘。破碎筛分工序年运行210天，每天8小时。 本项目颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放。粉尘通过集尘罩用风机负压收尘，集尘效率90%，再进入布袋除尘器进行处理，除尘器除尘效率为99.5%。 类比同类项目，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3000mg/m3，风机风量为15000m3/h。 粉尘的产生量为：15000m3/h×3000mg/m3×210d×8h=75.6t/a； 粉尘的有组织排放量为：75.6t/a×90%×（1-99.5%）=0.34t/a； 根据计算，本项目破碎筛分工序粉尘产生量为75.6t/a，排放量为0.34t/a，排放浓度为13.49mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值要求，实现达标排放。 集尘罩的集尘效率为90%，车间对其抑制作用为90%，无组织排放量为0.756t/a。 （5）物料转载 本项目皮带输送转载过程会产生粉尘，经类比，粉尘产生量0.5t/a，评价要求带式输送机及皮带走廊应设计为封闭式，减轻粉尘污染。采取此措施后，可减少粉尘量90%以上，则粉尘排放量均为0.05t/a。 （6）成品堆存 本项目成品放置于封闭库房内，产生的粉尘量较小，对环境影响较小。 （7）道路运输 道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，本项目厂址距离乡村道路1.60km，本次评价主要考虑乡村道路运输产生的扬尘，计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量 （kg/km·辆） ——总扬尘量 （kg/a） V——车辆速度 （km/h） M——车辆载重 （t/辆）， P——路面灰尘覆盖量 （kg/m2），0.2kg/m2 L——运距 （1.60km） Q——运输量 （t/a） 运输过程各路段起尘量估算见表10。 表10 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) Q (t/a) L (km) Q´p (kg/a) 出厂道路 建筑用砂 0.2 5 10 22300 1.60 1284.48 经计算本项目运输扬尘的产生量为1.28t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量75%。运输扬尘排放量为0.32t/a。 综上分析，本项目的大气污染物的产生、采取的环保措施及排放情况见表11。 表11 大气污染物的产生及排放情况 序号 排放源 污染物 名称 产生情况 治理措施 运行时间 排放情况 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 1 开采下料 粉尘 无组织 0.6 雾炮机喷水 210d/a，8h/d 无组织 0.12 2 原料堆存 粉尘 无组织 少量 全封闭库房 210d/a，8h/d 无组织 少量 3 入料口 粉尘 无组织 0.3 半封闭 210d/a，8h/d 无组织 0.045 4 破碎筛分工序 粉尘 3000 75.6 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放 210d/a，8h/d 13.49 0.34 无组织 75.6 210d/a，8h/d 无组织 0.756 5 物料转载 粉尘 无组织 0.5 全封闭皮带走廊 210d/a，8h/d 无组织 0.05 6 成品堆存 粉尘 无组织 少量 全封闭库房 210d/a，8h/d 无组织 少量 7 道路运输 扬尘 无组织 1.28 进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗 间歇运行 无组织 0.32 （8）大气估算模型 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型Aerscreen，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取有组织排放粉尘作为预测因子。 ①评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物评价因子为PM10，PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均质量浓度的3倍作为评价标准。 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 PM10 1h(日均值3倍) 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） ②污染源强确定 本项目点源排放参数如下表： 点源污染源排放参数 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(g/s) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) PM10 破碎筛分 112.808768 38.293682 894 15 0.5 20 21.23 0.0562 ③估算模型参数 本项目估算采用附录推荐模型中的估算模型Aerscreen，模型参数见下表。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.8 最低环境温度/℃ -27.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离 / 岸线方向 / ④估算模型计算结果 本项目大气污染物估算模型计算结果见下表。 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 破碎筛分排气筒 PM10 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.3900E-02 0.00 25 3.432 0.76 50 7.428 1.65 100 14.59 3.24 200 18.53 4.12 202 18.54 4.12 300 16.07 3.57 400 12.81 2.85 500 10.29 2.29 1000 7.658 1.70 2000 4.794 1.07 3000 3.596 0.80 4000 3.098 0.69 5000 2.800 0.62 最大值 18.54 4.12 出现位置 202m 根据估算模型计算结果，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度占标率为4.12%＜10%，属于二级评价；无须进行大气环境防护距离计算。采取环评提出的污染控制措施后，本项目各项大气污染物满足排放标准，满足经济技术可行性，对环境影响较小。 （9）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=5km 边长5-50km□ 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：0.34t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 项目运营后主要污染物为粉尘，各产尘点均采取有效防治措施，在确保环保设施完好的情况下不会大面积散逸，且项目区与居民点距离相对较远。项目建成后将在厂区进行绿化，只要合理搭配绿化空间格局和绿化树种，同时对产尘节点进行封闭，将进一步有效减少污染物的扩散途径或降低散逸量。通过采取以上措施后，本项目运营对大气环境影响较小，项目建设可行。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和生产废水，全部利用不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018要求，评价等级为三级B。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生活污水 生活污水主要为工作人员洗漱用水，厂区工作人员10人，用水定额为30L/人•d计，则项目总用水为0.3m3/d（63t/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约0.24t/d（50.4t/a）。生活污水水质污染程度轻微，沉淀放置一段时间后即可用于厂区洒水。厂区建设旱厕，定期清掏，可作为有机肥用于农田。 ②生产废水 轮胎清洗水经沉淀池后循环使用不外排。 依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水沉淀后用于厂区洒水，不外排；轮胎清洗水经沉淀池后循环使用，不外排。 综上所述，本项目投产后全厂无废水外排，项目对当地地表水环境的影响可以接受。 地表水评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 □ 区域水资源开发利用 状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势 调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ： 达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 ☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“54土砂石开采-其他”，为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价工作。 4、声环境影响分析 （1）工程噪声声源及源强分析 本项目的噪声源主要为鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、皮带输送机等机械设备和道路运输等等。项目各设备的类比噪声值及安装位置见表12。 表12 项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 位置 声级值dB（A） 运行特点 污染防治措施 1 颚式破碎机 生产区 65-80 连续 限制工作范围、建筑隔声 2 锤式破碎机 生产区 65-80 连续 限制工作范围、建筑隔声 3 振动筛 生产区 60-75 连续 限制工作范围、建筑隔声 4 皮带输送机 生产区 50-60 连续 限制工作范围、建筑隔声 5 道路运输 生产区 55-70 间歇 限制鸣笛、减速慢行 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表13。 表13 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 北厂界 45.9 60 达标 0 50 达标 东厂界 47.5 60 达标 0 50 达标 南厂界 46.2 60 达标 0 50 达标 西厂界 45.6 60 达标 0 50 达标 根据产噪源的特征提出以下要求： ① 要求运营期应加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛； ② 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；设备选型上应尽量采用低噪声设备。 ③对物料、土方等运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 5、固体废弃物环境影响分析 该项目生产固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾、采场剥离表土、除尘器收集的除尘灰、洗车底泥和废润滑油、机油。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.05t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （2）剥离表土 根据本项目“开发利用方案”，本矿没有剥离的岩土，剥采比为0。 除尘灰 本项目布袋除尘器收集的除尘灰约67.7t/a，用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地。 （4）汽车沉淀泥 本项目进行轮胎清洗时，水经过沉淀池循环使用，沉淀池会产生少量洗车沉淀泥，约0.5t/a，经过自然晾干后，运往附近村沟填沟造地。 （5）废润滑油、废机油 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂。本项目产生的废机油、废润滑油等废油脂约0.01t/a。 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 企业将生产过程中产生的废润滑油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向忻州市生态环境局忻府分局申报登记，接受忻府区生态环境保护综合行政执法队监督管理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险环境影响分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.01t/a。Q值为0.000004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 （2）环境敏感目标概况 表14 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 经度（°） 纬度（°） 方位 距离 环境功能 环境空气 河捞岭村 112.803068 38.289465 WS 0.65km 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） 二类标准 禹王山庄售票处 112.808304 38.301455 N 0.65km 岩峰村 112.791996 38.308123 WN 1.65km 禹王洞口 112.833281 38.311188 EN 2.82km 地表水 牧马河 -- -- WN 7.65m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类水质标准 地下水 西张水源地 -- -- N 6.28km 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 厂址周围 浅层地下水 -- -- 厂址周围 地下水 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 项目周围耕地与动植物 加强区域生态建设，促进区域生态环境改善 （3）环境风险识别 ①粉尘非正常情况排放 正常情况下，粉尘通过污染治理设施治理后能够达标，可减轻环境污染。 非正常情况，污染治理设施发生故障，或遇大风天气，会使粉尘大量排放到大气中，产生的大量粉尘可能会对附近居民及企业职工造成影响。 因此，粉尘非正常情况排放属于环境污染源，也属于环境风险源。 ②危废间泄露对环境的影响分析 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。 因此，危废间泄露属于环境污染源，也属于环境风险源。 ③火灾导致的消防废水外排 当厂区发生火灾时，消防废水直接排放，会对水环境和土壤环境造成污染。 因此，火灾导致的消防废水外排属于环境污染源，也属于环境风险源。 （4）环境风险分析 ①粉尘非正常情况排放风险评估 环境风险源：破碎筛分等生产工序 污染物种类：烟尘、SO2、NOX 环境风险类别：大气、生态 影响范围：厂区下风向的环境空气和植被 影响后果：如遇环保设施故障，或遇大风天气，产生的粉尘超标排放，会对周围大气环境产生严重影响。 ②危废间泄露风险评估 环境风险源：危废间泄露 污染物种类：废机油 环境风险类别：大气、地表水以及土壤 影响范围：厂区下风向的环境空气；厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 ③火灾引发的消防废水外排风险评估 环境风险源：火灾 污染物种类：消防废水 环境风险类别：水环境、生态以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，具体如下： 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （6）分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （忻府）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 112°48′29.89″ 纬度 38°17′41.45″ 主要危险物质及分布 破碎筛分工序；危废间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环保设施故障，或遇大风天气，产生的污染物超标排放，会对周边大气环境产生严重影响；危废间泄露会对厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被造成污染；当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境和土壤环境造成严重影响。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.01t/a。Q值为0.000004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 8、矿山生态环境保护与恢复 摘自《山西省忻州市忻府区德盛砂场风化砂矿 矿山地质环境保护与恢复治理方案》。 针对不同恢复治理区的地质环境问题的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施相结合的地质环境保护与恢复治理体系。通过措施布局，力求使本项目造成的地质环境问题得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，有限减缓地质环境问题，恢复和改善矿区的生态环境。 本矿服务年限10年，方案适用期5年，根据矿山地质环境影响评估结果，结合矿山服务年限和开采规划，按照轻重缓急、分阶段实施原则，将治理期分为近期和远期两个阶段。 近期工作部署：治理的重点是对露天开采等地存在的具体地质环境问题，进行全面恢复治理，首先对露天采场本着便开采边治理的原则进行综合治理，对采场不稳定边坡削坡，削坡工程量为450m3，对矿山道路覆土100m3，种树80株。 远期工作部署：对露天采场、工业广场、办公生活区及矿山道路等进行植被恢复，对露天采场覆土4225m3，种草0.8449hm2，工业广场、办公生活区及矿山道路等覆土315m3，种草0.0127hm2，种树280株。 9、环境管理与监测计划 环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的行政日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 ①机构设置 根据企业实际情况，公司应配备一名兼职环保管理人员，负责整个厂区的环境管理工作，及时提出存在的主要环境问题及有关整改建议，并建立环保规章制度与环保设施运行台帐，有效落实各项环保措施，其主要职能应包括： A、贯彻执行国家、地方的上级主管部门制订的环境保护方针、政策、法令和法规。 B、负责全厂区环境保护工作计划的制定和落实 C、监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查和处理。 D、组织落实环境管理宣传教育的技术交流活动，掌握最新环保动态以及关信息。 E、组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况。 ②环境管理制度的制订 制定相应的企业环境保护制度，如“颗粒物排放及管理规定”、排污申报管理制度”、“环境保护奖惩办法”，并建立环保设施技术档案、台帐，使环保工作有法可依、有章可循。 （2）监测计划 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见表15。 表15 监测计划表 项目 监测点位 监控项目 监测频率 备注 废气 破碎筛分排气筒 颗粒物 每年一次 外委监测 厂界外10m 颗粒物 每季一次 外委监测 噪声 厂界外1m，高度1.2m，四周各设1个点 Leq（dB(A)） 每季一次 外委监测 （3）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，监测结果如有异常，应及时反馈忻州市生态环境局忻府分局，查找原因，及时解决。 10、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表16。

表16 项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 开采下料 | 粉尘 | 雾炮机喷水 | 无组织 | 0.12 | 《水泥工业大气污染物排放 标准》（GB4915-2013） |
|  | 原料堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（20m×20m×6m） | 无组织 | 少量 |  |
|  | 入料口 | 粉尘 | 半封闭 | 无组织 | 0.045 |  |
|  | 破碎筛分 工序 | 粉尘 | 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放 | 13.49 | 0.34 |  |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.756 |  |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 全封闭皮带走廊 | 无组织 | 0.05 |  |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（25m×20m×6m） | 无组织 | 少量 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗 | 无组织 | 0.32 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 沉淀后泼洒抑尘 | / | 0 | 不外排 |
|  | 轮胎清洗 废水 | SS | 在厂区出口处设置一个2.5m3（2.5m×2m×0.5m）的运输车辆轮胎清洗池，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用 | / | 0 |  |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃 | / | 1.05 | 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求 |
|  | 采场 | 剥离岩土 | 没有剥离的岩土，剥采比为0 | / | 0 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地 | / | 67.7 |  |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 自然晾干，运往附近村沟填沟造地 | / | 0.5 |  |
|  | 生产区 | 废润滑油、废机油 | 在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理 | / | 0.01 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 夜间禁止开采，隔声减震 | / | ＜60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 标准 |
|  | 运输噪声 |  | 村庄路段减速慢行 |  |  |  |
| 生态 | 绿化面积500m2 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 开采下料 | 粉尘 | 雾炮机喷水 | 达标排放 |
|  | 原料堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（20m×20m×6m） |  |
|  | 入料口 | 粉尘 | 半封闭 |  |
|  | 破碎筛分 工序 | 粉尘 | 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放 |  |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 全封闭皮带走廊 |  |
|  | 成品堆存 | 粉尘 | 全封闭库房（25m×20m×6m） |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面并定期洒水（每天一次），运输过程中加盖篷布，限制超载，出厂前进行轮胎清洗 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 沉淀后泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 轮胎清洗 废水 | SS | 在厂区出口处设置一个2.5m3（2.5m×2m×0.5m）的运输车辆轮胎清洗池，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用 |  |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃 | 合理处置 |
|  | 采场 | 剥离岩土 | 没有剥离的岩土，剥采比为0 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地 |  |
|  | 运输车辆 | 洗车沉淀泥 | 自然晾干，运往附近村沟填沟造地 |  |
|  | 生产区 | 废润滑油、废机油 | 在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理 |  |
| 噪声 | 尽量选择低噪声设备；加强设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态。同时，车辆运输过程中，尽量放慢车速，减轻车辆噪声。 |
| 生态 | 绿化面积500m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 为进一步改善区域内生态环境，建设单位应加强厂内绿化。利用植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境，保持生态平衡方面的作用。重点在办公生活区和道路两侧，种植树木花草等。总之，随着厂区绿化建设和对厂内污染源的治理，可把工程建设对生态环境的影线降到最小，基本维持原有生态结构和功能。 |

# 结论和建议

结论 1、建设项目概况 本项目位于忻州市忻府区西张镇岩峰村，地理坐标为北纬38°17′41.45″，东经112°48′29.89″。项目加工区占地9亩，总建筑面积1700平方米，包括办公及生活用房、彩钢结构的成品原料场、生产加工车间及设备维修车间等；购置装载机、颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、电子磅、除尘等配套设备设施。年开采及加工建筑用砂1万m3。 2、环境质量现状 略 3、污染物排放情况 本项目运营期大气污染物主要为有组织粉尘与无组织粉尘，有组织粉尘主要为破碎筛分时产生的粉尘，无组织粉尘主要为开采下料、原料堆存、入料口、物料转载、成品堆存及车辆运输起尘；本项目废水主要为生活污水和轮胎清洗废水，生活污水水质简单，经沉淀后泼洒抑尘，轮胎清洗废水经沉淀后循环使用；噪声主要为运输车辆和机械设备等产生的噪声，运输车辆进入厂区限速行驶，设备采取入室放置、基础减振、消声、软性连接等措施，厂界噪声排放值能够达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物主要为生活垃圾、剥离岩土、除尘灰、洗车沉淀泥、废机油和废润滑油，合理处置。 4、环境保护措施 （1）大气环境影响分析及防治措施 本项目产生的主要大气污染物分为有组织粉尘与无组织粉尘。有组织粉尘主要为破碎筛分时产生的粉尘；无组织粉尘主要为开采下料、原料堆存、入料口、物料转载、成品堆存及车辆运输起尘。 颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛上方各设1个集尘罩，经1台布袋除尘器处理后通过H15×Ф0.5m高排气筒排放；开采下料采取雾炮机喷水的措施；原料堆存设全封闭库房；入料口采取半封闭措施；物料转载设全封闭皮带走廊；成品堆存设全封闭库房；道路运输产生的扬尘，要求运输过程中加盖篷布，限制超载。经采取工程及环评要求的治理措施后，能够得以有效控制。 （2）水环境影响分析及防治措施 本项目废水主要为生活污水和轮胎清洗废水，生活污水水质简单，经沉淀后泼洒抑尘；轮胎清洗废水经沉淀后循环使用。 （3）噪声环境影响分析及防治措施 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取本报告提出的选用低噪声设备、隔声、消声、基础减震、设置软连接等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。 （4）固体废物环境影响分析及防治措施 ①生活垃圾：在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 ②剥离表土：没有剥离岩土，剥采比为0。 ③除尘灰：用袋装，密闭收集，储存于成品库内，作为石粉出售。因特殊原因不能及时处置时，运往附近村沟填沟造地。 ④汽车沉淀泥：经过自然晾干后，运往附近村沟填沟造地。 ⑤废润滑油、废机油：在生产车间北侧设置一处危险废物暂存间(6m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，定期交由有资质单位进行处理。 （5）生态环境影响分析及防治措施 项目建成后，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。 5、对区域环境的影响 （1）废气：本项目实施后大气污染物能够达标排放，对周边环境空气影响较小； （2）废水：项目废水不外排，不会对地表水体及地下水产生影响； （3）固体废物：项目产生的废弃物均可做到合理处理，对环境影响较小； （4）噪声：项目采取环评规定的治理措施后，对外环境影响较小，尤其夜间不生产，不会出现噪声扰民。 因此，本项目在严格采取环评规定的污染防治措施后，对区域环境影响较小。 6、环境管理与监测 评价要求企业在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 综上所述，忻州市忻府区德盛砂场年开采及加工1万m3建筑用砂项目建设符合国家和地方产业政策，符合当地城市发展规划和土地利用规划要求，污染物达标排放。在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： （1）认真执行国家建设项目环境管理的有关规定和本环评提出的有关对策，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （2）加强对环境保护及环境管理重视程度，按照清洁生产审核指南的要求进行审核，建立健全环境管理制度，并进行原始记录及数据统计。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 采矿许可证 附件4 总量核定表 附件5 技术审查意见 附图1 地理位置图（应反映行政区划、水系和地形地貌等） 附图2 环境保护目标图 附图3 平面布置图 附图4 地表水系图 附件5 项目与水源地位置关系图 附图6 忻府区生态功能区划图 附图7 忻府区生态经济区划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.06

0.24

0.3

用于厂区洒水抑尘

职工日常用水

0.67

0.67

新鲜水4.03

2

绿化用水

道路、场地洒水

2

1.06

经沉淀池沉淀后循环使用

轮胎清洗水

1.06

0.95

图1  项目水平衡图（m3/d）

粉尘、噪声

开采

粉尘、噪声

运输

粉尘

下料

粉尘、噪声

鄂式破碎机

筛

上

物

粉尘、噪声

锤式破碎机

粉尘、噪声

振动筛

筛下物

成品