建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目

建设单位（盖章）：忻州市忻府区盛禾砂石加工厂

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂 |
| 法人代表 | 聂建红 | 联系人 | 聂建红 |
| 通讯地址 | 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂 |
| 联系电话 | 13453003577 | 传真 | / | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市忻府区庄磨镇路村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 5600m2 | 绿化面积 (平方米) | 400m2 |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资(万元) | 29 | 环保投资占总投资比例 | 36.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 （1）项目背景 随着人民生活水平的提高和国民经济的快速发展，国家加大了对农村住房的投入力度，城乡建设步伐大大加快，基本住房建设规模越来越大，各地农民新建住房快速落成，工厂企业的办公室楼房也明显增多，大大带动了建筑砂石的快速发展。忻州市忻府区盛禾砂石加工厂抓住这一有利时机，对砂石进行加工。故租用忻州市忻府区庄磨镇路村的土地，占地面积约5600m2，对建筑用砂进行加工。 本项目所用原料砂石由忻州市忻府区宏丰源风化砂石厂和定襄县大誉矿业有限公司提供，这两个砂厂已取得了采矿证,，可以满足本项目年1万吨建筑用砂的原料供应，砂石供应合同见附件5。 （2）项目可行性分析 1）产业政策 根据《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 根据《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目。另外本项目的生产工艺、生产设备和产品均不在国家经贸委发布和实施的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第一至第三批)之内。因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 2）城市总体规划 本项目选址位于忻府区庄磨镇路村，根据忻州市城市总体规划（2011-2030），本项目不在忻州市城市总体规划范围内。本项目不违背忻州市城市总体规划。本项目距离最近的敏感点坡头村1km。本项目选址可行。 3）生态功能区划和生态经济区划 根据《忻州市生态经济区划图》，本项目所在区域属于Ⅱ类重点开发区中的Ⅱ4忻定盆地现代农业和加工工业重点开发区。 忻定盆地具有较好的地理和区位条件，并且该区域拥有较好的交通基础，是市域内的重要经济、文化中心，人口密度大，工业集中。本项目能够服务于该区内的基础设施建设，提供工程建设所需的砂石。 根据《忻州市生态功能区划图》，本项目所在区域属于4-a忻定盆地高效农业与环境污染控制生态功能亚区。 忻定盆地高效农业与环境污染控制生态功能亚区包括原平市的郭阳镇、大林乡、薛孤乡、阳武村、神山、西镇乡、解村乡、王家庄乡、子干乡、原平市，阳明堡镇；忻府区的高城乡、曹张乡、奇村镇、播明镇、秦城乡、解原乡、东楼乡、三交镇、董村镇、西张镇、豆罗镇、兰村乡、庄磨镇、北义井乡，定襄县的白村乡、受禄乡、季庄乡、宏道镇、杨芳乡、定襄县城、崔家庄、赵家营、蒋村乡、河边乡、史家岗乡、李家庄乡、南王乡、官庄乡、董家堰乡、南庄乡。国土面积 2822km2， 人口93万多。 按照环评要求的各项措施建设完善后，能促进当地劳动力就业和增加农民收入，实现当地社会经济的可持续发展。项目的建设对该地的生态效益、社会效益、经济效益有显著提升。 因此，项目选址从各个角度分析基本可行。 4）“三线一单”符合性 ①生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇路村西南，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；本项目南1000m为香泉寺，两者相距较远，不在其保护范围内。项目选址不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 ③资源利用上线 本项目水、电及原材料消耗较小。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为建筑砂石加工，没有相关行业准入条件。 综上所述，从产业政策、城市总体规划、三线一单等方面判断，本项目建设可行。 （3）项目进展情况 本项目工业场地已基本建成，环保措施未建，存在环境问题，属于先建后批。原忻州市忻府区环境保护局于2019年6月10日对该企业下发“忻州市忻府区环境保护局行政处罚决定书（忻府环法（2019）047号）”，企业于2019年7月5日已接受处罚并缴纳罚款。行政处罚决定文件及罚款收据见附件4。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“137土砂石、石材开采加工/其他”，应编制环境影响报告表。 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目环境影响报告表》（送审本）并通过技术审查会。根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目环境影响报告表》（公示本），现提交建设单位报请忻州市生态环境局忻府分局审批。 3、项目概况 3.1项目名称、建设单位及性质 项目名称：忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目 建设单位：忻州市忻府区盛禾砂石加工厂 建设性质：新建 3.2工程投资及来源 本项目总投资80万元，全部为建设单位自筹。 3.3地理位置及周边环境 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇路村。地理坐标为北纬38°14'49.4"，东经112°34'7.73"。厂区位于凤凰沟内，四周为荒地，东侧距离三马线道路1.33km，东北侧距离路村为1500m，东南侧距离坡头村居民区约1000m，南侧香泉寺1000m，北侧距离连寺村约2170m。地理位置图和环境保护目标图见附图1。 3.4工程建设内容及规模 本项目占地面积5600m2，主要建设内容为办公区、原料库、成品库、破碎车间、附属配套设施及环保设施。本项目每日加工量约为70m3，成品库和原料库满足5天存量，可确保原料、成品不露天堆放。主要工程内容见表1。 表1 项目主要工程一览表 类别 名称 主要建设内容 备注 主体 工程 生产车间 项目建设一个全封闭生产车间，总计800m2，生产车间内安装给料机、粗破碎机、细破碎机、球磨机、皮带运输、水洗设施等 新建 原料库 设置400m2全封闭原料库 新建 成品库 设置400m2全封闭成品库 新建 压滤车间 设置100m2全封闭压滤车间 新建 辅助 工程 办公区及磅房 砖混结构，建筑面积30m2，1层，主要用于日常办公，旁边为10m2磅房 新建 公用 工程 供水 自备水井 新建 供电 由路村接入，设置1台500KVA变压器 已建 排水 不设食堂、住宿、洗浴，旱厕，职工日常生活污水水质简单，量小，直接洒水抑尘 新建 供暖 本项目冬季不生产，无需供暖 / 排洪 厂区内设置截洪购等排洪设施 新建 环保 工程 废水 生活污水 生活污水水质简单，直接就地泼洒抑尘 新建 工业场地 洗砂废水 洗砂生产废水经450m3的一个泥罐泥水分离沉淀后进入两个清水池（每个池子300m3），清水循环使用，不外排 新建 轮胎清洗 厂区出入口分别建设洗车平台一座，循环水池15m3，洗车废水循环使用，定期补水 雨水收集池 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘 新建 废气 原料库 设全封闭原料库，地面硬化，炮雾抑尘 新建 成品库 设全封闭成品库，地面硬化，炮雾抑尘 新建 上料 位于全封闭生产车间内，破碎入料口设置半封闭设施 新建 破碎筛分系统 位于全封闭生产车间，车间内的1台粗破碎机、2台细破碎机分别设一个集尘罩，其集尘效率95%；破碎和上料系统废气经收集后进入1台布袋除尘器进行处理，除尘效率99%，经15m排气筒排放 新建 输送系统 输送皮带全封闭，在跌落点设置管状溜槽，洒水抑尘 新建 道路运输 进场道路铺设砂石路面，洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，限制超载，在工业场地出口设置清洗平台，总计一个5m3的运输车辆轮胎清洗池 新建 固体废物 生活垃圾 集中收集于垃圾桶，定期交由环卫部门处理 新建 除尘灰 集中收集封闭堆存，作为石粉循环利用等 新建 洗砂泥渣 经压滤机压滤后，用于场地平整或沟壑填埋 新建 废机油 暂存于危废暂存间（5m2），定期由有资质单位处理 新建 环境噪声 采用低噪设备、车间隔声及基础减振措施 已建 生态环境 生产场地 服务期满后，对场地进行恢复 办公区 服务期满后，对办公区进行恢复 3.4周边环境概况 本项目位于忻州市忻府区庄磨镇路村，厂区位于凤凰沟内，周围为荒地。东侧距离三马线道路1.33km，东北侧距离路村为1500m，东南侧距离坡头村居民区约1000m，北侧距离连寺村约2170m。地理位置图见附图1和环境保护目标图见附图6。 3.5总平面布置 本项目共设1个生产加工场地，加工场地由原料库、成品库、变配电室、破碎车间、水洗区等组成。其中生产车间占地面积800m2，办公区30m2，具体平面布置见附图3。 3.6主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台/套） 备注 1 给料机 / 1 已购 2 粗破碎机 PE600*900 1 已购 3 细破碎机 PE250*400 2 已购 4 球磨机 Ф2100×3600 2 已购 5 脱水筛 / 2 已购 6 洗砂机 / 2 已购 7 压滤机 500/1500型 1 已购 3.7产品方案 项目产品方案见下表3。 表3 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 规格 年运行天数 1 水洗砂 1万吨/年 30-60目 150 3.8主要原辅材料 原辅材料使用情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 项目名称 数量 来源 1 建筑用砂 1.024万吨/年 忻州市忻府区宏丰源风化砂石厂和定襄县大誉矿业有限公司 2 水 1500m3/年 自备井 3 电 1.0万度 路村 3.9物料平衡 表5 物料平衡分析 投入 产出 名称 用量（吨） 名称 产量（吨） 建筑用砂 10240 水洗砂 10000 沉淀泥渣 200 除尘灰 40 3.10劳动定员及工作制度 职工定员6人，其中技术管理人员1人、生产工人5人。工作制度为年工作日150天，每天一班，一班为8小时工作制。本项目不设住宿、食堂。工人均为附近村庄村民。 3.11公用工程 （1）供电 项目用电引自路村，厂区自备一台500KVA变压器，供电能满足项目用电的需求。 （2）供热 项目冬季不生产，无需采暖。 （3）给排水 1）给水 本项目厂区现有自备井，能满足本项目生产要求。 ①生活用水 本项目厂区不设食宿，厕所为旱厕。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员6人，即生活用水量为0.18m3/d，则年用水量为27m3/a。 ②生产用水 工业场地：洗砂单位用水量为0.91m3/m3，本项目日洗砂量为47.6m3，则用水量为43.3m3，循环水量为45m3/d，新鲜水用量（补水量）约9m3/d。考虑企业今后的发展，避免重复建设，本次设置两个清水池（每个300m3），能满足要求。 ③绿化用水 本项目设置绿化面积400m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×400m2=112m3/a，日消耗绿化用水约0.75m3/d。 ④道路洒水：本项目道路面积约为500m2，据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量0.5m3/d。 ⑤车辆轮胎清洗用水：设置车辆轮胎清洗平台，本项目建筑砂石及水洗砂运输量平均为95.2m3/d，按单车1次运输量为20m3计算，每天约需运输5辆.次。车辆轮胎清洗水量为0.01m3/辆.次，则每天轮胎清洗水补充量约0.05m3/d，年工作150天，则年用水量7.5m3/a。 2）排水 本项目无生产废水外排。职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.144m3/d，年排水量为21.6m3。职工日常废水直接泼洒抑尘。 本项目厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。项目用水情况分析见表6。水平衡图见图1。 表6 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工日常用水 30L/人·d 6人 0.18 27 0.144 21.6 150天 道路用水 0.5L/m2·次 2次/d 500m2 0.5 75 —— —— 150天 绿化用水 0.28m3/m2•a 400m2 0.75 112 —— —— 150天 车辆轮胎清洗用水 0.01m3/辆.次 5辆·次 0.05 7.5 —— —— 150天 生产用水 0.91m3/m3 47.6m3 9 1350 —— —— 150天 合计 / 10.5 1575 0.144 21.6 3.12工程主要技术经济指标 本项目总投资80万元，其中：环保投资29万元，占总投资比例的36.3%。项目主要经济技术指标见表2。 表7 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数值 备注 一 建设规模 1 水洗砂 万t/a 1 二 原辅材料 砂石 万t/a 1.024 三 工作制度 1 年工作日 d/a 150 冬季不生产 2 日工作 h/d 8 每班8小时，一天一班 四 职工人数 人 6 管理人员1人，工人5人 五 项目投资 1 项目总投资 万元 80 2 项目环保投资 万元 29 3 环保投资占总投资比例 % 36.3 3.13环保投资估算 表8 环保投资一览表 序号 类别 污染源 污染物名称 环保措施 投资金额 （万元） 1 大气污染物 原料库 粉尘 设全封闭原料库 7 成品库 粉尘 设全封闭成品库 7 上料口 粉尘 位于全封闭生产车间，砂石入料口设置三面围挡的半封闭设施 0.5 破碎筛分 粉尘 位于全封闭车间，车间破碎机和筛分机均设置集尘罩，其集尘效率95%，经1台布袋除尘器进行除尘处理，其集尘效率95%，除尘效率99%，排气筒高度为15m 3 皮带输送 粉尘 输送皮带全封闭；跌落点设置管状溜槽，减少落料点粉尘无组织排放 0.5 道路运输 扬尘 进场道路铺设砂石路面，洒水抑尘；另外运输过程中车辆加盖篷布，限制超载，在工业场地出口设置一个5m3运输车辆轮胎清洗池 1 2 水污染物 生活污水 COD、氨氮 不设食堂、住宿、澡堂，厕所为旱厕，污水主要为职工日常洗漱污水，直接泼洒抑尘 / 洗砂废水 SS 设置泥罐进行泥水分离，清水进入两个清水池（每个300m3），经泵打入生产系统，循环使用 4 轮胎清洗水 SS 经沉淀池沉淀后循环使用 1 雨水收集池 SS 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘 0.5 3 噪声 机械设备等 噪声 选用低噪设备，采用消声、隔声措施 0.5 4 固废 职工生活 生活垃圾 经垃圾桶集中收集后送往环卫部门指定地点进行处置 0.5 除尘系统 除尘灰 作为石粉道路填坑等 / 洗砂水 沉淀池 泥渣 经压滤机压滤后，进行场地平整或沟壑填埋 1 危废 废机油等 暂存于危废暂存间（5m2），定期运送至有资质单位处理 0.5 5 生态 绿化面积400m2 2 合计 29 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，租用庄磨镇路村的土地。项目建设原料库、成品库、生产车间及办公区等，用于加工建筑用砂。经现场勘查，项目部分生产设施已安装建设。 存在的问题：项目环保设施未安装，生产车间、原料库、成品库等未进行全封闭。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： 省 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： （1）环境空气质量现状 本项目位于农村地区，周围主要为农村和农田，距离城区较远，且工业企业较少，环境空气质量较好。 （2）地表水质量现状 本项目所处区域地表水体为项目北侧6km的牧马河。经过现场勘查，该区地表水环境质量良好。 （3）声环境质量现状 项目位于忻府区庄磨镇路村，属农村地区，周围均为荒地，故本区域声环境现状较好。 （4）生态环境现状 项目区生态为自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要有杨树、灌木。主要农作物有谷子、玉米和豆类等，长势一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）环境保护目标 根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，属于农村地区，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本次评价确定项目周围村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区，具体见表9。 表11 主要环境保护目标 环境要素 敏感点名称 性质 方位 距离m 环境功能 环境空气 路村 村庄 西北 1500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二类区 坡头村 东南 1000 新社村 东南 1340 香泉寺 南 1000 地表水 牧马河 / 北 6000 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 地下水 周围地下水 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 声环境 厂界 / / 《声环境质量标准》(GB3096(2008)中的1类标准 生态保护 植被 植被 周边地区 — （2）环境保护级别为： ①大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 ②地表水：地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 ③地下水：地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 ④声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 经现场勘查，该项目位于农村地区，属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准，标准值见下表。 表12 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 污染物名称 年平均 24小时平均 1小时平均 单 位 TSP 200 300 / μg/Nm3 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 O3 / 160 200 2、地表水 根据《山西省地表水功能区划》（DB14/67-2019），本项目距离最近的河为牧马河（起西岁兴水库出口，止智村桥），水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。具体标准值详见表。 表13 地表水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 污染物名称 标准值 单位 1 pH（无量纲） 6～9 无量纲 2 CODcr ≤15 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤4 4 溶解氧 ≥6 5 BOD5 ≤3 6 氨氮 ≤0.5 7 总磷 ≤0.1 （湖、库 0.025） 8 总氮 ≤0.5 9 铜 ≤1.0 10 锌 ≤2.0 11 氟化物 ≤1.0 12 硒 ≤0.01 3、声环境 依据声功能区划，该项目所在区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准，标准值见下表。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1类 55 45 4、地下水 地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；见下表。 表15 地下水质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH 总硬度 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤1.0 污染物 氨氮 高锰酸盐指数 溶解性总固体 细菌总数(CFU/mL) 标准值 ≤0.5 ≤3.0 ≤1000 ≤100 污染物 氯化物 砷 汞 硫酸盐 标准值 ≤250 ≤0.01 ≤0.001 ≤250 污染物 铬(六价) 氟化物 铅 耗氧量 标准值 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.01 ≤3.0 污染物 镉 铁 锰 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目破碎等工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2中颗粒物排放标准，皮带运输、原料堆场等工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表16 大气污染物综合排放标准 污染源 最高允许 排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120（mg/m3） 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 本项目运营期工业场地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值见下表。 表17 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1类 55 45 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表18 建筑施工场界环境噪声排放标准 dB（A） 昼间 夜间 70 55 3、固体废物 运营期项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的公告。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）”知，该项目被控制的污染物为工业粉尘，本项目大气污染物排放量为：粉尘：0.2t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、加工工艺 图2 本项目加工工艺流程及产污环节图 二、砂石加工工艺流程 将外购的砂石通过汽车运输至项目生产区，砂石由给料机均匀喂送到粗破碎机进行破碎，破碎后的砂石再进入细破碎机进行破碎，破碎后分别进入球磨机进行带水粉磨，粉磨后的砂石进入洗砂机，去除砂石中的泥土，使其泥沙分离后形成水洗砂，水洗后的砂石经皮带输送机输送至脱水筛进行脱水，然后由皮带输送机送入成品库堆存，外售。 项目生产设备由给料机、破碎机、球磨机、洗砂机、脱水筛和皮带输送机等设备组合构成。 洗砂机产生的洗砂废水经过泥罐沉淀处理后，上清液进入清水池后返回洗砂系统循环使用，没有生产废水外排。 沉淀产生的泥渣经过压滤机压滤后用于厂区及周边沟壑填埋，部分作为农田复垦造地用。 备注：因项目工作时间不连续，来料不稳定，当客户需求量大的时候，项目粗破后的两条细破、粉磨、水洗生产线均开，如果客户需求量小，则只需开其中一条细破、粉磨、水洗生产线，故项目设两条细破和粉磨生产线来满足客户加工量的要求。同时项目一用一备可以避免设备损坏影响生产。 主要污染工序： 施工期污染工序： 施工期主要为工业场地原料库、成品库的建设。工程施工影响范围主要为周边区域，施工期影响主要有环境空气、水环境、固体废物、声环境及对周边生态环境的影响。 （1）环境空气 主要为建筑施工、材料运输、装卸等产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 （2）水污染源 主要为施工人员日常生活污水，就地泼洒抑尘，自然蒸发。 （3）噪声污染源 主要为地面施工机械及汽车运输等产生的噪声。这些噪声多为突发性噪声，施工期影响为短期效应，随着施工期的结束而结束。 （4）固体废物 主要为施工期施工人员的日常生活垃圾及部分建筑垃圾。 （5）生态环境 建设期对生态环境的影响主要是施工开始时场地开挖对土地产生扰动作用，施工清理地面时短期水土流失加剧，对区域生态环境无重大影响；随着施工结束，场地硬化和绿化，生态环境将得到一定程度的恢复。 运营期污染工序： 随着本工程投入运营，污染源将发生变化，对环境的影响也有所改变。 （1）环境空气 主要污染为汽车运输过程产生的道路扬尘、砂石上料、破碎过程产生的粉尘、皮带运输转载粉尘、跌落点粉尘、原料库粉尘、成品库粉尘等。 （2）水环境 主要污染为办公区职工日常产生的生活污水、洗砂产生的洗砂废水、轮胎清洗废水和雨水收集。 （3）噪声污染工序 噪声源主要为：装载机、破碎机、球磨机、洗砂机和运输车辆等过程产生的噪声。 （4）固废 办公生活区产生的生活垃圾、除尘器产生的除尘灰、洗砂产生的洗砂泥渣和设备维修产生的废机油等危废。 （5）生态环境 工程完成后对生态环境造成较大影响的是项目建设引起的植被破坏和水土流失等生态环境影响，其次是运输扬尘影响植物生长。采取生态治理和土地复垦措施后，可使生态环境得到一定的恢复。 主要污染源如下表所示： 表17 主要污染源及排污点一览表 类别 污染源 主要污染物 产生规律 去向 大气 污染物 上料 粉尘 连续 排向大气环境 砂石破碎筛分 粉尘 连续 皮带运输 粉尘 连续 皮带跌落点 粉尘 连续 原料库 粉尘 间歇 成品库 粉尘 间歇 道路运输 扬尘 间歇 废水 职工日常生活 COD、BOD、SS 间歇 不外排 洗砂 SS 连续 轮胎清洗 SS 间歇 雨水收集池 SS 间歇 噪声 装载机 机械噪声 间歇 隔声、消声、限制车速 破碎机 连续 球磨机 连续 洗砂机 连续 脱水筛 连续 压滤机 连续 运输 车辆噪声 间歇 固废 办公生活区 生活垃圾 间歇 统一收集，环卫部门处置 除尘器 除尘灰 连续 作为石粉沟壑填埋 洗砂 洗砂泥渣 连续 压滤后，沟壑填埋或造地复垦 危废 废机油 间歇 危废暂存间

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 上料 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 砂石破碎筛分 | 粉尘 | 有组织3500 | 42 | 有组织 16.7 | 0.2 |
|  |  | 粉尘 | 无组织 |  | 无组织 | 0.11 |
|  | 皮带运输 | 粉尘 | 无组织 | 1.0 | 无组织 | 0.05 |
|  | 皮带跌落点 | 粉尘 | 无组织 | 1.0 | 无组织 | 0.05 |
|  | 原料库 | 粉尘 | 面源 | 2.28 | 面源 | 0.11 |
|  | 成品库 | 粉尘 | 面源 | 2.28 | 面源 | 0.11 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 线源 | 1.10 | 线源 | 0.33 |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS | 21.6t/a | 0 |
|  | 洗砂废水 | SS | 0 | 0 |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | 0 | 0 |
|  | 雨水收集池 | SS | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 洗砂 | 泥渣 | 200t/a | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 0.63t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 40t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油等 | 50kg/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 噪声 | 80-110dB(A) | 55dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目占地主要是土地，本项目对环境的生态影响主要表现在对表面植被的破坏及项目建设过程可能造成的水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场勘查，施工期主要的建设内容为皮带输送设施的封闭、原料库、成品库的封闭及环保设施的建设安装等，项目建设期为3个月。 项目施工影响范围主要为项目周边及运输道路沿线。施工活动影响主要为废气、废水、固体废物、噪声以及生产、生活设施建设对项目建设区自然、生态环境及周围居民生活的影响，其中以施工噪声、废气及建设期固废排放对环境的影响比较显著。 1、大气污染物 1.1大气环境影响因素分析 施工期的大气影响主要为： ①施工现场未硬化地面的扬尘； ②施工原材料运输产生的道路扬尘； ③其它施工活动（如车辆清洗设施建设等）过程中的建筑搅拌扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘等也对周围环境产生一定的影响。 ④施工队为周边居民，不设食堂炉灶及采暖等环节。 类比北京市环境科学研究所等单位在施工现场扬尘监测统计资料，施工现场内TSP浓度平均超过环境空气质量标准二级标准（日均值）2倍以上，管理差的工地则超标3.6倍以上。燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物及氮氧化物等。 1.2废气污染防治措施 建设期大气污染主要是采矿场及外排土场施工扬尘、运输道路扬尘污染。针对本工程的施工特点，施工工地扬尘防治必须坚决实现“六个百分之百”目标，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，为此评价要求建设单位在建设过程中应重点执行以下污染控制措施： ① 建设期应严格按照工程建设及施工操作规范实施，施工期间施工工地100%围挡，杜绝随意性，并要加强对施工人员的行为管理； ② 施工安排应有明确的计划，同时要对每个施工环节提出具体的要求； ③ 施工监理单位应经常检查监督，严格管理； ④ 建设期开挖出的剥离物、土石方等应在48小时内完成清运，按照施工安排及时排入外排土场，并用工程机械推平压实，以减少扬尘污染；剥离过程采取湿法施工，当剥离物及土方不能按时完成清运的，应采取100%围挡、遮盖等防尘措施； ⑤ 限定物料堆放场地，采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，并采取100%覆盖措施； ⑥ 运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或100%采取蓬布苫盖等密闭措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；运输车辆100%进行冲洗避免扬尘； ⑦ 当空气质量为重度污染（空气质量指数≥201）和气象预报风速达4级以上时，停止土方工程，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方工程，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ⑧ 道路及外围道路100%硬化，并定期清扫，特别是村庄周围，应使用洒水车定时洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度。 建设期的大气污染源为无组织、低空排放源，对环境的影响是暂时的、间断的，随着建设期的结束这些大气污染会自动消除。 2、水污染物 施工过程产生的废水主要包括：配料、冲洗产生的施工废水及施工人员少量的生活污水。施工场地内使用旱厕，生活污水产生量很少，一般就地泼洒；配料、冲洗等废水仅含有少量混砂，不能形成流量，一般就地利用。 废水污染防治措施 施工废水仅含有少量混砂，不含其它杂质，经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 少量生活污水就地泼洒，用于道路降尘。 施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取以上措施后，本工程建设期水环境影响较小。 3、固体废物 建设期排放的固体废物主要为少量的建筑垃圾和施工队人员生活垃圾。 固废排放控制措施 ① 修筑运输道路，改善路况，减小运输扬尘影响； ② 应指定专人进行固废排放的监管，避免出现乱堆乱排现象； ③ 道路施工中的土石方不能在道路两侧沿线随意取、弃，所需土石应结合土石情况合理堆放； ④ 生活垃圾及时清运，定期送当地环卫部门指定地点统一处置。 采取以上措施后，固体废弃物的排放对环境影响较小。 4、噪声 建设期噪声主要是采掘及地面工程时挖掘机、装载机、自卸汽车等大型设备噪声。主要高噪声设备噪声级见下表。 表18 主要高噪声设备噪声情况 序号 噪声设备 噪声级dB(A) 1 挖掘机 90～95 2 装载机 80～90 3 自卸车 ～95 噪声防治措施 建设期主要噪声来源为施工机械及运输车辆，根据建设场地的位置，项目区周围无敏感点的分布，评价认为：施工机械及运输噪声源属短期、暂时性的影响，建设期施工活动对评价区声环境的影响较小。 但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求： ① 建设单位要严格控制建设期噪声，避免在同一地点安排大量动力机械设备，造成局部声级过高； ② 合理安排施工时间，对强噪声设备应避免在夜间作业， ③ 对机械操作工采取轮流作业制，防止工人长时间接触高噪声源，并且配戴防护耳塞； ④ 运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶，同时避免夜间运输。 5、生态环境 主要是项目建设过程改变地表形态，破坏原有的地表植被，引发新的水土流失，同时还将改变土地利用类型，造成土地利用结构和功能的变化，其中以水土流失最为严重。 根据评价调查，项目建设范围内植被属低覆盖度草地区，受长期人为影响，自然植被稀疏。 生态环境保护措施 工程施工建设中对区域生态环境影响最大的是水土流失，加之当地生态环境状况恶劣，施工区范围植被覆盖状况很差，如控制不及时或措施不到位，其在短期内造成的破坏将得到扩大和持续。对此，评价要求： ① 工程建设的同时，应按照设计和评价要求首先完善场地、道路的引水、导水工程； ② 施工单位要严格限制施工范围，避免破坏其它植被资源； ③ 尽可能避开雨季施工，并及时对地面进行夯实或硬化处理； ④ 严格控制建设期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响； ⑤ 尽量缩短施工周期； ⑥ 道路施工中禁止沿线取土、取石，道路建设完成后应将所有弃石弃土运至环卫部门指定地点，不得有滞留土方的现象，且在道路建设中要完善排水系统，加强道路硬化及周边绿化。 ⑦ 建设期应同步进行工业场地的硬化和绿化工作，减少水土流失。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目为砂石加工水洗项目，主要的大气环境影响为：砂石上料、破碎过程产生的粉尘、皮带运输转载粉尘、跌落点粉尘、原料库粉尘、成品库粉尘、道路运输扬尘等 1.1项目大气污染物排放情况分析 （1）上料 本项目砂石喂料过程中会产生粉尘，本项目设置全封闭生产车间，同时在上料口设置半封闭系统，三面硬质围挡，一面进料，以减少上料过程中产生的粉尘量。 （2）破碎筛分产生的粉尘 本项目生产车间设有破碎机和筛分机，在每个破碎机和筛分机上方设集尘罩收集含尘废气，破碎机废气经收集后统一进入一台布袋除尘器处理后经15m排气筒外排。破碎系统粉尘通过集尘罩用风机负压收尘，集尘效率95%，再进入布袋除尘器进行处理，布袋除尘器除尘效率为99.5%。类比同类项目破碎工序，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3500mg/m3，风机风量为10000m3/h。 粉尘的产生量为：10000m3/h×3500mg/m3×150d×8h=42t/a； 粉尘的有组织排放量为：42t/a×95%×（1-99.5%）=0.2t/a； 粉尘无组织排放情况：集尘罩集尘效率为95%，车间对其抑制作用为95%，无组织排放量为0.11t/a。 根据计算，本项目破碎筛分粉尘产生量为42t/a，有组织排放量为0.2t/a，排放浓度为16.7mg/m3，排放速率为0.17kg/h。排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，实现达标排放。 （3）皮带运输粉尘 本项目皮带输送转载过程会产生粉尘，经类比，粉尘产生量1.0t/a，评价要求皮带输送机及皮带走廊进行全封闭，减轻粉尘无组织排放对环境的影响。经采取全封闭的措施后，其收尘效率为95%以上，大大减少了无组织排放，皮带转载粉尘无组织排放量为0.05t/a。 （4）跌落点 本项目皮带输送过程中的跌落点会产生粉尘，经类比，粉尘产生量约1.0t/a，评价要求皮带输送过程中的跌落点设置管状溜槽，减少因落差产生的扬尘，减少粉尘无组织排放。采取此措施后，可减少粉尘量95%以上，则输送过程跌落点粉尘无组织排放量为0.05t/a。 （5）原料库、成品库 本项目原料堆场会产生粉尘，因本项目原料为块状，产尘量较少。 砂石经破碎水洗后运至成品库，成品库堆放面积约200m2，成品库在堆存、装卸过程中会产生粉尘影响，类比堆场扬尘计算方法，按照下式进行计算： 堆场扬尘： 装卸扬尘： 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； Q2——装卸扬尘，g/次；（一年 次） U——风速，m/s；起尘风速≥4m.s； S——堆场表面积，m2； w——空气相对湿度（%）；（60%） W——物料湿度，%； M——车辆吨位，t；（5t/辆） H——装卸高度，m。（3m） 本项目原料库面积400m2，其堆存面积200m2，成品库面积400m2，成品堆存面积200m2，由于原料多为块状，遇风起尘量不大，在不采取措施下，原材料堆场、成品库的粉尘产尘量分别为2.28t/a和2.28t/a。 为从根本上降低扬尘的影响，加强堆场管理，环评要求原料堆场、产品堆场不得露天堆存，需对厂区地面进行硬化，对原料堆场、成品堆场采用彩钢结构全封闭，高度为8m，并进行炮雾抑尘，采取上述措施后，可减少粉尘量95%以上，装卸时，尽量降低装卸高度，并进行洒水降尘。根据大气环境防护距离计算工具（ver1.1）计算无超标点。 （6）运输扬尘 道路扬尘主要为汽车出入厂区产生的粉尘，计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量 （kg/km·辆） ——总扬尘量 （kg/a） V——车辆速度 （km/h） M——车辆载重 （t/辆）， P——路面灰尘覆盖量 （kg/m2），0.2kg/m2 L——运距 （0.5km） Q——运输量 （t/a） 运输过程各路段起尘量估算见下表。 表19 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) Q (万t/a) L (km) Q´p (t/a) 进场公路 砂石 0.2 20 10 1 0.5 1.10 经计算本项目运输扬尘的产生量为1.10t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在厂区出口处设置一个15m3的运输车辆轮胎清洗池。采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量70%。运输扬尘排放量为0.33t/a。 表20 大气污染物的产生及排放情况 序号 排放源 污染物 名称 产生情况 治理措施 运行 时间 排放情况 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 1 上料 粉尘 无组织 少量 上料口设置半封闭措施 150d/a，8h/d 无组织 少量 2 砂石破碎筛分 粉尘 3500 42 集尘罩+1台布袋除尘器+15m排气筒 16.7 0.2 无组织 0.11 3 皮带运输 粉尘 无组织 1 皮带输送机进行全封闭 无组织 0.05 4 皮带跌落点 粉尘 无组织 1 跌落点设置管状溜槽，减少落料点 无组织 0.05 5 原料库 粉尘 无组织 2.28 全封闭储料库炮雾抑尘 间歇运行 无组织 0.11 6 成品库 粉尘 无组织 2.28 全封闭成品库炮雾抑尘 间歇运行 无组织 0.11 7 运输 扬尘 无组织 1.1 进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在厂区出口处设置一个5m3的运输车辆轮胎清洗池 间歇运行 无组织 0.33 8 合计 粉尘 有组织排放 0.2t/a 粉尘 无组织排放 0.76t/a 扬尘 无组织排放 0.33t/a 1.2 大气环境影响预测 1.2.1评价等级 本项目大气污染物主要为上料、破碎、皮带运输过程等产生的粉尘。本次按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2•2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。 表21 评价工作等级判定 环境因素 评价分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 项目的废气污染物主要为TSP、PM10，选择估算模式(aerscreen)对项目大气评价工作进行分级计算。 6.2大气预测模式及参数的选择 估算模式选用 估算模式（AERSCREEN）用于评价等级及评价范围判定，可计算点源（含火炬源）、面源和体源等污染物的短期浓度最大值，可以模拟熏烟下洗和建筑物。 Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日均浓度限值的三倍值。 模式中相关参数的选取： 模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。 表22 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村 农村 最高环境温度（℃） 38.8 最低环境温度（℃） -27.8 土地利用类型 草地 区域湿度条件 半湿润半干旱区 是否考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 否 6.3污染物评价标准 污染物评价标准见下表。 表23 污染物评价标准 评价因子 评价时段 标准值/(μg/Nm3) 标准来源 PM10 运营期 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均浓度3倍 TSP 运营期 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均浓度3倍 6.4污染源源强参数 本次评价利用估算模式计算了项目大气污染物TSP、PM10在不同距离处所造成的污染浓度，说明其对环境空气影响程度。 主要废气污染源排放参数见下表： 表24 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部 中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 生产 车间 112.568814 38.247056 1053 15.0 0.3 环境温度 12 PM10 0.17 kg/h 表25 面源参数调查表 编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/ ° 面源有效排放高度 年排放小时数/h 排放工况 1 生产车间 1038 23 20 0 8 1260 间歇 6.5预测结果 表25 最大Pmax和D10%预测结果表（点源及面源） 筛分破碎系统（点源） 生产车间（面源） 下风向距离(m) 小时浓度（ug/m3） PM10浓度占标率（%） 下风向距离(m) 小时浓度（ug/m3） TSP浓度占标率（%） 10 8.27 1.84 10 48.96 5.44 25 38.89 8.64 16 53.65 5.96 50 24.03 5.34 25 47.31 5.26 75 14.05 3.12 50 32.76 3.64 100 9.96 2.21 75 22.65 2.52 125 8.06 1.79 100 16.01 1.78 150 6.94 1.54 125 13.70 1.52 175 6.16 1.37 150 12.70 1.41 200 5.59 1.24 175 11.95 1.33 225 5.14 1.14 200 11.36 1.26 250 4.77 1.06 225 10.89 1.21 275 4.46 0.99 250 10.50 1.17 300 4.19 0.93 275 10.15 1.13 325 3.96 0.88 300 9.91 1.10 350 3.76 0.83 325 9.64 1.07 375 3.58 0.80 350 9.40 1.04 400 3.42 0.76 375 9.18 1.02 425 3.27 0.73 400 8.99 1.00 450 3.14 0.70 425 8.80 0.98 475 3.02 0.67 450 8.63 0.96 500 2.92 0.65 475 8.47 0.94 525 2.82 0.63 500 8.33 0.93 下风向最大距离m 25 最大浓度占标率（%） 8.64 根据本项目污染源调查分析内容可知，根据二级评价要求，基于估算模式计算下的最大地面空气质量浓度占标率均较小，且低于10%（最大为8.64%），加工车间面源无组织排放的颗粒物导致；因此，本工程大气污染物对周围环境的影响较小，但仍应加强污染物管理。 表26 本项目采用估算模式计算的评价等级表 污染源 类型 污染 因子 最大地面空气质量浓度 (μg/m3) 评价标准 (μg/m3) 浓度占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 筛分破碎系统 点源 PM10 38.89 120 8.64 0 二 生产车间 面源 TSP 53.65 900 5.96 0 二 6、大气污染物有组织及无组织排放情况 表27 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(mg/m3) 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 PM10 16.7 0.17 0.2 一般排放口合计 颗粒物 0.2 有组织排放合计 有组织排放合计 颗粒物 0.2 表28 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 / 上料 颗粒物 大气污染物综合排放标准 1.0 少量 2 / 砂石破碎筛分 0.11 3 / 皮带转载 0.05 4 / 跌落点 0.05 5 / 成品库 0.11 6 / 原料库 0.11 6 / 运输 0.33 无组织排放合计 0.76 6.6大气环境影响评价自查表 表29 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与 范围 评价等级 一级□ 二级(√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km□ 边长=5km(√ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a(□ 评价因子 基本污染物 (PM10) 其他污染物 (TSP) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5(√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区(√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据√ 主管部门发布的数据(√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区(√ 不达标区(□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源(□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ 拟替代的污染源√ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD (√ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km √ 边长=5km( □ 预测因子 预测因子(PM10、TSP ) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%(√ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( √ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( □ k＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 ( √ 无组织废气监测 (√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测( □ 评价结论 环境影响 可以接受 (( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx:（/）t/a 颗粒物:（0.2）t/a VOCs:（/）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 6.7评价结论 综上所述，在采取了环评措施后，项目产生的大气污染物均达标排放，有组织排放的污染物地面最大浓度占标率均小于8.64%，对环境空气影响较小。项目最大落地距离为25m，离项目最近的坡头村居民距项目区1000m，不会受到项目的影响，故项目建设对大气环境的影响是可以接受的。 2、水环境影响分析 ①职工生活洗漱污水 生活污水主要为工作人员洗漱用水，厂区工作人员6人，用水定额为30L/人•d计，则项目总用水为0.18t/d（27t/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约为0.144t/d（21.6t/a），生活污水水质简单，直接就地泼洒抑尘。 ②轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池做防渗处理。 ③生产过程中洗砂废水经泥罐沉淀泥水分离后，上清液进入两个清水池（每个300m3），全部循环使用，不外排，各水池均按照防渗要求进行防渗处理，避免渗漏等影响水环境。本项目年加工砂石10000t，年工作150天，每天生产砂石47.6t，补充新鲜水9m3/d，循环水量为45m3/d，需要60m3的水池就可以满足项目的生产，但企业考虑到以后的长远发展，同时考虑到沉淀池可以兼顾事故水池等，故项目建设清水池均进行了扩大建设，分别为300m3。 ④水洗砂淋控水收集至洗砂系统沉淀池循环利用，不外排。 ⑤雨水收集池 初期雨水收集池容积采用忻州忻府区暴雨强度公式计算如下： 式中：q----设计暴雨强度（L/s.公顷）； ψ----径流系数（取0.9）； T----设计重现期限，取2年； S----汇水面积，单位：m2，汇水面积约4000m2； t----时间，单位min，取降水历时15min； Q----雨水流量，m3/h。 经计算q=169.7L/s.公顷； Q＝274.91m3/h； 初期雨水收集池主要考虑前15min发生量，经计算，发生量65m3，则初期雨水收集池容积取100m3。 本项目设置1座100m3初期雨水收集，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理；收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。 ⑥水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3－2018），本项目地表水评价等级为三级B，不进行地表水环境影响预测，只进行环境可行性分析，本项目定员6人，年工作150天，生活污水主要为职工洗漱用水，水质简单，污染程度低，产生量小，用于道路抑尘洒水，不外排；生产废水循环利用等不外排，因此对水环境影响轻微。地表水环境影响评价自查表见下表。 表30 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ((； 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他( ( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物 □(；PH值□；热污染□；富营养化□；其他( ( 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( ( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域 污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时间 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门 □(；补充监测 □(；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总磷、硫化物、石油类） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( □ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年平均标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标□；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （无） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运营期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制或减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( □ 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （不排放） （不排放） （不排放） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 工作内容 自查项目 防治措施 环保措施 污水处理设施( □；水文减缓设施( □；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施 □(；其他( □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □(；自动□；无监测( □ 手动□；自动□；无监测( □ 监测点位 （ ） 监测因子 （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受( (；不可以接受( □ 3、声环境影响分析 （1）工程噪声声源及源强分析 本项目的噪声源主要为破碎机、洗砂机等。项目各设备的类比噪声值及安装位置见下表。 表31 项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 声级值dB（A） 运行特点 污染防治措施 1 装载机 115 连续 限制工作范围时间 2 喂料机 95-100 连续 隔声、基础减震 3 破碎机 95-100 连续 隔声、基础减震 4 球磨机 70-90 连续 隔声、基础减震 5 洗砂机 70~85 连续 隔声、基础减震 6 脱水筛 65~75 连续 隔声、基础减震 7 压滤机 65~75 连续 隔声、基础减震 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 因项目夜间不生产，经计算，项目运营期间评价区内厂界昼间噪声预测值如下表。 表32 项目运营期厂界昼间噪声预测值（单位：dB（A）） 预测 点位 昼间 贡献值 标准 超标 情况 1#东厂界 52.60 55 达标 2#西厂界 53.27 55 达标 3#南厂界 49.65 55 达标 4#北厂界 47.27 55 达标 根据项目产噪源的特征提出以下要求： ①运营期应加强调度管理，限制车速； ②合理布局项目设备，将主要的高噪声设备集中以便控制； ③在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式； ④将高噪声设备安装在室内，对电机功率大的机械采用减震垫； ⑤设备定期保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 4、固体废物环境影响分析 该项目固体废物主要为生产过程中洗砂产生的泥渣、除尘灰以及职工日常生活产生的生活垃圾。 （1）泥渣 泥渣年产生量为200 t/a，日产生量为1.3t/d经压滤机压滤后，尽量综合利用于砖厂等，或者厂区及周边沟壑填埋。 （2）除尘灰 本项目布袋除尘器收集的除尘灰约40t/a，收集的除尘灰作为石粉进行沟壑填埋。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为0.63t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （4）危险废物 本项目危险废物主要为废机油，产生量为50kg/a，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位拉运处置。 5、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目为为Ⅳ类项目，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）,本项目属于Ⅳ类项目，因此本项目可不开展地下水环境影响评价。 6、生态环境影响分析 （1）生态环境影响分析 从项目生产特征来看，其生态破坏的影响主要包括：生产过程中粉尘的有组织和无组织排放以及原料、成品等运输扬尘对周边植被生长产生的影响。 （2）生态环境治理措施 提高项目厂区绿化率，有效改善生态环境条件；同时对厂区道路进行硬化，减少道路扬尘对生态环境的影响。 7、环境风险分析 本项目生产主要为砂石加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），进行环境风险分析，本项目不涉及附录B的危险物质，通过风险源调查，结合企业提供的本项目所用各类原辅材料的情况，项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质，项目设备维修过程产生的废棉纱、废手套等含油劳保用品，量少根据《危险废物名录（2016）》，此类不属于危险废物，，随生活垃圾由环卫部门统一收集处置，不会产生泄露、爆炸等突发性事故，因此项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 本项目原辅材料不涉及附录B中的危险物质，所用设备也不涉及危险性，项目设备维修、保养过程中产生的废棉纱、废手套等含油劳保用品，以及少量的废机油，其产生量少，其影响环境的主要方式为处理不当会下渗污染土壤，进而穿过包气带污染地下水含水层，造成区域土壤及地下水环境污染。为避免发生上述渗漏事故，环评要求：企业对废机油要妥善处置，定期由环卫部门妥善处置。采取上述措施后，可有效避免环境风险事故的发生。 表33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目 建设地点 忻州市忻府区庄磨镇路村 地理坐标 经度 112.568814 纬度 38.247056 主要危险物质及分布 本项目不涉及危险设备及物质，项目在设备维修、保养过程中产生的废手套、废棉纱等含油劳保用品，随生活垃圾一起由环卫部门收集处置，设备维修过程产生的少量废机油，暂存于危废间，定期由有资质单位收集妥善处置。 环境影响途径及危害后果 含油劳保用品、废机油等不妥善处置，导致下渗污染土壤，进而穿过包气带污染地下水含水层，造成区域土壤及地下水环境污染 风险防范措施要求 含油废棉纱、手套等要妥善收集，由环卫部门妥善处置，废机油暂存于危废间由有资质单位收集妥善处置，不得随意丢弃，避免污染土壤等 说明：本项目主要为砂石加工项目，原辅材料及生产设施无易燃易爆、有毒有害等风险，项目设备维修、保养过程中产生的废手套、废棉纱等，因产生量较少，随生活垃圾一起由环卫部门收集处置；设备维修过程产生的废机油暂存于危废间，定期由有资质单位收集妥善处置，故项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。项目采取相应的环保措施后，大大降低了对周边环境风险的影响。 8、环境管理 本工程建设与运营过程中环境管理的重点部位和内容有： （1）建设过程相应的环境管理 ①原材料的临时堆存； ②建设施工过程的污染治理与施工管理； ③环境保护设施的建设。 （2）生产运行过程相应的环境管理： ①各工序污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护； ②原料成品堆场的污染防治； ③泥渣、危废等堆存管理； ④场区内外绿化管理； ⑤运输道路和运输车辆的管理。 9、环境监测的内容 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见下表。 表34 监测计划表 项目 监测点位 监测项目 监测频率 备注 废气 破碎排气筒 颗粒物 每年监测一次，每次1天，每天3次 外委监测 厂界下风向4个 颗粒物无组织排放 每次连续1h采样时间 外委监测 噪声 厂界东、南、西、北各1个点 Leq（dB(A)） 每季度监测一次，每次监测1天，昼夜分别测量 外委监测 10、污染物排放清单 项目污染物排放清单见下表。

表35   污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 总量控制 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 上料 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无 | 上料口设置半封闭设施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  | 砂石破碎筛分 | 粉尘 | 有组织 16.7 | 有组织 0.2 | 0.2 | 位于全封闭车间，设置集尘罩+1台布袋除尘器，经处理后由15m高烟囱排放 | 风量10000m3/h | 15m高 烟囱 |  |
|  |  | 粉尘 | 无组织 | 0.11 | 无 | 集尘罩及封闭车间 |  |
|  | 皮带运输 | 粉尘 | 无组织 | 0.05 | 无 | 全封闭皮带 |  |
|  | 皮带跌落点 | 粉尘 | 无组织 | 0.05 | 无 | 跌落点设置管状溜槽，减少落料点 |  |
|  | 原料库 | 粉尘 | 面源 | 少量 | 无 | 全封闭储料库，炮雾抑尘 |  |
|  | 成品库 | 粉尘 | 面源 | 少量 | 无 | 全封闭成品库，炮雾抑尘 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 线源 | 0.33 | 无 | 进场道路铺设砂石路面；另外运输过程中加盖篷布，限制超载，在厂区出口设置一个5m3的运输车辆轮胎清洗池 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | / | 0 | 无 | 生活污水直接泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | / | 0 | 无 | 设置两个清水池（每个300m3），经沉淀处理后循环使用 |  |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | / | 0 | 无 | 经沉淀池沉淀后循环使用 |  |
|  | 水洗砂淋控水 | SS | / | 0 | 无 | 废水收集至洗砂系统沉淀池循环利用，不外排 |  |
|  | 雨水 | SS | / | 0 | 无 | 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | / | ＜55dB（A） | 无 | 隔声、基础减震 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A) |
|  | 运输噪声 |  |  |  |  | 夜间禁止运输，村庄路段减速慢行 |  |
| 固废 | 洗砂沉淀池 压滤车间 | 泥渣 | / | 200 | 无 | 经压滤后砖厂循环利用，或者进行厂区及周边沟壑填埋，或造地复垦 | 合理处置，不外排 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | / | 0.63 | 无 | 收集后，交由当地环卫部门处置 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | / | 40 | 无 | 作为石粉沟壑填埋 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | / | 0.05 | 无 | 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理 |  |
| 生态 | 厂区 | 提高场地绿化率，地面硬化等 | 改善生态环境，减少水土流失 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上料 | 粉尘 | 位于全封闭生产车间内，上料口三面围挡，设置半封闭设施 | 达标排放 |
|  | 砂石破碎筛分 | 粉尘 | 全封闭车间，设置集尘罩+1台布袋除尘器，经处理后由15m高烟囱排放 | 达标排放 |
|  | 皮带运输 | 粉尘 | 位于全封闭生产车间，皮带输送全封闭 | 抑尘效率95% |
|  | 皮带跌落点 | 粉尘 | 跌落点设置管状溜槽，减少无组织排放 | 达标排放 |
|  | 原料库 | 粉尘 | 全封闭，炮雾抑尘 | 抑尘效率95% |
|  | 成品库 | 粉尘 | 全封闭，炮雾抑尘 | 抑尘效率95% |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进场道路铺设砂石路面，洒水抑尘；运输过程中加盖篷布，在厂区出口设置一个5m3的运输车辆轮胎清洗池 | 抑尘效率70% |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、SS、BOD5 | 直接就地泼洒抑尘 | 合理处置 |
|  | 洗砂废水 | SS | 经泥罐沉淀泥水分离后，清水进入两个清水池（每个300m3），循环使用 | 合理处置 |
|  | 雨水 | SS | 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘 | 合理处置 |
|  | 轮胎清洗废水 | SS | 经沉淀池处理后，循环使用 | 合理处置 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，由当地环卫部门统一清运处理 | 合理处置 |
|  | 洗砂沉淀池 及压滤车间 | 泥渣 | 压滤机压滤后砖厂循环利用，或者沟壑填埋或造地复垦 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 作为石粉沟壑填埋 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 尽量选择低噪声设备，基础减振；加强设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态。控制车辆速度，禁止鸣笛，尽可能减轻车辆噪声。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设和生产过程中不可避免地会占用和破坏一定量的土地，这些都会直接破坏地表土层和植被，影响原有的生态系统，同时项目建设对评价区水土流失产生一定的影响。 为此，项目建设过程中要合理规划施工时间和施工方式，尽量减少临时用地，减少对植被的破坏，避免造成水土流失。项目建设完工后通过加强道路硬化，提高厂区绿化面积，对周边破坏的植被进行恢复，尽可能减少对生态环境的影响。 |

结论和建议

结论 1 建设项目概况 忻州市忻府区盛禾砂石加工厂建筑砂石加工项目，项目位于忻府区庄磨镇路村西南，地理坐标为：东经112°34′7.73″，北纬38°14′49.4″，项目生产规模为年加工1万吨建筑用砂；占地面积约5600m2。项目总投资80万元，其中环保投资29万元，占总投资的36.3%。 2 环境质量现状 根据现场调查和了解，项目位于农村山区，环境空气质量较好。距离项目最近地表水体为牧马河，位于本项目北侧约6000m，项目不外排废水，对地表水、地下水不产生影响。本项目附近以农业生态环境和自然生态环境相结合，生态环境较好。本项目周围均为荒地，故本区域声环境现状较好。 3 污染物排放情况、环保措施及主要环境影响 ①大气污染物排放 本项目大气污染因素为上料产生的粉尘、破碎筛分粉尘、成品库和原料库粉尘、皮带运输粉尘、皮带跌落点粉尘、运输道路产生的扬尘。项目通过设置全封闭生产车间，装卸过程中产生的粉尘，加强洒水抑尘；砂石喂料口设置半封闭设施；砂石破碎筛分设置集尘罩+1台布袋除尘器处理；原料和成品设全封闭储料库，炮雾抑尘；皮带输送采用全封闭皮带，跌落点设置管状溜槽，减少落料点。道路运输产生的扬尘，要求进场道路铺设砂石路面，定期洒水抑尘；另外运输车辆加盖篷布，限制超载，在厂区出口设置一个5m3的运输车辆轮胎清洗池。经采取工程及环评要求的各项治理措施后，能够有效控制大气污染物的排放。 ②水污染物排放 本项目在运营期主要产生的废水为生活污水；生活污水水量小，直接就地泼洒抑尘。 洗砂废水经泥罐沉淀泥水分离后，清水进入两个清水池，循环使用，不外排。 轮胎清洗废水经沉淀池处理后，循环使用。 设置100m3的雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘。 经过各项环保措施后，项目对水环境的影响较小。 ③固体废物 本工程主要固体废物为泥渣、除尘灰、少量的生活垃圾和危废。 本项目职工生活垃圾由当地环卫部门进行清运；除尘灰作为石粉道路填坑等；泥渣经压滤机压滤后砖厂循环利用，或者进行场地平整或沟壑填埋。危险废物暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。项目晾晒场、危废暂存间按照环评要求进行严格的防渗处理后，本工程产生固体废物不会对环境造成大的影响。 ④噪声 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取本报告提出的选用低噪声设备、隔声、消声、基础减震、设置软连接等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 ⑤生态环境保护措施及影响 本项目水土流失是相对敏感的生态问题，在项目建设及运行过程中，将使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。 项目建成后，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。 4 环境管理与监测 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度； ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 5环境质量影响结论 本工程在严格实施环评提出的各项环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部综合利用；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响较小。 综上所述，该项目建设符合国家和地方产业政策，符合当地城市发展规划和土地利用规划要求，污染物达标排放，选址可行。在实施了相应的污染防治措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： （1）认真执行国家建设项目环境管理的有关规定和本环评提出的相关要求，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生。 （2）加强对环境保护及环境管理重视程度，按照清洁生产审核指南的要求进行审核，建立健全环境管理制度，并进行原始记录及数据统计； （3）制定完整的生态保护计划，并纳入日常生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 土地合同 附件4 行政处罚 附件5 砂石供货合同 附件6 专家意见 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 水源地相对位置图 附图4 地表水系图 附图5 忻府区生态功能区划图 附图6 忻府区经济生态功能区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.036

0.144

泼洒抑尘

0.18

生活用水

9

45

9

循环水池

两个沉淀池

洗砂补充水

10.5

0.75

新鲜水

0.75

绿化用水

0.5

0.05

0.5

道路洒水

0.05

沉淀池

车辆轮胎清洗池

图1  项目水平衡图（单位：m3/d）